ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРТЫБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «АРТЫБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

Материалы по обоснованию проектных решений

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |

Барнаул 2022

Состав картографических материалов

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1: 50000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:50000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:50000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М1:50000 |
|  | Карта функциональных зон с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ	7

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.2.1. Климат	10

2.2.2. Курортологический потенциал территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение»	13

2.2.3. Рельеф	16

2.2.4. Инженерно-геологическая характеристика. Ограничения использования территории	18

2.2.5. Полезные ископаемые	19

2.2.6. Гидрография. Пункты государственной наблюдательной сети	20

2.2.7. Почвы	23

2.2.8. Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории.	24

2.2.9. Культурно-исторические ресурсы: объекты истории, культуры и археологии	31

2.3. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	34

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ	49

2.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	50

2.6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	52

2.7. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	52

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА	53

2.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	58

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	59

2.10.1. Водоснабжение, водоотведение	59

2.10.2. Водоотведение	62

2.10.3. Электроснабжение, связь и информация	62

2.10.4. Теплоснабжение, газоснабжение	62

2.11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	63

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	63

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ	63

3.2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	64

3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	65

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой, общественно-деловой зоны	65

3.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства	66

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны и транспортной инфраструктуры	66

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	69

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	69

3.5.1. Водоснабжение, водоотведение	69

3.5.2. Теплоснабжение, электроснабжение	71

3.5.3. Связь и информатизация	73

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	73

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА	74

3.7.1. Предложения по развитию социальной инфраструктуры, в том числе, размещение объектов местного значения. Описание планируемых объектов капитального строительства и их характеристик	79

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	85

3.8.1	Учет требований лесного законодательства при освоении лесного участка в целях осуществлении рекреационной деятельности. Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства (в том числе в части площади, превышающей 20 процентов площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка)	99

3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	102

3.9.1. Мероприятия по охране водной среды	102

3.9.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	102

3.9.3. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	102

3.9.4. Мероприятия по развитию особо охраняемых территорий	102

3.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	103

3.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	105

3.11.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	105

3.11.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	116

3.11.3. Мероприятия по гражданской обороне	156

ПРИЛОЖЕНИЯ	158

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» (далее по тексту – муниципальное образование «Артыбашское СП») выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений.

Цели проекта:

Основной целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Республики Алтай - муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель особо охраняемых территорий (федерального, республиканского и местного значения);

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Артыбашского сельского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Создание генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ

Турочакский район находится на северо-востоке Республики Алтай. На севере район граничит с Кемеровской областью, на востоке - с Республикой Хакасия, на юге - с Улаганским районом республики Алтай, на юго-западе – с Чойским районом республики Алтай, на западе и северо-западе – с Алтайским краем.

Муниципальное образование «Артыбашское сельское поселение» входит в состав Турочакского района Республики Алтай, расположено в его южной части. Площадь поселения составляет 3694,3 кв.км. В подчинении Артыбашского сельского поселения находятся 4 населенных пункта: с. Артыбаш, с. Иогач, с.Ново-Троицк, с.Яйлю. На севере поселение граничит с муниципальными образованиями Турочакского района – Кебезенским СП, Бийкинским СП, на западе поселение граничит с Чойским районом, на юге и юго-востоке – с Улаганским районом Республики Алтай, на востоке – с Республикой Хакасия. Село Артыбаш – административный центр муниципального образования «Артыбашское сельское поселение», расположено в 150 км от центра Республики Алтай – г.Горно-Алтайск, у северной оконечности озера Телецкого, у истока реки Бия.

Сообщение между селами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к оз. Телецкое  и регионального значения - Иогач-Ново-Троицк. Связь с селом Яйлю, расположенном на территории Алтайского заповедника, осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Бийка-Яйлю.

История заселения. Турочакский район Республики Алтай образован в 1963 году, однако в его современных границах люди селились давно, о чем свидетельствуют многочисленные археологические памятники и объекты. Наиболее ранние из них – открытые местонахождения и стоянки древнего человека, гроты – относятся к эпохе камня и датируются периодом позднего (верхнего) палеолита (около 40 – 11-12 тыс. лет назад).

В ХIV-ХV вв. сформировалось современное коренное население Турочакского района – алтайцы. Ведя кочевой образ жизни, они не имели постоянных поселений. Стойбища размещались в долинах рек по урочищам, которые считались семейно-родовыми угодьями. Исторически территорию района заселяли преимущественно тубалары (левобережье р. Бия и северо-западное побережье Телецкого озера), челканцы или лебединцы (бассейн р. Лебедь), кумандинцы (среднее течение р. Бия), относящиеся к этнографической группе северных алтайцев.

Одним из первых постоянных поселений стало село Артыбаш (в переводе с алтайского языка «голова порогов»), которое одновременно является старейшим населенным пунктом на берегу Телецкого озера. Первое письменное упоминание об этом селе, найденное в архивах, относится к 1628 году. В документе по сбору дани говорится о 48 дворах, и это даёт основание утверждать, что Артыбаш возник еще раньше и в настоящий момент имеет возраст около 400 лет. Этот факт подтвердила экспедиция отряда томских казаков под руководством Петра Собанского, которая в 1633 году побывала в этом селении. Им удалось установить, что место в истоке реки Бия называется «Артыбаш», что в переводе с алтайского означает «голова порогов», а озеро имеет название «Алтын-Кёль» - «Золотое озеро». По наименованию алтайского племени, проживавшего в тот момент в Артыбаше, и было дано первое название озеру - Телесское, Тележское. Это название упоминается в русских документах и чертежах, начиная с 17 века, когда весь район предгорий Алтая именовался Телеутской землицей по названию племенного союза телеутов - самого могущественного среди алтайских княжений. Сейчас озеро называют Телецким, но оба названия Алтын-Кёль и Телецкое сохранились и дошли до наших дней.

Русское население появилось на территории района в середине ХVII века. Это были казачьи отряды, нередко встречавшие сопротивление со стороны местных жителей. Их появление было связано со вступлением северных алтайцев в состав России. Влияние русских на образ жизни алтайцев привело к тому, что в XVIII-ХIХ вв. значительная часть кочевых племен перешла к оседлости.

Современная система расселения Турочакского района в значительной мере представлена поселениями, образованными в ХIХ веке. В это время в связи с крестьянскими переселениями, внутренними миграциями и переходом алтайцев к оседлому образу жизни были основаны многие населённые пункты Турочакского района, среди них на территории Артыбашского поселения - с. Яйлю (датой основания считается 1812 год). Интенсивное заселение села Яйлю связано с образованием в 1932 году Алтайского государственного заповедника, с этого времени Яйлю является его административным центром, центральной усадьбой.

В начале ХХ века процесс создания населённых пунктов был также связан с увеличением интенсивности крестьянского переселенческого движения. К этому времени относится образование с. Ново-Троицк (год основания – 1911 год). С послевоенным развитием территории связано основание с. Иогач (1954 год). История возникновения этого поселка тесно связана с развитием лесозаготовительной деятельности - в 1954 году на левом берегу Телецкого озера в истоке реки Бия был образован Иогачский лесопункт. В начале 60-ых годов здесь был создан Горно-Алтайский опытный лесной комбинат (ОЛК), который стал первым предприятием в России, организованным с целью разработки форм комплексного использования богатства кедровой тайги. Комбинат был переименован и перевезен из села Уймень, где в 1959 году он был образован как «Кедрогорад» - горная лесная опытно-производственная механизированная станция Главлесхоза РСФСР. При создании этого хозяйства предусматривались следующие работы: лесохозяйственные, заготовка лекарственно-технического и пищевого сырья. «Кедроград» сразу показал, что комплексное использование тайги намного выгоднее сплошной рубка. Несмотря на это руководством крайлесоуправления и Министерством лесного хозяйства РСФР был установлен жесткий план лесозаготовок, в результате чего «Кедроград» превратился в обычный леспромхоз.

Муниципальное образование «Артыбашское сельское поселение» было создано в начале 2006 года. Основные отрасли экономики поселения – лесозаготовительная промышленность, торговля, сельское хозяйство, туризм. Село Артыбаш имеет почти вековые туристические традиции - туризм на Телецком озере развивается с 1928 года, первая туристическая база «Золотое озеро» была построена в 1936 году. Сегодня в с.Артыбаш находится большое количество туристических кемпингов, баз и домов отдыха. Рядом с населённым пунктом у горы Кокуя идет строительство горнолыжного комплекса.

Животноводство поселения слабо развито и имеет мясомолочное направление, основное поголовье сосредоточено в личных хозяйствах.

## ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### Климат

Территория расположена на стыке западно-сибирской, восточно-сибирской, средне-азиатской и центрально-азиатской климатических областей, поэтому над ней происходит частое чередование воздушных масс, различающихся по физическим свойствам.

В основе формирования климата лежит тесное взаимодействие количества солнечной радиации, общециркуляционных процессов и характера рельефа. Количество солнечной радиации определяется полуденной высотой Солнца и продолжительностью солнечного сияния. В течение года полуденная высота Солнца изменяется от 14º до 61º. В зависимости от закрытости горизонта годовая продолжительность солнечного сияния изменяется от 1925 часов до 2000 часов. Суммарная радиация изменяется от 3560 до 4600 МДж/м2. Наибольшие значения суммарной радиации приходятся на июнь, что составляет 500-670 МДж/м2. Годовая сумма радиационного баланса находится в пределах 1400-1500 МДж/м2. Период с положительным радиационным балансом длится с марта по октябрь.

Суточные и годовые изменения радиационного баланса проявляются в изменении температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, направления и скорости господствующих ветров и других метеорологических элементов.

Движение воздушных масс осуществляется в процессе зональной и меридиональной циркуляции, которая обусловлена западно-восточным переносом, наличием стационарных областей повышенного и пониженного давления и поступлением фронтальных циклонов и антициклонов.

Для зимы характерно влияние Азиатского антициклона, для лета – пониженного атмосферного давления. Летом периоды жаркой и сухой погоды бывают при распространении на Алтай оси высокого давления от Азорского максимума.

Ненастную погоду с осадками приносят циклоны, несущие влажные воздушные массы с Атлантического океана. Похолодания обусловлены поступлением арктических воздушных масс.

На климат территории Артыбашского поселения значительное влияние оказывает расположенное на его территории Телецкое озеро, что делает климат более мягким, чем на остальной территории Турочакского района. Средняя температура июля +17,5°, января -14,1° – по станции Артыбаш и +16,5° и -9,2° соответственно – по станции Яйлю. Абсолютный максимум температуры воздуха +34°, абсолютный минимум -40°.

Дневные температуры даже в центральные зимние месяцы довольно высокие –6 - –9°С, ночные в среднем около –10- –12°С в бассейне Телецкого озера и –12 - –20°С в верховьях Бии (Артыбаш –19 - –20°С, Яйлю –11 - –14°С, Турочак –23 - –26°С). Суточные амплитуды температуры воздуха более 13° зимой встречаются с вероятностью от 5 до 15% в бассейне озера, а в бассейне реки Бии и ее притоков около 40-50%.

Годовой ход температуры воздуха (°С) и сумм осадков (мм) в Артыбаше

Годовой ход температуры воздуха (°С) и сумм осадков (мм) в Яйлю

Среднее годовое количество осадков на территории 900-1000 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года.

Устойчивый снежный покров в долине озера в горах образуется в сентябре и сходит в июне, в долине озера он появляется в конце октября и лежит до апреля, а на северных склонах – до мая. Ледники в горах отсутствуют, но отдельные снеговые пятна на северных склонах высоких гор сохраняются в течение года. Высота снежного покрова значительна уже с уровня 600–800 м, в среднем она колеблется от 80 до 140 см, в снежные зимы достигает 280-340 см (на уровне 1600-1800 м). Весьма опасны снежные оползни и лавины. На озере они часто проходят вдоль северного и восточного побережья в марте, вдоль южного и западного – в апреле. В горах в марте – апреле часто срываются «козырьки» снега с крутых и безлесных склонов, с верхней кромки цирков и курумов.

Среднегодовая скорость ветра 2, 4 м/с. Наиболее сильные ветры дуют в холодный период года.

Рельеф оказывает влияние на общециркуляционные процессы и создает условия для формирования местных циркуляций. Под влиянием рельефа образуются местные ветры периодические и нисходящие. Суточной периодичностью характеризуются горно-склоновые и горно-долинные ветры. Днем теплый воздух поднимается вверх по склонам гор и по долинам рек. Ночью, когда поверхность склонов охлаждается, холодный воздух под влиянием силы тяжести стекает вниз по склонам и вниз по долинам. Периодический ветер влияет и на температуру и на влажность воздуха. В пологих долинах ослаблен воздухообмен. Ночью происходит скопление холодного воздуха. В таких долинах наблюдается сильное ночное выхолаживание приземного слоя воздуха.

Для долины Телецкого озера очень характерны местные ветры – фёны. Здесь представлены и фёны переваливания и фёны всасывания. Повторяемость фёнов более 100 дней в году. Фёновые явления выполняют исключительно важную климатообразующую роль. При фёнах средняя скорость ветра 5-8 м/сек. Относительная влажность воздуха понижается на 20-40 %. Температура воздуха повышается. В долине Телецкого озера отсутствует период с температурой ниже -10 ˚С.

### Курортологический потенциал территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение»

В целом климат территории Артыбашского поселения континентальный: продолжительная зима, смягченная широко развитой феновой циркуляцией, влиянием отепляющего эффекта озера в зимнее время и непродолжительное теплое лето в долинах рек, с несколько пониженными температурами вследствие влияния слабо прогреваемого Телецкого озера.

Особенностью климата бассейна Телецкого озера является необычайная для Сибири мягкость зимы благодаря очень частым фенам. Средняя температура зимних месяцев не бывает здесь ниже -10°С.

Пребывание человека на открытом воздухе зимой в дневные часы исключается в декабре-феврале до 1-3 дней в месяц из-за погод повышенной морозности, связанных с понижением температуры и усилением ветра. В течение 4-5 дней в месяц пребывание на воздухе с лечебными целями строго дозированы, остальные дни зимой благоприятны для длительного пребывания на воздухе в сочетании с двигательной активностью (горные лыжи, ходьба, туризм и т.д.). Преимущество зимних погод в преобладании ясных солнечных погод.

Число неудовлетворительных погод, которые определяют период возможного ухудшения самочувствия человека, а также резкого ограничения пребывания на воздухе с лечебными и оздоровительными целями, составляют с ноября по март от 33 до 45 дней, эта цифра минимальная для Западной Сибири, а по степени благоприятности зимних погод эту местность можно сравнить с Кисловодском.

В бассейне Телецкого озера более половины дней в летние месяцы ясных, при которых отмечаются в основном комфортные погоды. Жаркие, как и прохладные погоды при ясном небе не часты (3-5 дней в месяц).

По обеспеченности естественной ультрафиолетовой радиацией (УФР), территория Артыбашского сельского поселения относится к зоне УФ-комфорта. Радиационные условия возможной гелиотерапии характеризуются не только наличием биологически активного УФ излучения, но и большим числом часов солнечного сияния в год – 1917 ч. При такой обеспеченности световыми ресурсами проведение гелиотерапии возможно в течение 7 месяцев с оптимальными для нее условиями на открытом воздухе с мая по сентябрь. В остальные месяцы (апрель и октябрь) возможна гелиотерапия в специальных климатопавильонах.

Наличие больших световых ресурсов, их распределение в дневном и сезонном ходе, оптимальный режим естественной УФ радиации создают достаточно высокую рекреационную ценность климата, особенно в теплый период года.

Повторяемость благоприятных для рекреации погод в изучаемом районе 220-225 дней за год, из них на теплый период приходится - 118-120. Такие погоды способствуют проведению различных видов климатолечения и климатопрофилактики, включая аэро- и гелиотерапию, лечебную физкультуру на воздухе, терренкур, туризм, спорт, экскурсии, сплав по горным рекам; зимой, кроме того, горнолыжный спорт, коньки и другие зимние виды рекреации в условиях большого числа солнечных дней и преобладающего оптимального ультрафиолетового излучения.

Неблагоприятные погоды отмечаются в течение 140-145 дней в год (из них 80-95 приходится на теплый период). При таких погодах, вызывающих состояние дискомфорта у здоровых людей, метеореакции у больных и ослабленных, пребывание на воздухе с лечебными и рекреационными целями должно строго дозироваться, или сочетаться с активными видами отдыха: дозированной ходьбой, подвижными играми, лечебной физкультурой, спортом, ближним и дальним туризмом и различными дозированными видами зимней рекреации.

Повторяемость абсолютно неудовлетворительных для целей рекреации погод (зимой это погоды повышенной морозности, с сильным ветром, летом – жаркие и душные) незначительна, в среднем - 4-7 дней за год.

Таким образом, географическое положение территории сельского поселения в Северо-Восточном биоклиматическом районе предопределяет благоприятность природных условий для лечебно-оздоровительной деятельности: мягкий климат, разнообразие и контрастность живописных ландшафтов, повышенную чистоту и высокую ионизацию воздуха, стремительность чистых горных рек, снежность горных вершин для горнолыжного спорта. Район относится к зоне прекомфортных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и развития рекреационной деятельности [15, 17, 18].

По величине климаторекреационного потенциала территория Артыбашского сельского поселения относится в теплый период к благоприятным, а в холодный – к относительно благоприятным для климатолечебных и рекреационных мероприятий местностей (табл.1).

Летние месяцы благоприятны для всех видов и форм климатотерапии и климатопрофилактики: аэрогелиотерапии, терренкура, спортивных игр, лечебной гимнастики на воздухе, ближнего и дальнего туризма, спорта, сплава по горным рекам. Аэрогелиотерапия должна строго дозироваться во избежание перегрева и переохлаждения, а также из-за наличия избыточной инсоляции в полуденные часы летних месяцев.

Важную роль в оздоровительном действии играет и сам фактор предгорья и низкогорья – гипоксия, а также другой фактор горного климата – инсоляция, которые при правильном их использовании являются мощным средством повышения функциональных резервов органов и систем организма. Этому же способствует применение физических нагрузок, терренкура, ЛФК на воздухе и приема минеральных вод.

Основные показатели климато-курортологического потенциала (ККТП) территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение»

| Элементы оценки | Категория местности |
| --- | --- |
|  | Особо благоприятная для рекреации | баллы | Территория Артыбашского сельского поселения, прителецкий район | баллы |
| Ландшафтно-климатическая зона | горно-таежные леса, межгорные и предгорные долины, лесостепи, степи | 3 | горно-таежные леса, межгорные и предгорные долины, низкогорье | 3 |
| Широта, 0 с. ш. Высота, м над уровнем. моря | 52 —47° 500 - 1000 |  | 51°28( - 51°48с.ш. 400-800м |  |
| Число часов солнечного сияния - год - за лыжный сезон | > 2000 500 | 3 3 | 1917 529 | 2 3 |
| Периоды (месяцы): с УФ-дефицитом (избытком), гелиотерапии, месяцы | УФ-комфорт, 0 Возможной (7) Оптимальной (4) | 3 3 3 | УФ-комфорт, 0 Возможной (7) Оптимальной (4) | 3 3 3 |
| Безморозный период, дни | 115-130 | 3 | 114-129 | 3 |
| Число благоприятных для рекреации погод, (дни) | >220 | 3 | 220-225 | 3 |
| Степень биотропности климата | 0.6 – 1.1, <0.6 слабо выражена, индифферентная | 2-3 | 0.6 – 1.1, <0.6 слабо выражена индифферентная | 2-3 |
| Степень комфортности климата | 1.11-1.7, >1.7 от умеренного до достаточного комфорта | 2-3 | 1.4 –1.9 от умеренного до достаточного комфорта | 2-3 |
| Число дней с суровой погодой | <20 | 3 | 3-4 | 3 |
| Климаторекреационный потенциал (КРП) | > 60 – с высоким климаторекреацион-ным потенциалом | 3 | 66 – с высоким климаторекреацион- ным потенциалом | 3 |
| Давление воздуха, мб | >1000 | 3 | 960-980 | 2 |
| Продолжительность оптимальных погод (дни) | 69-72 | 3 | 136 | 3 |
| Потенциал загрязнения атмосферы | низкий | 3 | низкий | 3 |
| Ранг местности по ККТП | 1 ранг | 43 -45 | 1 ранг | 41- 43 |
| Характеристика местности по качеству ККТП | С высоким для рекреации ККТП |  | С высоким для рекреации ККТП |  |
| Профиль рекреационной деятельности | Климатический, климатобальнеоло-гический, сезонное климатолечение |  | Климатический, климатобальнеоло-гический, сезонное климатолечение |  |

Проведенная в 2007 году ФГУ «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Росздрава» оценка качества биоклиматических ресурсов показывает, что территория муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» Турочакского района Республики Алтай по своим ландшафтно-климатическим особенностям (горно-таежный ландшафт, близость Телецкого озера, обилие солнечного сияния, оптимальный режим УФ-радиации, слабо выраженная биотропность и достаточная степень комфортности погод и др.) является благоприятной местностью для организации различных форм климатолечения и отдыха, позволяющей организовывать здесь рекреационные комплексы сезонного и круглогодичного действия, где климат и сам фактор предгорья, низкогорья и среднегорья являются не только фоном, но и самостоятельным эффективным методом лечения.

Исследования территории, проведенные на основе медико-климатической оценки и унифицированных методик категорирования климата позволяет отнести этот район к местностям I ранга - особо благоприятных для рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности - климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолечение).

### Рельеф

Территория Артыбашского сельского поселения занимает южную часть территории Турочакского района, рельеф представлен низкогорьем и среднегорьем.

В северной части территории развит горно-холмистый рельеф с реликтами древних долин. Абсолютные высотные отметки повышаются от 400 м на севере до 2800 м на юге. Средние высоты составляют 800-1000 м над уровнем моря.

Западная и южная границы территории проходят по географическим элементам внутреннего районирования Алтая, в частности по Сумультинскому хребту и бассейну р. Уймень. Южная и юго-восточная часть поселения отличается высокогорным резко расчлененным рельефом с абсолютными отметками 2500 - 2800 м распространены следы оледенения, например в верховьях рек Учал, Пыжа, Большие Чили, Эвий, Кокши.

Главные горные хребты и крупные речные долины чаще простираются в меридиональном направлении, реже – в субмеридиональном.

Все горные сооружения являются естественными водораздельными границами.

В геоморфологическом строении района отчетливо выделяется более 10 элементарных поверхностей, резко отличающихся по углам наклона.

Вершинные поверхности имеют углы наклона от 0 до 2°. Их обрамляют привершинные склоны с углами наклона до 10-12°. Склоны долин имеют несколько характерных углов наклона: один тип склонов имеет вогнутый профиль, углы наклона 40-50° и более в верхней части; другой – прямой профиль и углы нааклона30-35°; третий имеет слабовыпуклый профиль и углы наклона 15-20°. Отдельный тип образуют борта ящикообразных долин, характеризующиеся прямым поперечным профилем и углами наклона 40-45°. Днища таких долин представляют плоские поверхности с углами наклона до 1, повышающимися в местах примыкания к ним боковых долин до 4°.

В рельефе присутствует еще один тип склонов, прямо не связанных с речными долинами. Это борта впадины Телецкого озера и уступы, пересекающие более пологие склоны долин. По морфологии они близки к бортам ящикообразных долин. Днища мелких долин имеют обычно незначительную ширину, и их соседние борта разделены линией тальвега, лишь в верховьях они расширяются и характеризуются бугристым микрорельфом и усредненными углами наклона 2-4°.

Сочетание перечисленных элементов образует практически все разнообразие форм рельефа рассматриваемой территории.

Наиболее высокие ярусы рельефа относятся к бассейну Телецкого озера, где располагаются хребты Алтын-Ту, Сумультинский, Абаканский, Торот, Телецкий, Корбу и др. Основной чертой рельефа бассейна Телецкого озера является четко выраженная ярусность. От уровня озера поднимается пояс рельефа глубоко расчлененного денудационными процессами. Выше 1500-1600 м находится пояс поверхностей выравнивания. Третий пояс расположен выше 1900 м. В формировании этого пояса большую роль сыграла древняя ледниковая деятельность.

### Инженерно-геологическая характеристика. Ограничения использования территории

Геологическое строение территории сельского поселения достаточно сложное. Структуры характеризуются меридиональным простиранием, развиты складчатые структуры, являющиеся продолжением древних складчатых структур Горной Шории.

Значительная территория поселения труднодоступна для строительства. Гористая местность, выходы коренных пород, сложенных гранодиоритами, гранитами, высокая залесённость территории и сложный рельеф являются сдерживающими факторами развития населённых мест. В основе геологического основания современных населённых пунктов Артыбашского поселения находятся сланцы, песчаники, известняки, кварцевые порфиры девонской системы, покрытые отложениями щебнистых суглинков четвертичного периода.

Территория Артыбашского сельского поселения, подвержена риску возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Риски биолого-социального характера. По данным Роспотребнадзора по Республики Алтай, наиболее опасными в эпидемиологическом отношении считаются Кош-Агачский, Улаганский, Турочакский, Чемальский и Чойский районы. Основным фактором неблагополучия является повышенный уровень инфекционной заболеваемости населения (туберкулез, дифтерия, гепатиты, кишечные инфекции и пр.), а также продолжающаяся активизация природно-очаговых инфекций, в частности, клещевого энцефалита. Следует отметить, что вся территория Турочакского района, в том числе и территория Артыбашского поселения, относится к территории возможного возникновения сибиро-язвенных инфекций. В первой половине XX века очаги сибирской язвы были отмечены практически на всей заселённой территории района.

На территории лесного фонда поселения имеются локальные очаги вредителей и болезней. Основной карантинный вредитель – сибирский шелкопряд.

Риски природного характера

Риски лесных пожаров. Залесённая территория поселения относится к 1 классу природной пожарной опасности. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски возникновения опасных экзогенных процессов. На территории поселения широко распространено проявление экзогенных геологических процессов. ЭГП эрозионного класса представлены процессами склонового смыва (плоскостной эрозии), овражной и береговой эрозии. Также территория повсеместна подвержена процессам оползнеообразования, а на юге поселения распространен сход лавин.

Риски сейсмичности. Территория Турочакского района находиться в условиях высокого геодинамического риска. Из пяти потенциально сейсмически опасных районов три находятся на территории Артыбашского поселения – в северной части Телецкого озера и в южной части поселения. Уровень землетрясений может достигать 7-8 баллов. Практически все населенные пункты могут попадать в зону чрезвычайной ситуации.

Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и возведении объектов капитального строительства.

Риски подтоплений. На территории Артыбашского поселения риску подтопления подвержено с. Ново-Троицк.

Риски техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации могут возникать на пожароопасных объектах поселения – автозаправочных станциях.

К региональным трансграничным переносам, обусловившим площадное существенно-аэрогенное загрязнение объектов природной среды не только Турочакского района, но и Республики Алтай в целом, относятся: испытания ядерных устройств на Семипалатинском полигоне (СИП), многолетние пуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур, деятельность предприятий цветной металлургии Восточного Казахстана.

В зону падения отделяющихся частей ракет попадает южная малозаселенная часть поселения.

### Полезные ископаемые

Основой минерально-сырьевой базы Турочакского района являются месторождения и проявления россыпного и рудного золота. При этом весьма высоки перспективы выявления коренных месторождений золота разных генетических типов и формационной принадлежности. На территории Артыбашского сельского поселения по данным Управления по недропользованию по Республике Алтай россыпи золота отмечены в бассейнах рек, впадающих в Телецкое озеро – Иогач, Самыш, Колдор и другие, а также в бассейнах рек, впадающих в р. Бия в её верховьях – реки Пыжа и др.

Сельское поселение располагает песчано-гравийными месторождениями. Они приурочены в основном к террасовым отложениям р. Бия.

В 50-ти км южнее села Иогач, на правобережье среднего течения р. Пыжи расположено Пыжинское месторождения каменного угля. Месторождения открыто в 1920 году. По данным поисково-оценочных работ ресурсы высококалорийных углей оцениваются в 134,5 млн.т., угли каменные марки КЖ (ГОСТ-25548-88). По зольности угли среднезольные и повышенной зольности. По содержанию вредных примесей угли малосернистые и малофосфористые, содержание вредных компонентов не превышает предельно допустимых значений. Отработка Пыжинского каменноугольного месторождения сопряжена с определёнными трудностями, так как в бассейне р. Пыжа расположен последний в Республике Алтай значительный реликтовый массив кедра. Более того, по заключению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) в связи с тем, что Пыжинское месторождение каменного угля располагается на границе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», в состав которого входит Телецкое озеро и территория Алтайского государственного природного заповедника, негативные последствия разработки данного месторождения могут явиться причиной занесения указанного объекта ЮНЕСКО в список «Наследие в опасности» и соответствующих санкций мирового сообщества. Разработка Пыжинского месторождению окажет негативное влияние на экологию окружающей среды, что поставит под угрозу перспективу и планы развития на территории поселения спортивно-оздоровительного и экологического туризма. Разработка месторождения может оказать негативное воздействие на чистоту водосборных площадей основных водотоков Республики Алтай, в частности, реки Пыжа, впадающей в реку Бию, которая сливаясь с Катунью, образует главную водную артерию Сибири - Обь.

Разработка месторождения повлечет за собой вырубку реликтовой кедровой тайги, что недопустимо, так как подобные леса больше нигде на планете не встречаются. Кроме того, Пыжинская тайга имеет большое культурно-историческое значение - это места традиционного природопользования коренных малочисленных народов, места проведения их обрядов и поклонений. Все места установлены и обозначены на этно-карте Союза общин КМН Турочакского района «Бия», разработанной и утвержденной на местном уровне в 2010 году. Разработка месторождения непоправимо разрушит традиционные устои коренных жителей прителецкой тайги.

На основании приоритетной ценности реликтовой Пыжинской кедровой тайги Минприроды России не включает Пыжинское месторождение каменного угля в планы лицензирования на право использования недрами.

### Гидрография. Пункты государственной наблюдательной сети

Гидрография. Наиболее крупный объект гидрографической сети на территории муниципального образования – Телецкое озеро, которое располагается в северо-восточной его части. Озеро относится к ледниково-тектоническому типу. Оно находится на высоте 434 м над уровнем моря и имеет вытянутую руслообразную форму. Южная часть озера имеет меридиональное направление, а северная часть - широтное. Площадь озера - 223 км2, средняя глубина 174 м, максимальная - 325 м, объем воды - 40 км3, длина береговой лини 181 км. Ширина озера у с. Артыбаш достигает 800-1000 м. Вода в озере чистая, прозрачная, хорошо обогащенная кислородом, слабоминерализованная. Прозрачность достигает 11 -12 м. Левый берег озера крутой, правый же – более пологий. У озера наблюдается несколько террас, у с. Артыбаш – хорошо выражены 3-4. Приозерная терраса сильно завалунена и покрыта сосновым лесом. Другие менее завалунены и всхолмлены. Температура воды летом редко поднимается выше +10°С, что объясняется большой глубиной озера сильными ветрами, способствующими перемешиванию теплых поверхностных и холодных глубинных вод. Озеро является проточным водоемом. Главный приток - р. Чулышман, который дает 70% общего поступления воды. Вытекает из озера единственная река - Бия, выносящая до 98% поступающей воды. Наиболее низкие горизонты воды в озере наблюдаются в марте, наивысшие - в июне. Ледостав на озере неустойчив и наступает обычно поздно.

На территории поселения хорошо развита речная сеть. Реки относятся к бассейну р. Бия. Густота речной сети составляет 2 км/км2. Большая часть рек по внутригодовому распределению стока относятся к рекам с весенним половодьем и летними паводками. Питание снего-дождевое (86%), половодье непродолжительное, паводки возможны с июля по август.

Самая многоводная река на территории – Бия. Как уже было сказано, она берет начало из Телецкого озера, из которого вытекает широким и многоводным потоком. Бия в пределах рассматриваемой территории - типичная горная река. Вода Бии при выходе ее из озера удивительно прозрачна, а ниже постепенно она мутнеет, приобретая от собственных наносов голубовато - серый оттенок. На границе с МО Кебезенское СП в Бию впадает приток – р. Пыжа. Максимум стока наблюдается в мае – июне (30% от годового стока), минимум приходится на декабрь – март (2-2,5%). Питание реки смешанное. Доля снегово-дождевого питания составляет 85%, грунтового – 10-15%.

Достаточно крупной рекой в границах муниципального образования «Артыбашское сельское поселение», которая практически полностью проходит по территории поселения, является р. Пыжа. Длина р. Пыжа составляет 103 км. Площадь бассейна - 11700 км2, средний уклон - 18 м/км. Средняя высота бассейна реки - 1150 м, лесистось - 70%. Среднегодовой расход воды в Пыже - 18,5 м3/сек, из них в апреле - 12,6, в мае - 57,5, в июне - 34,4, в июле - 19,9, в августе - 40 м3/сек. Пыжа берёт начало из системы небольших горных озёр, расположенных в южной оконечности хребта Алтын-ту. Впадает в р. Бия в 17 км от северо-западной оконечности Телецкого озера (истока р. Бия) на границе с Кебезенским СП. С запада долина Пыжи ограничена Сумультинским хребтом, с востока - хребтом Алтын-ту. Долина реки Пыжа слабо заселена.

Река Б. Чили, длиной 48 км, вытекает из узкого ущелья, разделяющего хр. Алтын - Ту и Каракорум. Истоки реки лежат к западу от хр. Корумду. Река Кокши - крупный приток Телецкого озера, длина ее 32 км. Река Камга, длина ее 23 км, исток этой реки лежит у Абаканского хребта. Река Б. Корбу - длина - 7,6 км. На этой реке имеются водопады, которые в зимнее время перемерзают и превращаются в сплошную ледяную глыбу. Один из них – одноименный водопад Корбу - находится в районе Телецкого озера в ста метрах от берега. Высота падения воды - 12,5 м. Водопад Корбу - памятник природы Республики Алтай, природная достопримечательность Телецкого озера. Расположен в 30 км от села Артыбаш.

На территории поселения огромное количество ручьев, которые при небольшой водоносности обладают крутыми углами падения и образуют сплошную цепь каскадов и водопадов.

Пункты ГНС. На территории поселения расположены действующие стационарные пункты государственной наблюдательной сети:

- станция комплексного фонового мониторинга Яйлю  - озеро Телецкое;

- гидрологический пост I разряда Яйлю – река Чеченек;

- озерный гидрометеорологический пост I разряда Яйлю  - озеро Телецкое;

- гидрологический пост I разряда Артыбаш – река Бия;

- озерный гидрометеорологический пост I разряда Артыбаш – озеро Телецкое.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдательной сети за состоянием окружающей среды, её загрязнением устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021года № 392.

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

### Почвы

Почвенный покров поселения представлен, в основном, горно-лесными почвами. Почвы развиваются, главным образом, на покровных бурых суглинках и глинах.

Особенности географического размещения почв определяются высотными уровнями и экспозицией склонов. Средняя часть лесного пояса и значительные площади у верхней границы заняты своеобразными горно-лесными бурыми типичными и оподзоленными почвами.

В нижней части лесного пояса преобладают горные дерново-глубокоподзолистые и серые лесные почвы.

Горно-лесные бурые типичные почвы встречаются в наиболее увлажненной средней части лесного пояса под кедрово-лиственничными, преимущественно широкотравными, реже зеленомошными, типами леса. Профиль их маломощный (60-95 см) и слабо дифференцирован на генетические горизонты. Почвообразующие породы – в основном элювий и элювио-делювий хлорито-серицитовых сланцев, гнейсов, туфогенных песчаников. Толща пород содержит много скелета, что вместе со значительным уклоном местности способствует хорошей дренированности, внутрипочвенному и поверхностному стоку. Мелкоземистая часть горно-лесных бурых типичных почв чаще тяжело- и среднесуглинистая, реже легкосуглинистая. Илистой фракции в составе мелкозема мало и сосредоточена она в верхней и средней частях профиля.

Горно-лесные серые почвы распространены в основном под темнохвойными или березово-осиновыми лесами с хорошо развитым высокотравьем, образуя обычно сплошные массивы. Почвы формируются чаще на покровных бескарбонатных тяжелых суглинках и глинах, реже на продуктах выветривания коренных пород (хлоритовых сланцев, песчаников, гранитов) или на аллювиальных песчано-галечниковых отложениях высоких речных террас в условиях умеренно теплого и влажного климата на элементах расчлененного рельефа.

Горно-луговые альпийские почвы встречаются по межгорным и лощинообразным понижениям гор. Профиль глубокогумусированный, имеет большое количество растительного опада. В чистом виде почвы не встречаются. Сочетаясь с другими почвами, используются под различные виды угодий.

Лугово-болотные почвы встречаются на древних поймах и в притеррасовой части обширных современных пойменных террас. Развиваются под березово-осиновым лесом, кустарником и осоками.

Для данной почвы характерно наличие горизонта А, обогащенного гумусом, черного или сизовато-темного цвета. Механический состав обычно тяжелый иловатый суглинок. По ходам корней много ржавых полос, пятен, примазок, за этим горизонтом обычно идет сплошной глеевый сизо-ржавый горизонт, сильно влажный и вязкий. Почвы малопродуктивны, при подсыхании могут использоваться под выпас скота и частично выкашиваются.

Торфянисто-болотные почвы формируются в депрессиях современных пойменных террас рек и обычно занимают центральную часть этих понижений. С поверхности и до глубины 100 см залегает торфяной горизонт с хорошо разложившимся торфом, делящийся на 2-3 подгоризонта по степени разложения, обогащенности живыми корнями и мертвыми растительными остатками. Почвы являются непродуктивными и не используются в сельском хозяйстве.

Аллювиально-луговые почвы встречаются по плоским равнинным участкам центральной поймы крупных рек. Средняя мощность горизонта А1 46 см. Реакция почвенного раствора среднекислая по всему профилю. По механическому составу почвы можно назвать крупнопылеватыми средними суглинками. С глубиной наблюдается небольшое увеличение илистой и песчаной фракции в почвах и уже в горизонте ВС механический состав переходит в песчано-пылеватый тяжелый суглинок. Почва используется под сенокос, а также под посевы сельскохозяйтвенных культур.

Скелетные почвы встречаются по крутым склонам южной и юго-западной экспозиции в комплексе с обнажениями рыхлых пород. Для них характерен небольшой гумусовый горизонт 3-5 см, обычно сильно щебнистый. Почва покрыта большей частью лесом, лишь небольшие участки используются под выгон.

Обнажения коренных пород встречаются по открытым обрывистым склонам гор южной экспозиции. Участки сложены из твердых коренных пород различного состава. В сельском хозяйстве не используются.

### Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории.

Растительность представлена несколькими типами сообществ - это леса, высокогорные тундры, луга, болота и степи. Многообразие в растительном покрове определяется как высотной поясностью, так и богатой флорой.

Территории, покрытые лесом, составляют 52% общей площади. Граница леса в северо-западной части бассейна проходит на высоте 1600 м, а в юго-восточной - 2000-2200 м. На границе леса и гольцов расположены альпийские и субальпийские луга, покрытые высокой травой. Здесь, как и во всей прителецкой тайге, растет много целебных трав, в том числе, знаменитый маралий корень.

Можно выделить несколько типов леса. Мелколиственные и смешанные леса - это так называемые вторичные леса, возникшие на месте коренного типа леса, который был уничтожен в результате разрушающих внешних факторов, таких как хозяйственная деятельность человека, сильный пожар, сход лавины (сели) и др. Это такие породы как береза и осина. Подлесок представлен различными видами кустарников - спиреи (таволги), караганы (акация), рябины. На территории отдельные массивы сосняков отмечены на восточном и северном побережье Телецкого озера, по долинам рек. Обычно занимают конуса выноса более менее крупных рек. Подрост представлен разными видами кустарников, часто маральником (рододендрон даурский). Есть сосняки беломошники с развитым напочвенным покровом из кустистых лишайников.

Лиственничники обычно относятся к лесам паркового типа. Они встречаются островными насаждениями в Прителецкой части и по склонам. Подлесок может быть из жимолости, но преобладает ерник. Травянистые формы встречаются в небольшом количестве и редко.

Пихтачи представлены только в его северной части. Подлесок разнообразный, но негустой. Травянистый покров часто с папоротниковыми зарослями, встречается черника, злаки.

Хвойные и лиственные леса расположены вдоль 70 маленьких и больших рек, впадающих в Телецкое озеро и реку Бия. Леса богаты кедровыми орехами, пушными животными, ягодами и грибами.

Кедр сибирский (сосна сибирская) занимает особое место. Кедровые леса - это богатая пищевая база, источник получения ценной древесины и химических продуктов, благоприятная среда обитания полезных и редких животных и птиц, место произрастания многих видов ягодных, лекарственных и технических растений. Однако наиболее ценным продуктом кедровых лесов являются кедровые орехи. Ядра кедровых орехов содержат в два раза больше масла, чем зерна подсолнухов. Они превосходят все виды орехов по вкусовым качествам, содержат комплекс витаминов, пользуются неограниченным спросом на внутреннем и мировом рынке. Из хвои кедра готовят хвойно-витаминную муку и каротиновую пасту, ценную для животноводства и медицины, а также извлекают эфирное масло, хлорофилл и витаминные концентраты, позволяющие восстанавливать здоровье людей. Кедровая живица содержит иммерсионное масло, кедровый бальзам, эфирные соединения. Кедр практически стерилен и содержит много ценных для человека жизненно - важных и физиологически активных веществ, в частности цветущую пыльцу растений.

Кедр - главный накопитель, хранитель и регулятор влаги, воздух в кедровом лесу удивительно чист и благодатен. Воздух в кедровниках насыщен целительными для человека и губительными для возбудителей болезней фитонцидами, которые оказывают благотворное влияние на работу нервной системы человека, сердца и других органов. Кроме того, они могут стимулировать размножение микроорганизмов - антагонистов болезнетворных микробов и содействовать увеличению количества витаминов и провитаминов (например, каротина). Кедровники являются наиболее ценными ландшафтами для создания в них санаториев и курортных зон.

Кедровники встречаются практически во всех частях поселения, но наиболее ценными являются реликтовые Пыжинские массивы сибирского кедра. Здесь встречаются отдельные кедры, которые достигают в диаметре 1,5-1,8 м и имеют возраст 400-500 лет.

Реликтовые леса и кедровники бассейна Телецкого озера являются бесценным богатством нашей планеты. По мнению ученых, кедровники Северо-Восточного Алтая, к которым относится прителецкая тайга, считаются лучшими в мире. Кедровники являются наиболее ценными ландшафтами для создания в них санаториев и курортных зон.

Отмечается особое значение кедра для населения Сибири - с ним связаны традиционное лесопользование и культурные традиции. На протяжении многих веков коренное население Турочакского района не только использует кедр в хозяйственной деятельности, но и почитает кедр как священное дерево, считая его основой и символом культуры.

Социально-экономическая оценка по видам пользования кедровыми лесами показывает значительные преимущества использования богатств кедровой тайги - орехов, лекарственно-технического сырья и пушнины - по сравнению со стоимостью срубленной древесины. В связи с этим необходимо предусмотреть сохранение уникальных кедровых лесов поселения от интенсивных вырубок.

Ель сибирская довольно редко образует чистые насаждения на территории. Такие леса встречаются по берегам рек и сфагновым болотам. В подлеске обычно представлены ива, карагана (акация), жимолость, маральник. В травянистом ярусе преобладает брусника.

Луговой тип растительности в отдельный пояс не выделяется и разделяется на несколько типов. Остепненные луга встречаются на восточном берегу Телецкого озера. Лесные луга встречаются в лесном поясе, среди леса, вдоль ручьев и рек. Эти луга сложены обычно видами высоко- и широкотравья. Характеризуются высоким и густым травостоем, при высоте до 2,5 м. Субальпийские характеризуются богатым флористическим составом. К доминирующим видам относится горькуша широколистная, рапонтикум сафлоровидный или маралий корень, чемерица Лобеля, купальница, водосбор, копеечник южносибирский, саянелла странная и др.

Высокогорные тундры занимают небольшие площади.

Болотный тип растительности развит мало. Болота можно подразделить на два основных типа. Зеленомошные болота занимают небольшие понижения на склонах, в местах избыточного увлажнения или вдоль рек и ручьев. Характеризуются сплошным моховым покровом из зеленого мха с небольшими примесями осок, или кустарничков - брусники или клюквы. Травянистые болота имеют большее распространение, чем предыдущий тип и характеризуется хорошо развитым травянистым ярусом. Такие болота могут развиваться при зарастании небольших озер, образуя прибрежную полосу болот, которые при приближении к воде превращаются в заросли гидрофитов. Обычно это отдельные виды осок, которые образуют практически чистые заросли.

Горные степи заповедника занимают отдельные участки на восточном побережье Телецкого озера. Отличительными признаками можно назвать доминирование в травянистом покрове дерновинных злаков или полыней. Встречаются степи по сухим склонам преимущественно южной экспозиции. Несмотря на богатую гидрографическую сеть мало развита водная растительность. Заросли макрофитов в заповедной части Телецкого озера есть в Камгинском и Кыгинском заливах. Они образованы в основном видами из сем. Рдестовые. В небольших озерах встречаются ежеголовник северный, лютик Гмелина, шелковник водяной, рдест альпийский и др. Вокруг зарастающих небольших озер или разливающихся ручьев, развиваются сообщества гидрофитов.

Животный мир поселения богат и разнообразен. Многообразие сложилось благодаря географическому положению, сложной истории развития.

Наиболее благоприятной средой обитания многих видов животных является лес. Круглый год они находят здесь богатый корм, поедая молодые побеги деревьев, сочные травы лесных полян, семена, грибы, ягоды. В густой чаще леса некоторые из них имеют постоянное пристанище или укрываются от своих врагов.

В черневой тайге обитают заяц-беляк и алтайская пищуха, волк, лисица, бурый медведь, лось, косуля, кабарга, марал, кабан, соболь, белка, норка, выдра, колонок, бобр, бурундук, горностай и другие виды животных.

В настоящее время особое внимание на территории Артыбашского сельского поселения уделяется сохранению и воспроизводству кабарги. Кабарга или сибирская кабарга (лат. Moschus moschiferus) - небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабароговых (Moschidae). Распространена на Алтае, в Восточной Сибири на запад до Енисея и на восток до реки Лены, в Забайкалье, Северной Монголии, в Большом и Малом Хингане и на западе Станового хребта. Латинское название вида происходит от др. - греч μόσχος - мускус. Moschiferus переводится как «несущий мускус». Кабарга занесена в Красную книгу России и включена в списки Международной Красной книги со статусом «уязвимого вида».

По своему внешнему виду и поведению кабарга занимает промежуточное положение между оленьковыми и оленями. Длина её тела - до 1 м, хвоста - 4-6 см, высота в холке - до 70 см, масса - 11 - 18 кг. Задние ноги необычно длинные, поэтому у стоящей кабарги крестец на 5 - 10 см выше холки. Хвост короткий. В отличие от оленей, к которым кабаргу иногда относят, рога у неё отсутствуют. У самцов - длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на 7-9 см, выполняют роль турнирного оружия. У них также имеется брюшная железа, вырабатывающая мускус.

Мускус кабарги - один из самых ценных и дорогих продуктов животного происхождения в мире, используется в медицине и парфюмерии. Популярность и дороговизна мускуса положили начало массовому истреблению кабарги. Последние учеты численности кабарги проводились в 1987-1988 годах, на тот момент численность кабарги на территории Республики Алтай оценивалась в 45 тысяч голов. Сейчас, по опросным данным, кабарги осталось меньше четырех тысяч, то есть, популяция сократилась более чем в десять раз.

С 2012 года на территории Артыбашского сельского поселения реализуется проект «Тооргы» по воспроизводству и сохранению кабарги. Эта программа осуществляется некоммерческим партнерством «Центр поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» совместно с администрацией поселения и Телецким обществом охотников и рыболовов при поддержке Минприроды России, Русского географического общества и Всероссийского добровольного спортивного общества «Динамо». На территории поселения организован первый в России питомник по разведению кабарги. Кабарга здесь не одомашнивается, она остается диким вольным зверем, арендуемый лесной участок только огораживается сеткой, чтобы сюда не заходили росомахи, рыси, волки и браконьеры, подходы к участку круглосуточно просматриваются видеокамерами.

Наиболее многочисленными, как по численности, так и по числу видов, являются представители отряда грызунов. По численности и биотопическому распределению преобладают лесные полевки. Характерными обитателями тайги являются обыкновенная белка и азиатский бурундук. В Прителецкой части встречается летяга. Только в Прителецкой части можно встретить немногочисленного здесь обыкновенного бобра и ондатру.

На территории поселения богат и мир пернатых. Здесь распространены глухарь, рябчик, тетерев, кукушка, дятел, клест, кедровка, куропатка, горный дупель и т.д. Из пернатых хищников на территории района имеются совы, ястребы, коршуны и др. Водоемы заселяют многочисленные виды уток.

Если видовой состав млекопитающих и птиц поселения отличается разнообразием, то этого нельзя сказать о земноводных и пресмыкающихся. Наиболее распространенными видами здесь являются прыткая и живородящая ящерицы, узорчатый полоз, обыкновенный щитомордник, обыкновенная и степная гадюки, остромордая лягушка, жаба и др. Из беспозвоночных обращают на себя внимание, прежде всего, слепни, комары, мошки, клещи, мухи и т.п. Немало на территории сельского поселения красивейших стрекоз, бабочек, жуков и других насекомых.

Рыбы представлены видами, большинство из которых встречается в Телецком озере: хариус, таймень, чебак, щука, окунь, налим, телецкий сиг и др. Наиболее распространенным видом рыб других водоемов является хариус, также встречаются ленок. Сиг Правдина и сиг Телецкий встречается только в Телецком озере.

Особо охраняемые природные территории

Алтайский государственный природный заповедник расположен в восточной части республики, занимая территорию между р. Чулышман, оз. Телецкое и осевыми зонами Абаканского и Шапшальского хребтов. Это один из наиболее крупных заповедников России, занимающий разнообразные ландшафты – от таежных низкогорий до альпийских высокогорий, а также значительные акватории горных озер.

Общая площадь заповедника по материалам лесоустройства 2001-2002 гг. составляет 872867 га, в том числе лесопокрытая площадь 400360 га. Из общей площади земель в Турочакском районе находится 95315 га, в Улаганском – 777552 га. В состав территории заповедника входит часть акватории Телецкого озера – 11757 га.

Алтайский государственный природный заповедник образован постановлением СМ РСФСР от 7 октября 1967 года №764 и решением Алтайского крайисполкома от 24 марта 1967 года №116 на месте существовавшего ранее в 1932-1951 и 1958-1961 гг. заповедника с тем же названием.

При создании Алтайскому заповеднику была отведена площадь около 1,3 млн га, он располагался в пределах Ойротской (Горно-Алтайской) и Хакасской автономных областей, а его восточная и южная границы совпадали с границей СССР и Тувинской народной республики. В 1951 году заповедник был ликвидирован. Трудности лесоразработок в горах и отсутствие дорог не позволили провести на заповедной территории значительных рубок леса. По инициативе научной общественности в 1958 году Алтайский заповедник был восстановлен. Его площадь уменьшилась до 940 тыс. га за счет территории Хакассии (верховья Большого Абакана) и отдельных участков правобережья р. Чулышман. В 1961 году заповедник ликвидировали вторично. Однако необходимость охраны природы Горного Алтая была столь очевидной, что уже в октябре 1967 года Алтайский заповедник был вновь восстановлен на площади 863,8 тыс. га. В настоящее время после обмена отдельными участками угодий с соседними землепользователями и включения части акватории Телецкого озера в пределы заповедника его территория достигла современных размеров.

Территория заповедника расположена в пределах горно-таежной зоны. Ее рельеф преимущественно горный, высота над уровнем моря от 435 до 3500 метров. Помимо Телецкого озера, на территории заповедника имеется более 2500 мелких озер. Около 50 % территории занято высокогорными экосистемами: горными тундрами, альпийскими и субальпийскими лугами, ерниками, гольцами, скалами, осыпями, многолетними снежниками и ледниками.

Территория Алтайского заповедника представляет собой уникальный природный комплекс в центре Азии, сочетающий в себе горную тайгу, альпийские луга, высокогорную тундру и степи – эталон криоаридных высокогорных систем. По видовому разнообразию растений он занимает второе место в РФ после Кавказского заповедника. Из 1409 видов встречающихся на его территории растений более 250 относятся к Алтае-Саянским эндемикам, 120 видов – реликты различных эпох третичного и четвертичного периодов. В черневой тайге Алтайского заповедника встречается большое количество реликтов третичной флоры - растений древней флоры, история происхождения которых уходит в кайнозойскую эру (65-2 млн.лет назад), ещё до наступления на планете ледникового периода – это копытень европейский, папоротник-щитовник мужской, бруннера сибирская (незабудочник) и т.д.

На территории заповедника обитает 59 видов животных (52 % от всех особо охраняемых в республике), при этом 15 видов имеют основные места обитания в пределах заповедника. В водоемах заповедника обитает 15 видов рыб.

Флаговые виды заповедника - снежный барс (снежный леопард или ирбис) и алтайский горный баран (архар или аргали). Оба эти вида внесены в красный список Международного союза охраны природы (I категория) - то есть охраняются во всем мире.

В Красную книгу РСФСР (1988 г.) включено 29 видов, произрастающих на территории Алтайского заповедника, из них 1 вид грибов, 3 – лишайников, 2 – мхов, 23 – сосудистых растений. Из объектов, включенных в Красную книгу Республики Алтай (1996 г.), в заповеднике присутствуют и охраняются 24 вида высших сосудистых растений, в том числе: 1 вид грибов, 2 – мхов, 3 – лишайников, 57 – сосудистых растений; из животных – 3 вида насекомых, 1 – пресмыкающихся, 1 – рыб, 11 – млекопитающих, 59 видов птиц. Заповедник является резерватом ценных лекарственных растений, таких как золотой корень, маралий корень и др., а также запасов минеральных органических веществ – горного воска, мумие и пр.

На территории заповедника находится станция комплексного фонового мониторинга Западно-Сибирского управления Росгидромета. С 2002 г. начала действовать сейсмическая станция "Яйлю", находящаяся в ведении Алтае-Саянской опытно-методической сейсмологической экспедиции СО РАН.

Территория заповедника внесена в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (объект "Алтай - Золотые горы") в 1998 году.

Также для сохранения уникальных природных объектов на территории Турочакского района утверждены памятники природы, на территории которых ограничена хозяйственная деятельность. Перечень памятников природы на территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» приведён в табл. 2.

Памятники природы

| №пп | Наименование | Местонахождение | Значение | Площадь | В т.ч: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | лес | вода | прочие |
| 1 | Телецкое озеро | Артыбаш | Республиканское | 7690 |  | 7690 |  |
| 2 | Водопад Корбу | Алтайский Государственный Заповедник | Республиканское | 3 |  | 3 |  |

### Культурно-исторические ресурсы: объекты истории, культуры и археологии

Территория Турочакского района слабо исследована археологическими экспедициями из-за труднодоступности, обусловленной, главным образом, густым лесным покровом.

К выявленным объектам культурного наследия на территории Артыбашского сельского поселения  относится один памятник:

Артыбаш, петроглифы. Местоположение объектов археологического наследия не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328.

Так же на территории поселения располагается один объект культурного наследия регионального значения - Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне (регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 041610418470005, местонахождение объекта - Республика Алтай, Турочакский район , ул. Телецкая, 28А)

В настоящее время необходимо детально обследовать территорию поселения для фиксации археологических памятников и объектов, поскольку хозяйственная, строительная и прочая деятельность, связанная с земляными работами создаёт угрозу разрушения ещё не открытых памятников. Археологические разведки, целенаправленно проведённые в поселении, позволят не только выявить новые археологические объекты, но и дадут возможность усовершенствования методов поиска и исследования памятников.

Осознавая исключительную ценность историко-культурных памятников, оценивается это наследие как значительный экономический ресурс. Использование памятников в сфере туризма должно быть построено только на современном уровне научно-исторической индустрии туризма. При использовании археологических памятников в первую очередь необходимо произвести оценку возможности изменения или разрушения памятников при антропогенном воздействии и исключить некоторые категории легкоуязвимых памятников из возможного туристического использования.

Для создания современной системы использования археологических и иных объектов историко-культурного наследия для Республики Алтай, во-первых, необходима четко сформулированная стратегия использования археологических памятников; во-вторых, нужны схемы менеджмента мероприятий по использованию и управлению объектами, предназначенными для показа туристам.

На территории поселения находятся священные места и культовые объекты коренных малочисленных народов Республики Алтай (таблица 3). Все места и объекты занесены в этнографическую карту сакральных мест коренных и коренных малочисленных народов муниципального образования «Артыбашское СП». Карта составлена председателем Союза общин коренных малочисленных народов Турочакского района «Бия» Борисом Сафроновичем Сапкиным по рассказам очевидцев-представителей КМН и согласована в 2010 году Администрациями Артыбашского сельского поселения и Турочакского района, НП «Совет Телецкого озера», Телецким опытным лесным хозяйством. Большая часть ООПТ местного значения, выделенные на карте Генерального плана поселения, определены согласно данной этно-карты.

Священные места и культовые объекты коренных малочисленных народов Республики Алтай на территории муниципального образования «Артыбашское СП»

| № | Наименование | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора Урчин | с.Ново-Троицк | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Традиционно почитаемые места. Охранная зона 5 км |
| 2 | Гора Арчауш | с.Ново-Троицк | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Традиционно почитаемые места.Охранная зона 5 км |
| 3 | Остатки древних копи | с.Соучак | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Традиционно почитаемые места. Охранная зона 10 км |
| 4 | Хребет Алтын-Туу | от хребта Алтын-Туу берут начало р.Бий, р.Ниж.Кочеш и ручьи, впадающие в р.Арча | Места преклонений предков и обрядов род «Сёк», «Кёль-чаат». Охранная зона 5 км |
| 5 | Река Пыжа | р. Пыжа и устье р. Учал | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Традиционно почитаемые места. Охранная зона 10 км. |
| 6 | Озеро Телецкое | с. Артыбаш, с. Иогач | Сакрально-культурное наследие КМН. Охранная зона 5 км. |
| 7 | Перевал «Калвачак» | Дорога Иогач-Чюря-Ново-Троицк | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 8 | с. Чуря | Иогачское лесничество | Места поклонений, обрядов, захоронения предков. Охранная зона 10 км. |
| 9 | Гора Аначак | с. Соучак | Места преклонений, обрядов, захоронений род «Сёок», «Чаатов», «Ак-чаат», «Кара-чаат». Охранная зона 10 км. |
| 10 | Село Балгашта | Ур. Соучак | Места захоронения предков. Охранная зона 5 км |
| 11 | Урочище Бардам | Перевал Карал-таш | Места проведения национальных игр, проведения обрядов, захоронения предков. Охранная зона 5 км. |
| 12 | Перевал Обого | Иогачское лесничество | Места захоронения предков. Охранная зона 5 км. |
| 13 | Перевал Тунгуль | Иогачское лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 14 | Перевал Арча | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 15 | Перевал Самыш | Иогачское лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 16 | Урочище Самыш | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 17 | Верховье Пыжи | Иогачское лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Традиционно почитаемые места. Охранная зона 10 км. |
| 18 | Урочище Калычак | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 10 км. |
| 19 | Урочище Ижун | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 20 | Перевал Асперты | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 21 | Аспертинские озера | Иогачское лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 22 | Озеро Буландукёль | Телецкое лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 23 | Озеро Саакаракёль | Телецкое лесничество | Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км. |
| 24 | Верховье реки Эвий | Пыжинское лесничество Иогачское лесничество | Места преклонений и захоронения предков. Охранная зона 10 км. |
| 25 | Урочище Турга | Пыжинское лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 5 км |
| 26 | Учальские озера | Пыжинские озера Иогачское лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Охранная зона 10 км. |
| 27 | Мыс Колдор | Телецкое лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места захоронений. Охранная зона 5 км. |
| 28 | Озеро Ижулукёль | Телецкое лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места совершения обрядов, преклонений языческим богам. Охранная зона 10 км. |
| 29 | Устье р.Самыш | Телецкое лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места захоронений. Охранная зон 5км. |
| 30 | Идып Куан |  | Сакрально-культурное наследие КМН. Места захоронений. Охранная зона 5 км. |
| 31 | Большие Чили устье | Телецкое лесничество | Сакрально-культурное наследие КМН. Места захоронений. Охранная зона 5 км. |
| 32 | Ижон | Телецкое лесничество | Места проживания деятельности тубаларов и их захоронений. Охранная зона 5 км. |
| 33 | Гора Торот | Северный берег Телецкого озера в 48 км от начала озера, в 3-х км от линии берега с.Яйлю | Вся гора и 1 км от подножья |
| 34 | Кедр деда Альчи | Верхняя часть с.Яйлю между селом и горой Торот | Охранная зона 100 кв.м |
| 35 | Целебный источник - Аржан | Склон юго-западной экспозиции на нижней террасе с.Яйлю | Охранная зона 100 кв.м |
| 36 | Тобечек | Верхняя терраса с.Яйлю | Вокруг от подножья на 5 м |

## РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места, и тем самым увеличить доходную часть местного бюджета, что в свою очередь, положительно скажется на реализации программ в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Специализация экономики поселения определяется, прежде всего, ресурсным потенциалом территории. Артыбашское поселение обладает уникальными рекреационными ресурсами, большими запасами древесины, дикоросов, а также минеральными богатствами и богатствами животного мира. Они и определяют приоритетные направления развития хозяйства в будущем.

Основными отраслевыми направлениями в поселении являются рекреационная деятельность, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, пчеловодство, мясное животноводство, сбор лекарственного и технического сырья и папоротника, производство товаров народного потребления, сделанных из коры березы, кедра. Помимо рекреационного потенциала поселение располагает самым большим в Республике Алтай и 4-ым в России водохранилищем чистой пресной воды. Телецкое озеро с объемом воды более чем 40 куб. м. может стать источником для поставки пресной воды как в европейскую части России, так и за границу.

Промышленность

Промышленность муниципального образования «Артыбашское СП» представлена предприятием ОАО «Тайга», АУ РА «Иогач-лес» и МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов». Лесокомбинат (Горно-Алтайское опытное лесное хозяйство) был создан в 1961 году и занимается добычей и первичной переработкой леса. Изначально он являлся градообразующим предприятием, но в настоящий момент эту роль утратил.

Сельскохозяйственное производство

В соответствии с данными, предоставленными администрацией муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» Турочакского района Республики Алтай (письмо №72 от 02.03.2023) на территории сельского поселения сельскохозяйственное производство недостаточно развито. Все поголовье сельскохозяйственных животных сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. По данным похозяйственного учета, на территории сельского поселения имеется: КРС – 239 голов, свиней -52 головы, коз -27 голов, лошадей – 176 голов. Площадь функциональной зоны – зоны сельскохозяйственного использования в границах муниципального образования (2388,5 га) обеспечивает возможность как выпаса домашних животных, так и сенокошения с целью обеспечения кормами.

Текущее состоянии земельных участков сельскохозяйственного назначения представляет собой большей частью заброшенные, заросшие кустарником и деревьями бывшие совхозные пастбища и сенокосы населения, которые не используются более 25 лет. Животноводство поселения слабо развито и имеет мясомолочное направление, основное поголовье сосредоточено в личных хозяйствах. Население содержит в недостаточных количествах КРС, свиней, коз, интенсивно развивается и коневодство. Территории поселения перспективна для разведения диких животных, а также воспроизводства рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Стимулом для развития животноводства становится развитие туристско-рекреационной отрасли на территории поселения. Для снабжения большого числа отдыхающих уже на данном этапе развития необходима организация закупки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции – молока, в том числе козьего и конского (кумыса), мяса.

Так как немногочисленные сельскохозяйственные угодья представлены лишь сенокосами и пастбищами, часто со сложным рельефом, растениеводческая отрасль практически не развита.

Возможна организация заготовки, переработки и упаковки лекарственно-технического сырья (трав), развитие тепличного хозяйства по выращиванию овощных культур, декоративного садоводства и производства продукции питомников и ботанических садов.

В настоящее время отрасль заготовок пищевых, лекарственных и недревесных лесных ресурсов и их переработка может рассматриваться как серьезная составляющая развития экономики. Объективными предпосылками, для этого служат:

- значительный ресурсный потенциал;

- возобновляемость природных ресурсов (грибы, ягоды, орех, лектехсырье) в отличие от большинства других сырьевых ресурсов;

- постоянно растущий спрос на натуральную экологически чистую продукцию.

В качестве ресурсного потенциала поселения рассматриваются следующие виды дикоросов: грибы, дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква традиционно занимают одно из ведущих мест, кедровые орехи, папоротник-орляк и черемша, лекарственно-техническое сырье (бадан толстолистный, рапонтикум сафлоровидный, родиола розовая, родиола четырехраздельная, копеечник чайный, пион уклоняющийся, солодка уральская, валериана лекарственная, сабельник болотный, очанка лекарственная и пр.).

Заготовка и переработка грибов, ягод, кедрового ореха и лекарственно технического сырья имеет помимо экономического эффекта (рост поступлений в бюджет) еще и важное социальное значение. Для населения отдаленных сел это решение проблемы занятости и бедности.

В настоящий момент МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов» является единственным охотпользователем прителецкой тайги. За организацией закреплена площадь в 275962 га. Общество было основано в 2004 году для пользования объектами животного мира. Оно активно защищает интересы местного населения, обеспечивает занятость жителей в осенне-зимний период и содействует природоохранным организациям в сохранении многообразия природного мира прителецкой тайги, участвует совместно с НП «Центр поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» в программе воспроизводства краснокнижного вида - кабарги.

Туристско-рекреационная отрасль

Одной из наиболее перспективных отраслей хозяйства поселения является туризм, который может повысить развитие многих смежных с ним производств: сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта, производства туристского снаряжения и оборудования, сувениров.

Федеральным законом от 24.11.96 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к приоритетным направлениям развития экономики страны, а основным сектором отрасли назван туризм въездной и внутренний.

Особую значимость этот факт приобретает в рамках отработки в Республике Алтай стратегии устойчивого социально-экономического развития и превращения Республики в бездотационный регион. Эта стратегия, в том числе, подразумевает активное использование рекреационного потенциала Горного Алтая и превращение туризма в одно из приоритетных направлений экономики Республики.

В сравнении с другими регионами Сибири Горный Алтай характеризуется наиболее благоприятными природно-климатическими условиями, самым богатым по видовому составу растительным и животным миром, редкостным разнообразием ландшафтов на сравнительно небольшой площади. Уникальные рекреационные ресурсы, позволяющие организовать различные виды туризма, глубокое культурное и историческое наследие, лечебно-курортный потенциал способны как по отдельности, так и в целом, генерировать активный туристский интерес у отечественных и иностранных туристов.

На территории поселения расположено самое большое озеро Республики Алтай - Телецкое озеро, площадью около 230 кв.км. Озеро считается одним из самых живописных рекреационных мест не только в районе и республике, но и во всей Сибири. С незапамятных времен привлекает оно своей таинственностью, красотой, богатством недр и тайги. Не случайно в 1998 году Телецкое озеро было включено в список ЮНЕСКО, так как, по мнению международных экспертов, оно заслуживает внимания всего человечества.

Телецкое озеро - природное хранилище стратегического запаса чистейшей пресной воды, на территории России в этом отношении уступает лишь Байкалу. При объеме более 40 км3 Телецкое озеро позволяет обеспечить в настоящее время каждого человека на планете 6 м3 питьевой воды.

Телецкая природная территория, являясь уникальной исторической и природно-ландшафтной территорией, как нельзя лучше подходит для создания условий успешного развития проектов в сфере туризма, отдыха и оздоровления населения.

Идея развития туризма в данном месте обусловлена, прежде всего, огромным природным разнообразием, огромным физическим потенциалом, возможностью развивать и сочетать самые разные виды спорта и отдыха, предлагая населению возможность наслаждаться этим уникальным местом круглый год. Комплекс телецких холмов и плато составляет уникальный горный массив, особую ценность территории придает расположение на одном берегу Телецкого озера Алтайского государственного заповедника. Потенциал данного места является приоритетным для развития туризма, привлечения инвестиций, и как результат, улучшения экономики и условий жизни населения.

Туристско-рекреационный потенциал Телецкой природной территории.

| Ресурсы территории | Направление туризма |
| --- | --- |
| Уникальная природа (реликтовая прителецкая тайга, редкие виды животных и растений, Телецкое озеро и Алтайский заповедник (наследие ЮНЕСКО). | Экологический (созерцательный, научный, волонтерский, экстремальный) |
| Ландшафт (горы (низкогорье и среднегорье) реки, водопады, озера, альпийские луга и т.д.) | Спортивный (горнолыжный, лыжный, водный, пеший) |
| Климат (благоприятный зимой и летом (солнце/вода/воздух), курортная территория 1 ранга (исследования Томского НИИКиФ) | Рекреационный, оздоровительный (климатолечение, траволечение, терренкуры, пантовые ванны, минеральные источники, грязи) |
| Культурное наследие (ремесла, искусство, традиции КМН, археология, места обрядов и преклонений, памятники археологии) | Культурно-познавательный (культурные центры, фестивали, мастерские, этно-музе и и т.д.) |
| Сакральность (тайны, загадки, легенды, места силы) | Этнический, «глубокий» туризм. |

В настоящее время на территории Артыбашского сельского поселения сконцентрирована основная часть туристско-рекреационной деятельности всего Турочакского района. И на данный момент на территории поселения уже практикуется летний туризм, но он недостаточно хорошо организован и спектр услуг далеко не полный.

В летний сезон территорию МО посещают порядка 50000 туристов. Основные услуги, предоставляемые летом:

- проживание различной категории (от палаток до номеров «люкс»);

- питание;

- продажа продуктов питания с личных хозяйств;

- продажа продуктов рыбной ловли, даров тайги;

- продажа сувениров;

- экскурсии по озеру на моторных лодках, катерах, теплоходах;

- прокат лошадей;

- экскурсии по окрестностям поселения;

- сплав по реке Бия.

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям территории, Артыбашское сельское поселение имеет огромный потенциал развития туристской отрасли. В настоящее время этот ресурс используется слабо. Сегодня на данной территории нет инфраструктуры, позволяющей принять необходимое число гостей. При этом уже существует сформировавшаяся клиентура из близлежащих регионов - Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

В последние годы развитие турбизнеса идет достаточно быстрыми темпами, но, из-за отсутствия комплексного плана развития туристской инфраструктуры на территории МО, это развитие идет хаотично. В основном, строятся отдельные турбазы, малые гостиницы, гостевые коттеджи. Территория поселения не имеет объектов комплексного благоустройства, необходимых для развития туризма - отсутствуют парки, набережные, оборудованные туристические тропы, маркированные маршруты, велосипедные дорожки, всесезонные и всепогодные объекты развлечения, недостаточное кол-во кафе, ресторанов, культурных и развлекательных объектов и т.д. Туристский бизнес в том виде, как он есть сейчас, очень зависим от погодных условий. Даже в разгар летнего сезона при продолжительной благоприятной погоде места размещения местных турбаз и «зеленых» домов могут пустовать.

Отсутствие природного водоема с теплой водой, где возможно купание отдыхающих, делает актуальным проект создания крытого аквапарка. Этот объект будет привлекать туристов и в межсезонье, и в зимнее время.

В зимний сезон массовый поток туристов прекращается. Зимой работают несколько турбаз и «зеленых домов». В основном, они заполнены в праздничные дни (Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта).

Отдельные объекты размещения, такие как гостиница «Артыбаш», «Серебряный берег», «Эдем» и другие, делают все возможное для развития зимнего сезона. Регулярным стало проведение снегоходных соревнований «Телецкое снежное ралли», которые сегодня имеют статус Республиканского фестиваля зимних видов туризма, и фестиваля зимних видов отдыха «Телецкие снежные забавы». Понимая важность привлечения туристов в зимний сезон, Артыбашская сельская администрация оказывает поддержку этим начинаниям. Для объединения усилий по развитию благоприятной бизнес-среды на территории поселения в 2012 году было создано НП «Ассоциация предпринимателей Турочакского района». Ассоциация занимается продвижением местного турпродукта, активно участвуя в туристических выставках международного и федерального уровней, проводит мероприятия по привлечению дополнительного потока туристов на территорию поселения, частично решая вопросы острой сезонности бизнеса. Ассоциация проводит обучающие семинары для предпринимателей по вопросам финансовой грамотности, по развитию сельского туризма, организации экскурсионной деятельности и т.д. В начале 2013 года совместно с администрацией Артыбашского сельского поселения и НП «Совет Телецкого озера» Ассоциацией был создан Центр поддержки местных предпринимателей (бизнес-центр Артыбашского сельского поселения).

Отсутствие «всепогодных» объектов для массового развлечения на территории Артыбашского поселения ограничивает поток туристов только коротким периодом середины лета, в связи с чем туристический бизнес территории характеризуется острой сезонностью. Туризм в Артыбашском поселении необходимо сбалансировать развитием круглогодичных видов отдыха. Тем более, что территория поселения располагает огромным потенциалом для развития зимнего туризма - в окрестностях с.Иогач существуют прекрасные природные условия для создания горнолыжного комплекса высокого уровня.

Эффективным рычагом решения социальных проблем и перспективным направлением устойчивого развития туристической отрасли поселения также является сельский туризм. На территории поселения в летний период работает более 150 частных гостевых домов.

В недостаточной степени используется и рекреационный потенциал Телецкой природной территории, перспективы его использования достаточно широки. Телецкое озеро со всех сторон окружают горные хребты. В широтном участке озера берега невысокие, контуры гор мягкие, склоны полого опускаются к водоему. Ландшафтный рельеф этой части озера позволяет организовать здесь сеть экологических троп «Большая Телецкая тропа» с прогулочно-эстетическими, тренировочно-спортивными, лечебно-оздоровительными и экскурсионными целями. Геоморфологические рекреационные ресурсы дают возможность организовать здесь горный туризм, спортивные соревнования, обследования волноприбойных ниш и пещер, геологические экскурсии.

Еще один вид туризма, рекреационно-оздоровительный, представляет собой определенный тип туризма, имеющий основную целевую функцию восстановление физических и психических сил человека средствами туризма. Основной эффект, ради которого используется этот вид досуга, состоит в повышении работоспособности человека, что субъективно выражается в виде снятия усталости, появления чувства бодрости и прилива сил, а объективно – в улучшении функционального состояния организма. Это туризм активного отдыха и оздоровления, поэтому его часто называют оздоровительным.

Для организации рекреационно-оздоровительного вида туризма территория должна обладать природными лечебными ресурсами, к которым относятся ландшафт, биоклимат и гидроминеральные ресурсы. Район Телецкого озера в полном объеме обладает этими благоприятными природными факторами. Более того, район Телецкого озера - это замечательный природный комплекс огромного научного, образовательно-познавательного, оздоровительного, экскурсионного и эстетического значения. Рекреационные ресурсы Телецкого озёрного бассейна обеспечивают прекрасные возможности для эффективного досуга благодаря благоприятному климату, оздоровительным мероприятиям на природе, любительской охоте и рыбалке, катанию на лыжах зимой. Многообразие природных комплексов и смешанный тип рекреационной системы позволяют осуществление рекреационных программ для оздоровительных и экскурсионных целей.

Отдых на Телецком озере полезен для оздоровления и физического развития. Ценность оздоровления определяется пребыванием в естественных условиях, на свежем воздухе, в сочетании с физическими упражнениями. Все это значительно улучшает здоровье, эффективность, обеспечивает долголетие. Отдыхающие развивают устойчивое психическое состояние – это является отличным фактором благоприятного воздействия контакта с природой, ее живительным эффектом. Такие особенности климатических ресурсов в сочетании с живописным пейзажем обусловливают высокий климатически-рекреационный потенциал, который в основном оценивается на фоне доступных критериев, как особо благоприятный, позволяющий осуществление всех типов и форм оздоровительных мероприятий (климатотерапия, отдых, туризм, спортивные и прочие мероприятия, основанные на взаимодействии с природой).

Проведенная в 2007 году ФГУ «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Росздрава» оценка качества биоклиматических ресурсов показывает, что территория Артыбашского сельского поселения Турочакского района по своим ландшафтно-климатическим особенностям (горно-таежный ландшафт, близость Телецкого озера, обилие солнечного сияния, оптимальный режим УФ-радиации, слабо выраженная биотропность и достаточная степень комфортности погод и др.) является благоприятной местностью для организации различных форм климатолечения и отдыха, позволяющей организовывать здесь рекреационные комплексы сезонного и круглогодичного действия, где климат и сам фактор предгорья, низкогорья и среднегорья являются не только фоном, но и самостоятельным эффективным методом лечения.

Создание рекреационной базы должно быть направлено на оптимизацию климатических воздействий с использованием терренкура, лечебной физкультуры, лечебно-оздоровительного туризма, горнолыжного спорта среди окружающих горных склонов, сплава по горным рекам, приема чистых горных и подземных вод источников, позволяющих значительно расширить рамки лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности во все сезоны года.

В горном рельефе, где находится исследуемый район, строительство курортов, климатолечебных сооружений должно проводиться с учетом закрытости горизонта, т.е. на открытых участках. При строительстве зданий и климатосооружений необходимо соблюдать требования, обеспечивающие в них комфортные условия во все сезоны года. Конструкция стен и перекрытий должны обеспечивать хорошую аэрацию и исключить возможность перегрева и переохлаждения.

Проведенная оценка качества биоклиматических ресурсов территории Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай на основе медико-климатической оценки и унифицированных методик категорирования климата позволяет отнести этот район к местностям I ранга – особо благоприятных для рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности – климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолечение).

На территории Турочакского района в пределах Пыжинского месторождения бурых углей ранее были исследованы подземные воды ряда скважин (ТНИИКиФ,1996). Учитывая уникальность этих вод для региона, рекомендовано провести разведочные работы по оценке качества и запасов минеральных вод Пыжинского участка для эксплуатации объекта в курортной и внекурортной практике. Это позволит расширить профиль рекреационной деятельности исследуемой лечебно-оздоровительной местности.

В пределах прителецкой рекреационной местности исследованы глины, имеющие выход в 3 км от поселка Иогач, которые по физико-химическим показателям соответствуют кондициям лечебных грязей.

Вопросы планирования пространства досуга и ресурсов территории, предназначенных для создания рекреационных систем, сегодня наиболее актуальна. При этом следует учитывать, что во всем мире в туристских районах природу стремятся оставить максимально первозданной, что считается наивысшей ценностью. Для целей территориального планирования с учетом основных категорий курортных ресурсов могут быть выделены:

- зоны бальнеологических курортов, развивающихся на основе использования целебных свойств минеральных вод, грязей, а также уникальных условий биоклимата для целей климатолечения и профилактики. В совокупности с лечебным профилем в них могут получать развитие оздоровительный отдых, туризм и спорт;

- горно-туристские зоны, представляющие собой места горнолыжного и других видов зимнего спорта, альпинизма и спелеотуризма, летнего пешего, водного и конного туризма;

- особо охраняемые и охраняемые природные территории. Осуществляют прием и обслуживание посетителей-рекреантов на специально подготовленных для этого участках и маршрутах;

- охотничье-рыболовно-промысловые районы, т.е. специализация территорий для обслуживания любительских видов спорта с сохранением режима особого природопользования и созданием инфраструктуры обслуживания.

Анализ ландшафтной структуры и планировки хозяйственного использования прителецкой рекреационной территории в пределах Артыбашского сельского поселения позволяет выделить обособленные части - рекреационные местности, каждая из которых отличается не только природными характеристиками, но и степенью хозяйственного использования определенным набором рекреационных свойств, экологическими особенностями и другими факторами.

Рекреационная местность в районе поселений Артыбаш и Иогач Турочакского района выделена в связи с наибольшей плотностью населения и ее важным экономическим значением по сравнению с другими местностями этой зоны. Главные отличия - транспортная доступность, наличие инфраструктуры, трудовых ресурсов.

Для освоения выделенной территории прителецкой рекреационной зоны были обследованы первоочередные участки:

- окрестности села Ново-Троицкое в долине реки Пыжа на высоте около 500 м, в 18 км от п. Артыбаш. Это экологически чистая, открытая прогреваемая солнечная долина южной экспозиции склонов, благоприятная для строительства горного бальнеоклиматического курорта;

- экологически чистая территория в долине реки Чуря (в 8 км от Артыбаша), где имеются подъездные пути и линия электропередач; район строящейся горнолыжной трассы на горе Кокуя (1385 м над у. м.) в 5-ти км к югу от п. Артыбаш; территория вдоль реки Бия для строительства туристических комплексов, территория охотничьих домиков в кедровниках прителецкой зоны (устье р. Б. Чили).

В качестве объекта рекреации в этом районе считается перспективным бассейн реки Бии в ее нижнем течении. Река Бия весь рекреационный период сохраняет высокую прозрачность воды. Верхняя часть реки порожистая (пороги Юрток, Кабыровский, Пыжинский, Щеки, Сарыкокшинский, Кузенский) с многочисленными прижимами, водоворотами (например, Кружило) и перекатами. Несмотря на обилие порогов, это технически несложная река (2-ой категории сложности), что благоприятно для начального обучения и сплава неподготовленных людей.

Курортно-рекреационное освоение выделенной лечебно-оздоровительной местности в пределах Артыбашского сельского поселения на территории Турочакского района Республики Алтай будет способствовать сосредоточению рекреантов в комфортных условиях, в то же время позволит сохранить уникальную экосистему бассейна Телецкого озера.

Наиболее важным для развития устойчивого туризма на территории поселения является сотрудничество администрации Артыбашского сельского поселения с Советом Телецкого озера. Союз по экологическому и социально-экономическому развитию Телецкой природной территории «Совет Телецкого озера» был создан в феврале 2009 года по инициативе администрации и общественности Артыбашского сельского поселения и Алтайского государственного заповедника. Совет Телецкого озера - уникальная для России форма партнерства, объединяющая интересы людей, государственных структур, общественных организаций вокруг природного объекта - Телецкого озера. Совет Телецкого озера был зарегистрирован 9 апреля 2009 года в статусе юридического лица. Членами Партнерства являются Алтайский заповедник, Горно-Алтайский Государственный университет, Совет депутатов и администрация Артыбашского сельского поселения, семейная родовая община коренных малочисленных народов, Телецкое общество охотников и рыболовов», НП «Телецкое партнерство», активные жители поселения.

Целями деятельности Совета Телецкого озера являются создание условий для сохранения уникального объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО - Телецкого озера на основе соблюдения экологических, природоохранных требований и социально-экономического развития территории; разработка и осуществление стратегического плана социально-экономического развития прителецкой территории с учетом сохранения природных комплексов и биологического разнообразия; содействие в развитии экологического, культурно-познавательного, спортивного и этно-туризма; взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, бизнесом, общественностью, фондами и т.д., направленное на социально-экономическое развитие и сохранение природы Телецкой территории; просвещение в области экологии.

При разработке и реализации программ устойчивого туризма на Телецкой природной территории необходим комплексный (кластерный) подход, а Телецкое озере нужно рассматривать только как целостную территорию, несмотря на то, что природный объект находится в границах нескольких муниципальных объединений и управляется разными административными единицами.

В связи с этим основной миссией Совета является создание условий для ведения конструктивного диалога между сторонами, изначально имеющими разные интересы и цели, для эффективного решения вопросов развития и сохранения Телецкой природной территории.

В 2010 году НП «Совет Телецкого озера» совместно с администрацией и Союзом общин КМН Турочакского района «Бия» разработал этнографическую карту сакральных мест коренных малочисленных народов Артыбашского поселения.

На сегодняшний день наиболее актуальной задачей является развитие всесезонной туристической отрасли в районе Телецкого озера. При этом очевидна необходимость разработки комплексного подхода к развитию территории с учетом сохранения уникальной экосистемы Телецкого озера, ценнейших для планеты водных и лесных ресурсов, с использованием возобновляемых источников энергии и инноваций в сфере строительных технологий, с широким внедрением экологических систем энергетического самообеспечения и ресурсосбережения в энергетическом, лесном, аграрном и строительном комплексах.

На территории муниципального образования осуществляется кластерный подход к развитию территории, перспективно развитие территории поселения как горноклиматического туристско-рекреационного кластера «Золотое озеро».

Под определением «туристско-рекреационный кластер» понимается сосредоточение в рамках конкретной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, объединенных в технологическую цепочку оказания и реализации рекреационных услуг на базе эффективного использования рекреационного потенциала, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью смежной с туризмом и рекреацией, тесно взаимодействующих с органами управления, общественными организациями, культурно-образовательными и научными учреждениями.

Все они функционируют самостоятельно, но в условиях благоприятного бизнес-климата начинается их взаимодействие, в результате которого возникает синергетический эффект (возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет т. н. системного эффекта (эмерджентности). Кластер предприятий в экономике - аналог экосистемы в биологии, где наиболее важными факторами являются кооперация и взаимопомощь.

Цель туристско-рекреационного кластера - повысить конкурентоспособность территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта и повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования развития инноваций и новых направлений деятельности.

Создание туристско-рекреационного кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.

Кластер «Золотое озеро» является экологически безопасной экономической системой взаимодействия и управления устойчивым развитием муниципального образования «Артыбашское сельское поселение».

Критерии устойчивости горноклиматического туристско-рекреационного кластера «Золотое озеро»:

- гармоничная инженерно-транспортная инфраструктура;

- использование альтернативной энергетики, внедрение инновационных технологий;

- архитектура в контексте стилистики территории, вписанность объектов в ландшафт;

- диверсификация туристского предложения (создание культурных центров, музеев, всесезонных и всепогодных туристских объектов);

- развитая социальная инфраструктура;

- максимальная занятость местного населения, объединение жителей общими интересами;

- рациональное использование водных ресурсов;

- экологичная утилизация мусора и отходов;

- развитая телекоммуникационная инфраструктура;

- экологическое равновесие, комфортная экологическая обстановка;

- эффективная система управления кластером.

Составляющие кластера «Золотое озеро»:

- предприятия туротрасли территории (туркомплексы, отели, гостевые дома, частные усадьбы, агрофермы, спортивные, лечебно-оздоровительные центры, визит-центры, экскурсбюро, транспортные компании, туроператоры, турагенты);

- объекты этнографического, исторического, природного и культурного наследия территории, обозначенные на этно-карте коренных и коренных малочисленных народов муниципального образования «Артыбашское СП»;

- предприятия смежных направлений (сфера обслуживания, предприятия общественного питания и пищевой промышленности (производство экологически чистых продуктов, розлив лечебной и минерально-столовой воды природных источников), предприятия по заготовке и переработке лекарственно-технического сырья, агропромышленный комплекс, торговля, сувениры, ремесленные мастерские, предприятия глубокой переработки древесины и т.д.);

- научное и культурно-образовательное сообщество;

- общественные объединения,

- координационный Совет (Совет Телецкого озера),

- компания - менеджер направления.

Учитывая особую культурную ценность территории, ее этнографическое, сакральное, историческое, культурное и природное наследие, все составляющие туристско-рекреационного кластера «Золотое озеро» будут объединены деятельностью «Телецкого экологического музея».

Экологический музей - это сеть расположенных на территории объектов, представляющих собой «живую» коллекцию, демонстрирующую природные и культурные богатства региона, которые показывают аутентичность места путем презентации природно-культурных ресурсов и деятельности его жителей, объединяя это с продвижением, познанием и развитием региона, создавая при этом возможность интеграции людей и инициатив. Объекты экомузея могут быть разбросаны по всей территории и представлять собой самостоятельные разделы, соответствующие отдельным темам. Экомузеи основываются на местном природном и культурном наследии, и являются способом его сохранения, культивирования и экспонирования. Экомузеи интегрируют все ключевые элементы - информационный центр с документацией, места и объекты, расположенные на территории, «живые» мастер-классы и показы, сеть маршрутов и троп, события на маршруте - в объединенный турпродукт. Экомузеи помогают появлению и укреплению национального самосознания и активизации местных сообществ, создаются и развиваются на партнерской основе местного уровня. Задача экомузея состоит в сохранении и оптимальном развитии природной и культурной среды как взаимосвязанных частей единого целого, в создании реальных условий для сохранения национальной и культурной самобытности. Экомузей, считаясь идеальной моделью музея времени, пространства и деятельности человека, является оптимальной формой взаимодействия человека и окружающей его среды.

Уже имеющийся богатый потенциал Телецкой природной территории - этнографическое, историческое, культурное и природное наследие, являющееся Всемирным наследием ЮНЕСКО в России - позволяет создать на данной территории экологический музей международного уровня.

Учитывая огромное значение сохранения природной целостности Телецкой рекреационной территории, наиболее подходящей для развития курортной инфраструктуры кластера «Золотое озеро» является концепция «экологического курорта». Экологический курорт включает в себя все необходимое для общего оздоровления человеческого организма и одновременно способствует единению человека с природой. В перечень объектов инфраструктуры экологических курортов входят современные очистные сооружения, безотходные энергогенерирующие механизмы (солнечные батареи, ветряные генераторы и т.д.). Рационально используя воду и электричество, уменьшая производство мусора и используя энергию из возобновляемых источников, курорт делает свой немалый вклад в экологию. Главным отличием экологического курорта является максимальное приближение к нетронутой природе в сочетании с максимальным сохранением флоры и фауны.

Место для создания экологического курорта должно соответствовать определенным параметрам - это должны быть участки девственной природы с богатым животным и растительным миром, уникальным географическим положением, особенно благоприятны для этих целей морские побережья и горные территории. Помимо особого местоположения в уникальном природном окружении экологический курорт должен находиться в месте с малой плотностью населения без трафика, большого людского потока, скопления промышленных объектов.

Концепция горноклиматического экокурорта «Золотое озеро» включает в себя соблюдение застройщиками экологических стандартов и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, применение экологически чистых и сертифицированных строительных технологий и материалов, внедрение, наряду с традиционными, альтернативных источников энергии.

Обязательным условием реализации концепции экокурорта является проведение природоохранных мероприятий на Телецкой природной территории, поддержка экологического туризма и образовательных проектов в области экологии, охрана и воспроизводство кабарги (символ территории, занесена в Красную книгу России), сохранение кедра - священного дерева коренных жителей прителецкой тайги (социально-экономическая оценка по видам пользования кедровыми лесами показывает значительные преимущества использования богатств кедровой тайги - орехов, лекарственно-технического сырья и пушнины - по сравнению со стоимостью срубленной древесины, в связи с чем необходимо предусматривать сохранение уникальных кедровых лесов поселения от интенсивных вырубок), сохранение уникальной экосистемы Телецкого озера как природного хранилища стратегического запаса чистейшей пресной воды.

Идея создания экокурорта «Золотое озеро» на Телецкой природной территории своевременна и оправданна с экономической, политической и, что наиболее важно, экологической точки зрения. Несмотря на то, что идея экокурортов в России пока не столь актуальна и экономически менее выгодна (сроки окупаемости подобного проекта будут в среднем на 20% дольше), в долгосрочной перспективе территория, несомненно, выиграет за счет экологических качеств курорта, обеспечивающих более высокую стоимость предложения и большую востребованность подобных объектов.

Любой экологический курорт должен иметь спортивные, развлекательные, этнические, оздоровительные составляющие. Должны предусматриваться различные объекты для детского и семейного отдыха. В условиях большого количества приезжающих и постоянно проживающих людей также необходимы медицинский центр и образовательные учреждения. Большое внимание должно уделяться развитию социальной инфраструктуры, инфраструктуры благоустройства и созданию комфортной экологической обстановке. Помимо всех перечисленных качеств экокурорт должен иметь свою изюминку, привлекающую туристов. Таким объектом на территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» стал  горнолыжный комплекс на горе Кокуя, и в дальнейшем, должен стать «Телецкий экологический музей».

Приведение в соответствие современным требованиям транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, средств связи, туристической инфраструктуры, качества работы обслуживающего персонала и качества проведения природоохранных мероприятий повысит привлекательность Телецкого озера как курортного места.

Развитие устойчивого туризма на территории Артыбашского сельского поселения, основанного на повышении ценности уникального биологического разнообразия территории и возможности создания горноклиматического туристско-рекреационно кластера с минеральным источником и спортивно-оздоровительными комплексами для детей и молодежи (включая горнолыжные и водные комплексы) всесторонне поддерживают международные эксперты по устойчивому развитию туризма горных территорий.

Принципы устойчивости связаны с экологическими, экономическими и социокультурными аспектами развития туризма, и следует установить соответствующий баланс между этими тремя измерениями для того, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость.

Согласно Всемирной организации по туризму, устойчивый туризм должен:

1) Оптимально использовать экологические ресурсы, которые составляют ключевой элемент в развитии туризма поселения, поддерживать существенные экологические процессы и помогать в сохранении природного наследия и биологического разнообразия.

2) Уважать социокультурную аутентичность местных жителей, сохранять их построения и живое культурное наследие и традиционные ценности, а также способствовать межкультурному пониманию и терпимости.

3) Обеспечить устойчивую и долгосрочную хозяйственную деятельность, обеспечив тем самым все заинтересованные стороны социально-экономическими преимуществами, которые будут честно распределены между этими сторонами, включая стабильную занятость, возможности, приносящие доход, и социальные услуги для местных жителей, а также вклад в борьбу с нищетой.

Применение системного кластерного подхода в развитии Артыбашского сельского поселения нацелено на создание эффективной системы управления ресурсами, включая финансовые ресурсы федерального бюджета. Это позволит осуществить передачу лучшей международной практики для использования в качестве наглядных примеров. Для надлежащей реализации поставленных задач необходимо существование специального центра, координирующего действия различных исполнительных властей, администрации Турачакского района, администрации Артыбашского сельского поселения и частных инвесторов.

Рассматривая хрупкий баланс между туризмом и окружающей средой, необходимо разработать документы, предотвращающие массивное использование берега, леса и воды.

## ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ

Баланс территории по категориям земель муниципального образования « Артыбашское сельское поселение»

| Наименование категории | Площадь (существ.), га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 587,81 | 0,16 |
| Земли населённых пунктов* | 3609,71 | 0,98 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 173,0 | 0,04 |
| Земли лесного фонда | 248770,48 | 67,34 |
| Земли водного фонда | 7020 | 1,90 |
| Земли запаса | 13961 | 3,78 |
| Земли особо охраняемых территорий | 95312 | 25,80 |
| Всего: | 369434 | 100 |

*-с. Яйлю имеет статус населённого пункта, но находится на землях особо охраняемых природных территорий.

## ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Оценка демографической ситуации является одной из важнейших составляющих анализа тенденций экономического роста территории. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Структура общей численности населения муниципального образования «Артыбашское СП» по населенным пунктам на начало 2022 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в муниципальном образовании «Артыбашское СП» по численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| с. Артыбаш | 648 | 29,7 |
| с. Иогач | 1343 | 61,5 |
| с. Ново-Троицк | 34 | 1,5 |
| с. Яйлю | 159 | 7,3 |
| Всего | 2184 | 100 |

Динамика численности населения сел Артыбашского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2021г | 2022г |
| с. Артыбаш | 655 | 648 |
| с. Иогач | 1319 | 1343 |
| с. Ново-Троицк | 34 | 34 |
| с. Яйлю | 163 | 159 |
| Всего | 2171 | 2184 |

Перспективы развития населенных пунктов Артыбашского сельского поселения связаны, прежде всего, с развитием туристической отрасли и усиливающегося в последнее время потока мигрантов из соседних регионов – Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. Кроме миграционного прироста населения, за последние три года улучшились демографические показатели естественного прироста населения.

Возрастная структура населения на 01.01.2022 года

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники | Трудоспособный возраст | Старше трудоспособного возраста |
| Количество | 2184 | 169 | 483 | 960 | 572 |
| % | 100 | 7,7 | 22,1 | 44,0 | 26,2 |

Средний размер семьи в с. Иогач -2,2 человека, в с. Артыбаш – 2,4 человека, в с. Новотроицк - 2,3 человека.

Перспективная численность населения

Прогноз численности населения выполнен, исходя из демографической емкости территории, которая определена с учетом функционально-пространственной организации территории, для чего определены площадки нового жилищного строительства, определены его объемы. В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории составит:

с. Артыбаш – 840 человек,

с. Иогач – 1785 человек,

с. Ново-Троицк –45человек.

с. Яйлю - -170 – человек

Возрастная структура населения (современное состояние и расчетный срок)

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения |
| --- | --- |
|  | Начало 2022 г. | 2033 г. | 2042 г. |
|  | % | чел. | % | чел. | % | чел. |
| Дошкольники | 7,7 | 169 | 7,9 | 190 | 7,5 | 213 |
| Школьники | 22,1 | 483 | 20,4 | 490 | 21,5 | 611 |
| Трудоспособный возраст | 44 | 960 | 44,5 | 1068 | 45 | 1278 |
| Старше трудоспособного возраста | 26,2 | 572 | 27,2 | 652 | 26 | 738 |
| Итого: | 100 | 2184 | 100 | 2400 | 100 | 2840 |

Освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет миграционного населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать детородный возраст.

## ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

с. Ново-Троицк

Село расположено в северо-западной части Артыбашского сельского поселения в месте слияния рек Пыжа и ее правого притока - р. Чуря. Село имеет чересполосный участок, расположенный в долине р. Чуря в 7 км от основного населённого пункта. Территория села расчленена речной сетью, домовладения расположены большей частью хаотично, с учетом рельефа местности. Жилая застройка имеет малую плотность и представлена домами усадебного типа. Структурный каркас территории формируется основными улицами Новотроицкой, Заречной, Луговой, Черемуховая, Зеленая, Дальняя, Карасу. В селе имеется ретранслятор, таксофон. С центром поселения село соединяет автомобильная дорога общего пользования регионального значения Иогач - Ново-Троицк.

## ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Общее количество домов жилого фонда с. Ново-Троицк на начало 2022 г. составило 12. При численности в 34 чел. средняя обеспеченность общей площадью составляет 31,5 кв. м на 1 чел, что выше нормативного значения.

Характеристика существующего жилищного фонда с. Ново-Троицк

| Вид застройки | Кол-во домов | Износ до 40% | Износ 40-60% | Износ свыше 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебная | 12 | 4 | 6 | 2 |

Расчёт потребной общей площади жилищного фонда (с.Ново-Троицк)

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь . | Расчётный срок . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 34 | 38 | 45 |
| Коэффициент семейности |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 4/260 | 11/730 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 31,5 | 35 | 40 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 3000 | 3000 |
| Общая площадь жилого фонда |  | 1071 | 1330 | 1800 |

В с. Иогач и Артыбаш общая площадь жилого фонда составляет 48 тыс.кв.м. При существующей численности населения 1991 человек средняя обеспеченность жилым фондом составляет 24,1 кв.м. на человека, что выше нормативного показателя.

Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Иогач, ул.Бийская, 3 | 1953 | брус | 22,6 | 1 |
| С. Иогач, ул.Набережная, 24, кВ.1/2 | 1953 | брус | 74,8 | 5 |
| С.Иогач, ул.Набережная, 8, кВ. 1/2 | 1958 | брус | 84 | 5 |
| С.Иогач, ул.Набережная, 12 кв.1 | 1954 | брус | 24 | 5 |
| С.Иогач, ул.Центральная, 21 кв.1 | 1954 | брус | 26 | 1 |
| С.Иогач, ул.Центральная, 5 кв.2 | 1965 | брус | 52 | 2 |
| С.Иогач, ул.Центральная, 25 кв.2 | 1966 | брус | 29 | 4 |
| С.Иогач, ул.Центральная, 7, кв.2 | 1953 | брус | 29,8 | 1 |
| С.Иогач, ул.Набережная, 5. | 1957 | брус | 60,6 | 10 |
| С.Иогач, ул.Школьная, 4, кв.1,2,3,4 | 1960 | брус | 122 | 14 |
| С.Иогач, ул.Школьная, 6 | 1960 | брус | 122 | 11 |
| С.Иогач, ул.Школьная, 7 | 1960 | брус | 122 | 13 |
| С.Иогач, ул.Школьная, 9 | 1960 | брус | 122 | 8 |
| С.Иогач, ул.Молодежная, 25, кв.1,2,3 | 1960 | брус | 115,5 | 15 |
| С.Иогач, ул.Молодежная, 23, кВ.1,2 | 1973 | брус | 77,2 | 9 |
| С.Иогач, ул.Школьная, 1. | 1960 | брус | 35 | 1 |
| Всего: |  |  | 1118, 5 | 105 |

Расчёт потребной общей площади жилищного фонда (с.Иогач, с. Артыбаш)

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1991 | 2270 | 2625 |
| Коэффициент семейности |  | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 146/8750 | 522/43875 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 24,1 | 25 | 35 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 3000 | 3000 |
| Общая площадь жилого фонда |  | 48000 | 56750 | 91875 |

В с. Яйлю новое жилищное строительство не планируется, в связи с тем, что село расположено на территории особо охраняемых природных территорий.

При разработке проекта учитывалась потребность в земельных участках для миграционного населения из соседних регионов, приезжающих не на постоянное место жительства.

## СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Характеристика существующих и строящихся объектов социально-культурного и бытового назначения

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Год постройки | Здание специальное или приспособленное (% износа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Иогачская СОШ» | с.Иогач, ул.Школьная, 25 | 260 | 390 | кирпич | 2 | отдельное | 2002 | Частично приспособленное | Использование по назначению |
| 2 | МОУ "Бийкинская СОШ" филиал "Яйлинская ООШ" | с. Яйлю, улица Школьная, 10 | 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДОУ «Березка» | с.Иогач | 80 | 80 | брус | 1 | отдельное |  | специальное | реконструкция |
| 4 | БУЗ «Иогачская участковая больница" | с.Иогач, ул.Больничная, 1 |  |  | кирпич | 2 | отдельное |  | специальное | реконструкция |
| 5 | Иогачский дом культуры | с.Иогач, ул.Бийская, 13 |  |  | бетон | 1 | отдельное |  | Приспособленное | реконструкция |
| 6 | Иогачский филиал МОУДО «Турочакская школа искусств» | С.Иогач, ул.Центральная |  |  | брус | 1 | отдельное |  | приспособленное | реконструкция |
| 7 | Аптека | с.Иогач, ул.Набережная, 24 |  |  | газобетон | 2 | отдельное | 2012 | специальное | Использование по назначению |
| 8 | Отделение банка | с.Иогач, ул.Набережная, 10 |  |  | брус | 1 | отдельное |  | приспособленное | Использование по назначению |
| 9 | Почта | с.Иогач, ул.Центральная, 1 |  |  | панельные плиты | 2 | встроенное |  | приспособленное | реконструкция |
| 10 | Администрация Артыбашского сельского поселения | с.Иогач, ул.Центральная, 1 |  |  | панельные плиты | 2 | встроенное |  | приспособленное | реконструкция |
| 11 | Полиция | С. Иогач, ул. |  |  | кирпич | 1 | специал отдельное |  | специальное | Использование по назначению |
| 12 | Пожарное депо | С.Артыбаш, ул.Телецкая |  |  | бетон | 1 | отдельное |  | приспособленное | реконструкция |
| 13 | АЗС | с.Артыбаш, ул.Телецкая |  |  |  | 1 | отдельное |  | специальное | Использование по назначению |
| 14 | Парикмахерская | с.Иогач, ул.Набережная, |  |  | газоблоки | 1 | отдельное |  | специальное | Использование по назначению |
| 15 | Магазин «24 часа» | С.Иогач, ул.Центральная, 14-А |  |  | кирпич | 1 | отдельное |  | специальное | Использование по назначению |
| 16 | Магазин «Для Вас» | С.Иогач, ул.Центральная |  |  | каркасный | 1 | отдельное |  | специальное | Использование по назначению |
| 17 | Магазин «Мария-Ра» | с.Иогач, ул.Центральная, 3 |  |  | металлокаркас | 1 | отдельне |  | специальное | Использование по назначению |

Обеспеченность поселения объектами социально-бытового назначения (с.Артыбаш, Иогач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Всего необходимо для проектного населения | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | 80 | 80% детей дошкольного возраста | 170 мест | 1 объект на 160 мест |
| 2 | Школа | мест | 260 | 100% детей I-IX классы | 600 мест | 1 объект на 340 мест |
| 3 | Культурно-досуговый центр | объект | - | по заданию на проектирование | 2 | 2 |
| 4 | Бассейн | объект | - | по заданию на проектирование | - | 1 объект |
| 5 | Магазины | м2торг.площ. | - | 434 м2 | 868 м2 | 10 |

В настоящее время на территории населенного пункта Ново-Троицк социальные объекты отсутствуют. Все ближайшие объекты соцкультбыта, включая общеобразовательную школу, расположены в с. Иогач и Артыбаш.

С учетом перспективного роста населения на расчетный срок (20 лет) проектом предусмотрено выделение общественно-деловых зон в составе населённого пункта для размещения объектов социальной и культурно-бытовой сферы.

Обеспеченность поселения объектами социально-бытового назначения (с. Ново-Троицк)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Всего необходимо для проектного населения | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 13мест | 1 объект |
| 2 | Школа* | мест | - | 100% детей I-IX классы | 20 | 1 объект |
| 3 | ФАП | объект | - | по заданию на проектирование | 1 | 1 |

*-возможно при проектировании школы учесть размещение группы дошкольного обучения

В с. Яйлю здание школы нуждается в реконструкции.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура Артыбашского сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог федерального, регионального, местного значения и лесных дорог. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Водный транспорт представлен реестровыми и маломерными судами с организованными базами – стоянками (пирсами) по берегам Телецкого озера.

В последние годы на Телецком Озере активно возрождается малое судоходство. Растет количество яхт, прогулочных катеров, гидроциклов и моторных лодок.

В 2013 году восстановлен и запущен на ход пассажирский теплоход «Пионер Алтая» - на сегодняшний день это единственный на Телецком озере теплоход, специально предназначенный для пассажирских перевозок, совершения прогулок и экскурсий по озеру. «Пионер Алтая» - реконструированный теплоход «ОМ-145», изготовленный в 1964 году на Московском судостроительном заводе, восстановленный в 2013 году по Правилам и под техническим наблюдением Российского Речного Регистра, полностью соответствующий стандартам безопасности, принятым в России. Пассажировместимость теплохода - до 240 человек. С 2014 года в летний период теплоход «Пионер Алтая» совершает ежедневные экскурсионные рейсы по Телецкому озеру до водопада Корбу.

Сравнительно невысокий спрос на водоизмещающий речной транспорт объясняется коротким, четырехмесячным периодом навигации. В тоже время, весьма многочисленные потоки туристов, тяготеющих к озеру, и труднодоступность берегов автомобильным видом транспорта ставит в зависимость развитие рекреационных территорий от этого вида транспорта.

Сообщение между селами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к оз. Телецкое  и регионального значения - Иогач-Ново-Троицк.

Связь с селом Яйлю, расположенном на территории Алтайского заповедника, осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Бийка-Яйлю.

Практически все улицы с. Артыбаш и с. Иогач имеют гравийное покрытие.

Улично-дорожная сеть с. Ново-Троицк плохо развита. Все улицы с грунтовым покрытием. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Таким образом, улично-дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

## ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Артыбашскго сельского поселения осуществляется из скважин местного значения.

Водоснабжение села Артыбаш осуществляется от скважины № 3 Г 12/05. Находится в с Артыбаш, ул. Садовая 3А, располагается в восточной окраинной части села в 170 м выше жилой зоны (кадастровый номер участка 04:03:090401:833, общей площадью 3609 кв.м). Водозабор находится в хвойном лесу с травянистой растительностью. Водозабор состоит из 2 скважин Г12/05 (рабочая) и Г12А/05 (резервная), которая расположена в 17,7 м южнее от рабочей скважины.

Скважины № 3 Г 12/05. Загрязняющих объектов нет. Глубина скважины 100 метров. Год бурения 2005, бурение производила организация ЗАО «Бурводопроводстрой». Павильон бревенчатый рубленый, имеются бетонные отмостки, пол бетонный, установлено ограждение - деревянный забор, территория ЗСО строгого режима огорожена металлической сеткой по периметру размерами 90-60 м (радиус 30 м). Расстояние от скважины до ограждения ЗСО- 30 метров. Минимальное расстояние до жилой застройки 50 метров. По санитарно-эпидемиологическому заключению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РА № 04.01.01.000 Т 000037.03.14 от 24.03.2014 года требования, установленные в проектной документации проекта «Зоны санитарной охраны скважины № 3 Г 12/05 соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. СанПиН 2.1.4.1110-02 - «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» По санитарно-эпидемиологическому заключению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека качество подземных вод соответствует требованиям государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По уровню радиационной безопасности - соответствует требованиям НРБ -99 - Оборудована насосом ЭЦВ 6 х10 х80,глубина установки насоса - 62 метра, фильтр-перфорированная труба - диаметр 168 мм, длина рабочей части -31м, водомерный счетчик отсутствует, имеется манометр, учет воды ведется косвенным способом, водоотборный кран для отбора воды имеется, устье загерметизировано резиновой прокладкой, пьезометра нет, установлена автоматика для автоматического подъема воды. Изменений природных условий за период эксплуатации скважины не было, -дебет скважины -7 м. куб/ час , -динамический уровень - 31 метров, -статистический уровень 18 метров. Откачка соответствует существующим нормам.

Общий забор воды за год составляет 8500,85 м. куб. и используется на хозяйственно-питьевые нужды население - 4674,92 -производственные нужды -2125,76 -Безвозвратное потребление-1700,17 Запланированный водоотбор - 17,4 м.куб в сутки Эксплуатационные запасы- 648 м.куб /сутки. Имеется водопровод протяженностью 3313 м, рабочих колонок- 15 шт, колодцев- 29.

Водоснабжение села Иогач осуществляется от двух водозаборов, находящихся на южной окраине с. Иогач.

В геоморфологическом плане скважины располагаются на южном берегу Телецкого озера за в 550 и 575 м соответственно скважины Г5/79д (рис. 2) и Г40/78.

Согласно Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006г. №74-ФЗ, ширина водоохраной зоны озера Телецкого составляет 200 м, таким образом, водозаборы находится вне водоохраной зоны.

Техническое состояние водозаборов. Действующая скважина Г5/79д располагается в кирпичном павильоне (3*3 м) по ул. Таежной, 2 «Б». Устье находится в колодце, с бетонными кольцами высотой 2,5 м и диаметром 2,5 м. Пол цементный, устье скважины герметизировано, из измерительной аппаратура имеется, кран для отбора проб воды, манометр, пьезометр отсутствует. Оголовок составляет 0,5 м (таблица 1). Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-85. Над колодцем наброшен дощатый пол.

Скважина располагается среди жилой застройки. ЗСО строгого режима находится на стадии строительства.

Действующая скважина Г40/78 располагается в бревенчатом павильоне (2,5*2,5 м), на склоне, в борту Безымянного лога, по ул. Лесной, 20А. Объектов загрязнения в районе нахождения скважины нет. Устье располагается в самодельном коробе (над полом) на момент обследования заполненным опилками на зимний период. Пол цементный, устье скважины герметизировано, из измерительной аппаратура имеется, кран для отбора проб воды, манометр, пьезометр отсутствует. Оголовок составляет 0,5 м (таблица 1). Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-85. ЗСО строгого режима огорожена балочным ограждением и имеет размеры 30*32 м.

Обе скважины весьма старые, срок эксплуатации составляет 32-31 годы. Износ водозаборных сооружений более 70%.

Техническое состояние скважины

| № скважины, организация, бурившая ее | Павильон | Характеристика пола | Состояние устья | Оголовок, м | Кран | Пьезометр | Координаты скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5/79д «Горно-Алтайская» ПМК | Подземный колодец, павильон кирпичный | Цементный | Герметичное | 0,5 | есть | нет | с.ш. 51°46’46’’ в.д. 87°15’09.6’’ |
| Г40/78 «Горно-Алтайская» ПМК | Бревенчатый | Цементный | Герметичное | 0,5 | есть | нет | с.ш. 51046’5.7’’ в.д. 87°15'50,9’’. |

Протяженность водопроводных сетей 12,8 км., уличных колонок 33 (23 – от скважины №1, 10 –от скважины №2).

В гидрогеологическом плане участки водозаборов находятся в пределах Алтае-Саянской горной страны, в Алтае-Саянском бассейне жильно-блоковых вод, в Телецко-Чулышманском гидрогеологическом массиве.

На участке водозабора скважинами каптируется флюогляциальный водоносный комплекс верхнечетвертичных отложений. Водовмещающие породы представлены валунно-галечниковыми отложениями.

Характеристика эксплуатируемых подземных вод по геологическим условиям

| № скв. | Рельеф участка | Гидрогеологический разрез, м | Степень защищенности | Эксплуатируемый комплекс (интервал), м | Ближайший водоток (расстояние), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5/79д | Южный берег Телецкого озера | 0-1,5 галечниково-щебнистые отложения; 1,5-25 валунно-галечниковые отложения с глинистым заполнителем; 25-58 валуны, крупная галька, с с песком и глиной; 58-74 валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем | Не защищенные | 60,5-74 | Телецкое озеро, 550 |
| Г40/78 | Южный берег Телецкого озера | 0-5 песок мелкозернистый с галькой; 5-40 валунно-галечниковые отложения с песчано-глинистым заполнителем; 40-45 галечник с песком; 45-68 крупные валуны с песчаным и гравийным заполнителем | Не защищенные | 40,5-68 | Телецкое озеро, 575 |

По характеру защищенности эксплуатируемые воды на скважинах не защищенные. В кровле водовмещающих отложений устанавливаются хорошо проницаемыми отложения.

Режим водоносной зоны верхнечетвертичных отложений безнапорный, области питания водозаборов определяются геоморфологическими особенностями Телецкого озера.

Водоносный комплекс на водозаборах схематизируются как полуограниченный пласт. Приток подземных вод к водозабору происходит из области питания, расположенной выше до склону от водозабора и из озера.

Централизованное водоснабжение в селе Ново-Троицк отсутствует. Источником водоснабжения населения являются индивидуальные колонки и открытые водоемы.

Подземные воды на территории поселения по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к не защищенным, так как в кровле их находятся проницаемые валунно-гравийно-галечниковые отложения.

Вывод: современное состояние системы водоснабжения не удовлетворят нормативным требованиям, существует необходимость строительства новых водозаборных узлов и водопроводных сетей, для охвата всех потребителей.

Пожарные водоёмы на территории с. Ново-Троицк отсутствуют. Воду на тушение пожара берут из открытых водоемов – реки Пыжи и Чури.

Водозаборные сооружения эксплуатируются муниципальным автономным учреждением по предоставлению комплексных услуг и благоустройству Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай «Телецкая сеть» (МАУ « Телесеть»)

Вывод: современное состояние системы водоснабжения не удовлетворят нормативным требованиям, существует необходимость строительства новых водозаборных узлов и водопроводных сетей, для охвата всех потребителей.

### Водоотведение

Централизованная система канализации отсутствует. Сброс сточных вод от жилых домов осуществляется в выгребы.

### Электроснабжение, связь и информация

Электроснабжение потребителей осуществляется от электрических сетей Бийского энергорайона ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго».

К селам подходят линии электропередач ВЛ 10 кВ. Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

В селах установлены таксофоны «универсальной услуги».

Сети электроснабжения 10кВ выполнены проводом марки АС различного сечения. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

### Теплоснабжение, газоснабжение

Централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует. Административные здания имеют свои котельные, жилые дома отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь. Централизованное газоснабжение природным газом в поселении отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать вполне удовлетворительным.

Вывоз мусора следует предусмотреть на централизованный полигон. Полигон твёрдых бытовых отходов предусмотрен один на всё Артыбашское сельское поселение, проектно расположен на границе с Кебезенским СП. Учитывая всемирную природную ценность территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» (международный статус ЮНЕСКО) и современные мировые тенденции сбора и утилизации мусора, следует предусмотреть организацию не полигона, а пункта сбора ТКО с последующим вывозом на мусороперерабатывающие предприятия г.Горно-Алтайск.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития Артыбашского сельского поселения является создание комфортной среды обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- создание условий для реализации возможностей поселения стать социально-культурным высокоразвитым образованием, инфраструктурным, рекреационным, туристически базовым подцентром Турочакского района;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды.

## ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

с.Артыбаш

Планировочная организация территории с. Артыбаш разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном, северо-западном и восточном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Телецкой, Подгорной, Садовой. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Телецкая). На севере проектируется новый общественный подцентр, где возможно размещение детского сада, школы, магазина. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Проектируемая производственная зона расположена отдельными участками на достаточном расстоянии от жилой застройки, предусматривается размещение площадок под производственный объект V класса опасности. В северной и северо-восточной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования.

с. Иогач

Планировочная организация территории с. Иогач разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в южном и юго-восточном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Центральной, Набережной, Школьной, Молодежной, Лесной. Формирование нового общественного центра предусмотрено в новом микрорайоне на востоке села. В южной части села расположены рекреационные объекты (горнолыжные трассы) с сопутствующей инфраструктурой. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Существующая производственная зона расположена в западной части села на достаточном расстоянии от жилой застройки, площадки под производственный объект V класса опасности. В западной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования. На юго-западе села расположена вертолётная площадка.

с.Ново-Троицк

Планировочная организация территории с. Ново-Троицк разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном, северо-восточном и южном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Новотроицкой, Заречной, Луговой, Черемуховая, Зеленая, Дальняя, Карасу. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Новотроицкая). На юге проектируется новый общественный подцентр, где возможно размещение детского сада, школы, магазина. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Проектируемая производственная зона расположена в восточной части села на достаточном расстоянии от жилой застройки, предусматривается размещение площадки под производственный объект IV-V класса вредности. В западной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования, а так же вертолётная площадка. На въезде в село со стороны Артыбаша и в западной части населённого пункта проектом предлагается создание рекреационной зоны.

На чересполосном участке, расположенном в долине р. Чуря в 7 км от основного населённого пункта, запроектировано размещение жилой зоны с застройкой жилыми домами усадебного типа.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой, общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны предполагают:

- уплотнение жилой застройки в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока проектом предлагается:

- строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 44,6 тыс. м2, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 35м2/чел.

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- строительство школы на 340 мест;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест;

- строительство музея на 250 единиц хранения,

- строительство культурно-досугового центра на 170 мест,

- строительство аквапарка на 100 чел. единовременного пребывания,

- строительство зоопарка на 50 обитателей.

Общественно-деловая зона включает в себя территории объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения.

Проектом предусмотрено: размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства

Огромным стимулом для развития животноводства становится развитие туристско-рекреационной отрасли на территории поселения. Для снабжения большого числа отдыхающих уже на данном этапе развития необходима организация закупки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции – молока, в том числе козьего и конского (кумыса), мяса. В дальнейшем при реализации масштабных проектов туристско-рекреационного кластера и значительным увеличением числа отдыхающих, необходимо создание крестьянско-фермерских хозяйств (с учетом специфики региона, возможно и общинно-родовых хозяйств коренных народов). Перспективна организация малых цехов по переработке молока, изготовлению молодых сыров, в том числе и из козьего молока. Высоко перспективна организация мараловодческих и оленеводческих хозяйств, продукция будет востребована как в фармацевтии, так и для организации пантолечения на территории проектируемых курортных объектов. Перспективна и организация экскурсий в мараловодческие и оленеводческие хозяйства. Для реализации данных проектов необходима хорошая кормовая база, обязательно в естественных условиях, вдали от населенных пунктов, так как олени и маралы, в отличие от крупного рогатого скота, могут содержаться только в полудиком состоянии, для их содержания необходимо отгораживать облесенные участки с открытыми участками для пастьбы.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны и транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- организацию резервных площадок для производственных объектов IV –V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 50 метров.

Проектируемая территория обладает невысоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на специфичном для горного района ландшафте.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения;

Проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки;

- строительство и асфальтирование проезжей части улиц населённого пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития сёл, введена дифференциация улиц по категориям. Предусмотрен ремонт внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Ширина главных улиц в красных линиях принята 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5 м. Предусмотрено покрытие дорожной одежды из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси. В местах пересечения улиц и речек проектом предусмотрена прокладка водопропускных труб.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для всех маломобильных групп населения.

Вдоль береговой полосы оз.Телецкого и р. Бии предусмотрено строительство набережных в с. Артыбаш и с. Иогач.

В с. Артыбаш рядом с существующей взлетно-посадочной площадкой планируется строительство вертолетной площадки.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных всем маломобильным группам населения Артыбашского сельского поселения, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001, являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- берегоукрепительные мероприятия;

- защита от подтопления;

- вертикальная планировка территории с целью организация поверхностного стока ливневых и талых вод.

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования: централизованное водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и санитарная очистка.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Водоснабжение, водоотведение

Расчёт общего водопотребления выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Для обеспечения населения централизованным водоснабжением надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 5 м по обе стороны от оси водовода.

Для противопожарного водообеспечения необходимо организовать пожарные пирсы на водоёмах. Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (5+2,5) * 3 * 3600/1000 = 81м3

с. Артыбаш

Общий забор воды за год составляет 8500,85 м. куб. и используется на - хозяйственно-питьевые нужды население - 4674,92 -производственные нужды -2125,76 -Безвозвратное потребление-1700,17 Запланированный водоотбор - 17,4 м.куб в сутки Эксплуатационные запасы- 648 м.куб /сутки. С учетом перспективного роста численности населения с. Артыбаш планируется увеличение к концу расчетного срока в среднем на 80% годовых показателей водопотребления, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 10,4 тыс.куб. м. в год.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 18,6 км и 7-ми новых водозаборов.

с. Иогач

В настоящее время общий забор воды за год по скважине №1 составляет 20982,18 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 12403,08 куб.м, на производственные нужды – 5492,47 куб.м. Потери составляют 3086,63 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 20,6 тыс. куб.м, на производственные нужду – 6,8 тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -810 куб.м. в сутки.

В связи с высокой степенью износа рекомендовано провести капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений.

По скважине №2 общий забор воды за год составляет 4590,55 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 3879,12 куб.м, население -36,5 куб.м. Потери составляют 674,93 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока реализации Схемы расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 8,3тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -181 куб.м. в сутки.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 0,9 км.

Село Ново-Троицк располагается в долине р. Пыжи, в междуречье Пыжи и Чури. Для хозяйственно-питьевых целей население использует колодцы и поверхностные воды р. Пыжи. Глубины колодцев 2-3 м. Водозаборных скважин в селе нет. Предполагается существенное расширение села в южном направлении. Для организации централизованного водоснабжения села необходимо построить водозабор в районе новой застройки.

В случаи бурения скважины на склоне г. Чиечин, есть вероятность вскрытия водоносной зоны ордовикских пород. Глубина скважины может составить 40-50 м. Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 7,1 км.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Проектируемый водозабор предлагается разместить на юго-востоке населённого пункта. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы зон санитарной охраны подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается канализование всех населенных пунктов от общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В перспективе предусмотреть применение локальных очистных комплексов с замкнутым циклом очистки воды.

Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

### Теплоснабжение, электроснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Электроснабжение потребителей на расчетный период будет осуществляться от существующей системы, со строительством новых КТП и ЛЭП 0,4 кВ в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного пункта.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ. В перспективе предусмотреть использование возобновляемых источников энергии. Подобный опыт уже существует на территории Артыбашского сельского поселения - 1 марта 2013 года в с.Яйлю произведен технический запуск первой в России гибридной дизель-солнечной электростанции мощностью 100 кВт. В республике Алтай на сегодняшний день отсутствуют собственные источники генерации электроэнергии, электроснабжение осуществляется по воздушным линиям Бийского энергоузла. Специалисты отмечают постоянный дефицит энергомощностей. Электростанция в Яйлю создана за счет бюджета РФ, софинансирование выполнила компания ООО "Хевел" (проектная компания "Роснано"). В реализации проекта также участвовали Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург), Российская Академия Наук, ООО "Авелар Солар Технолоджи" (Москва) и "Солнечная энергия" (республика Алтай), специалисты которой проводили монтаж оборудования.

Автономная гибридная энергоустановка (АГЭ), включающая солнечные модули и дизель-генератор, управляется автоматически. При недостатке солнечной энергии, включается дизельный генератор. По расчетам специалистов, поселок Яйлю будет снабжаться на 30-40% за счет солнечной энергии, остальное - за счет дизель-генератора. Ожидается, что эксплуатация этой электростанции позволит на 50% снизить ежегодное потребление дизельного топлива в этом труднодоступном поселке.

### Связь и информатизация

Проектом предусматривается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;

- установка сотовых вышек для покрытия всей территории поселения сотовой связью;

- высокоскоростная информационно-коммуникационная сеть с центром обработки;

- данных и качественным выходом в мировое информационное пространство;

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М.2008 г.), утвержденной Президентом РФ.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Проектом предполагается размещение следующих объектов регионального значения на территории муниципального образования «Артыбашское СП»: вертолётной площадки (с. Иогач), ЛЭП (Телецкое озеро), горно-лыжного комплекса «Артыбаш» и горно-лыжного комплекса «Телецкое озеро», автомобильной дороги общего пользования -Иогач- Кокуя- Самыш  и Иогач-Ново-Троицк.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Основным стратегическим приоритетом социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» и Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 (далее – Стратегия РА), является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках.

Следует отметить, что именно в Стратегии РА предусмотрено создание всесезонного горноклиматического кластера «Золотое озеро» в рамках реализации проектов в контексте концепции приоритетного туристского направления (дестинации) «Алтай», которое и послужило основанием создания и развития объекта регионального значения эко-курорта «Altay Village Teletskoe» (Приложение 3).

Данный объект является инвестиционным проектом Республики Алтай, где планируется туркомплекс, в основу которого заложено создание на основе современных технологий в сочетании со стремлением сохранить естественность первозданной природы (Распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2017 года № 726-р – далее Распоряжение, Приложение 4).

Территория под данный объект в рамках первого этапа освоения определена на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 2765-р от 11.12.2017 г. (далее – Распоряжение, Приложение 2).

Для создания инфраструктуры планируемого объекта, земли лесного фонда общей площадью 17 гектаров переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Изменение категории земель создало правовые основания для использования земельных участков в заявленных целях. На предоставленных в аренду лесных участках планировалось разместить туристический комплекс с объектами круглогодичной эксплуатации (включая объекты инфраструктуры), относящимися к объектам капитального строительства. Это определило необходимость перевода земель лесного фонда в другую категорию земель.

По состоянию на 2022 год часть объектов эко-курорта реализована и функционирует. Располагается эко-курорт на предгорной равнине в урочище Кордон Самыш в 16 км от с. Иогач в юго-восточном направлении, на берегу Телецкого озера. Планируется дальнейшее развитие территории в соответствии с Распоряжением до 1 января 2025 г.

Данная территория выбрана не случайно. Артыбашское сельское поселение является горным районом, расположение туристско-рекреационных (санаторно-курортных) объектов достаточно ограничено.

С точки зрения логистической, исторической и экологической составляющих, это одна из немногих территорий, где возможно дальнейшее освоение. До существующих населенных пунктов (Иогач и Артыбаш) с необходимой инфраструктурой и связью всего 16 км по существующей дороге. В этой части озера уже существуют водные маршруты, также эта территория не входит в границы Алтайского государственного природного биосферного заповедника. На территории отсутствуют какие-либо виды объектов культурного наследия и памятники археологии (согласно данным действующих документов территориального планирования: генеральный план муниципального образования «Артыбашское сельское поселение», схема территориального планирования муниципального образования «Турочакский район», схема территориального планирования Республики Алтай).

Необходимо подчеркнуть, что в рамках рассматриваемой территории существует горнолыжный курорт «Телецкий», расположенный между с. Иогач и строящимся эко-курортом.

Однако, горнолыжный курорт имеет свои функциональные особенности, которые только лишь дополняют функции эко-курорта.

На курорте «Телецкий» запущено более 17 км горнолыжных трасс различного уровня. Работает вся необходимая инфраструктура - канатные дороги и прокат снаряжения. Ежегодно в районе горнолыжного курорта Телецкий проходят фестивали и спортивные мероприятия: фрирайд и фристайл. ГЛК «Телецкий» обладает огромным потенциалом для развития горнолыжной инфраструктуры.

Эко-курорт «Altay Village Teletskoe» имеет направленность иную – уединенный отдых и оздоровление. Территорию можно отнести к особо благоприятным для рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности - климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолечение) – для отдыха и оздоровления это самое благоприятное место (см. раздел «Общие сведения о муниципальном образовании»).

Во владении «Altay Village Teletskoe» собственное мараловодческое хозяйство, расположенное в одном из самых экологически чистых уголков Горного Алтая – Арединское Ущелье. Хвойный воздух, уникальная флора и современные технологии позволяют содержать маралов в абсолютной естественной среде обитания. Для пантовых ванн используются отборные рога самого молодого животного. В специальных пантоварках, при соблюдении особого температурного режима и амплитуды времени, экспертами высокого уровня создается уникальное живительное средство, прозванное в народе – «Живая вода».

Также в «Туристическом паспорте» Министерства природных ресурсов и экологии  Республики Алтай Телецкое озеро отмечено, как одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай, где проводятся пешеходные, водные, велосипедные, воздушные и автомобильные экскурсии. Кроме того, многие туристы приезжают на озеро для занятия рыбалкой, так как в Телецком озере обитает четырнадцать видов рыб, среди которых таймень, телецкий хариус, телецкий сиг, окунь.

В будущем, когда эко-курорт будет достроен, территорию возможно будет признать лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного или регионального значения, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (с изменениями от 26 мая 2021 года №152-ФЗ).

Следует учесть, что ответственное Предприятие-инвестор ООО «Алтай Виладж» имеет медицинскую лицензию № ЛО-04-01-000471 от 26.11.2018 г. «Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», что подтверждает санаторно-курортную направленность территории (Приложение 9).

Концепцией предполагается создание эко-курорта в виде отдельного района, что будет способствовать развитию населенных пунктов, а также позволит упорядочить палаточные стоянки (кемпинги), в том числе, в целях снижения антропогенной нагрузки на берега Телецкого озера.

Экстенсивное использование прибрежной территории Телецкого озера определяет в качестве ведущей проблемы отсутствие упорядочения и интенсификации использования территории.

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» Республике Алтай выделено 600 млн рублей на реабилитацию Телецкого озера и развитие прителецкой территории (по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов»). Национальный проект «Экология» включает в себя 11 федеральных проектов, из них Республика Алтай участвует в шести: «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

В рамках государственной программы Республики Алтай «обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в целях организации рационального природопользования водными ресурсами и защиты населения от их негативного воздействия планируется проведение следующих мероприятий: строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, берегоукрепления, дамб и прочих объектов капитального строительства; капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, и бесхозяйных; расчистка и углубление русел рек (в рамках переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений); определение границ зон затопления и подтопления водных объектов Республики Алтай; предотвращение загрязнения водных объектов и рациональное использование (в рамках выполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений); экологическая реабилитация водных объектов; мониторинг водных объектов.

Данные проекты и программы могут изменить условия пользования «прителецкой территорией», из чего следует, что при дальнейшем проектировании эко-курорта и включении его территории в границы населенного пункта с. Иогач, путем изменения его границ, следует учитывать как федеральные национальные проекты, так и государственные программы в области экологии.

Таким образом, Концепция предлагает к рассмотрению три основных принципа развития.

Первый принцип направлен на формирование туристско-рекреационного кластера, включая лечебно-оздоровительный туризм. Под кластером подразумевается комплекс, состоящий из коммуникационных (транспортный каркас) и прилегающих к ним туристических лечебно-оздоровительных пространств.

Второй принцип - региональный. Связан с тем, что территория (и в частности – населённый пункт с. Иогач) развивается не автономно, а является частью туристического комплекса всей Республики Алтай и связан с прилегающими территориями транспортно-коммуникационным каркасом.

Для определения основных направлений регионального развития необходимо проведение дополнительных исследований и обоснований, которые могут быть выполнены в рамках научно-исследовательской работы по обоснованию признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного или регионального значения, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (с изменениями от 26 мая 2021 года №152-ФЗ).

Третий принцип основан на экологической безопасности и связан с сохранением уникальности и «безопасным развитием» «прителецкой территории».

Освоение и развитие предлагается на всей равнинной территории с прилегающей существующей дорогой, которая соединяет с. Иогач и планируемый объект. Предлагается развить территорию вдоль озера Телецкого до р. Малая Эстюбе.

В настоящее время проводятся работы по «Определению береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос озера Телецкого на территории Республики Алтай», разработчик ООО «Землеустройство Линейных Объектов» по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай. Что непосредственно будет оказывать влияние на сопряжение территории проектирования и озера Телецкого.

На освоенной части эко-курорта по границе урочища Кордон Самыш построена набережная (в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации № 2765-р от 11.12.2017 г., Приложение 2). Проектом предполагается продление этой набережной вдоль всей проектируемой территории. Набережная послужит берегоукреплением, предохранения берега озера от размыва. Для обустройства набережной будет применяться «природно-ландшафтный» метод, при котором делается упор на естественность и безопасность озера.

Организованная планировка реализованной части объекта максимально отвечает естественным природным линиям. Здания и сооружения располагаются максимально разряжено, сохраняя естественность ландшафтного покрова и приватность гостей эко-курорта. Дальнейшее освоение предусматривает продолжение идеологии бережного отношения к территории расположения эко-курорта. Естественность и сохранение уникальной местности – стоят в приоритете планирования территории.

В Концепции предлагается поддержать тенденцию к развитию туристско-рекреационных (санаторно-курортных) объектов. Создать не просто эко-курорт, а целый эко-район в рамках с. Иогач.

Также следует отметить, что 19 июля 2017 г. Совет Федерации ФС РФ одобрил разработанный Минприроды России Федеральный закон о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации. Закон предусматривает получение акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями, а также для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) физкультурно-спортивными организациями, туроператорами и турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами.

Предлагаемые изменения в Водный кодекс позволят обеспечить операторов туристской индустрии возможностью привлечь для оказания услуг население прилегающей акватории, и тем самым, увеличить привлекательность внутреннего туризма на территории Российской Федерации.

Закон также устанавливает, что использование поверхностных водных объектов для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется без предоставления водных объектов в пользование и не требует оформления разрешительных документов в соответствии с водным законодательством.

### Предложения по развитию социальной инфраструктуры, в том числе, размещение объектов местного значения. Описание планируемых объектов капитального строительства и их характеристик

Планируемые к размещению на территории объекта регионального значения эко-курорта «Altay Village Teletskoe» объекты капитального строительства соответствуют направленности эко-курорта:

- Гостиничная инфраструктура представлена коттеджной застройкой не более двух этажей.

- Общественно-деловая функция представлена различными спортивно-оздоровительными клубами и центрами. Размещаемые объекты предполагают лечебно-профилактическую направленность. В большей степени – реабилитация, вследствие исследований территории, проведенных на основе медико-климатической оценки и унифицированных методик категорирования климата, которые позволяют отнести этот район к местностям I ранга - особо благоприятных для рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности - климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолечение). ООО «Алтай Виладж» имеет медицинскую лицензию на осуществление соответствующей деятельности (№ЛО-04-01-000471 от 26.11.2018 г., раздел 1.4.9).

- Общественное питание представлено различными ресторанами, кафе и чайными домиками, располагающимися равноудаленно от объектов проживания.

- Естественной частью эко-курорта является организация досуга туристов, в связи с чем предполагается не только строительство объектов развлечения, но и благоустройство территории

- Размещение административно-коммунальных зданий и сооружений обусловлено необходимостью выполнения административных и контрольных функций, а также обеспечение территории инженерной инфраструктурой.

- Важным объектом в части транспортного обслуживания в условиях горно-лесистой местности является автомобильная дорога, соединяющая село Иогач и территорию эко-курорта.

Гостиничная инфраструктура имеет 6 типов коттеджной застройки и туристический лагерь, в основном подразумевается размещение с детьми.  Для строительства объектов будут использоваться натуральные материалы, что позволит создать комфорт и безопасность для пребывания посетителей, в том числе максимально вписать объекты в окружающую среду. Использование таких материалов накладывает определенные ограничения по размещению объектов на территории, в части соблюдения противопожарных требований, а также обеспечения непросматриваемости жилых помещений из «окна в окно» (расстояние не менее 15 метров, согласно СП 42.13330.2016 Свод правил градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Площадь каждого объекта отвечает потребностям пользователей, в зависимости от количества и состава посетителей. В том числе подразумевается для каждого объекта гостиничной инфраструктуры создание приватного/полуприватного открытого пространства.

Рассредоточение равномерное объектов по территории позволит максимально бережно вписать объекты в окружающую среду. Отказ от создания одного крупного объекта позволит соблюдать режим энергосбережения и подключать к работе объекты только в том случае, когда это действительно необходимо. Такой подход позволит значительно снизить антропогенную нагрузку на территорию.

Административные здания входят в группу территорий общего пользования и отвечают, в том числе, за функцию общественных центров. В зданиях будут располагаться: администрация эко-курорта, блок спасателей, мчс, охрана территории, медицинский пункт, пожарное депо и т.д.

Неотъемлемой частью эко-курорта является благоустройство территории: открытые тренировочные площадки, пешеходные и велотропы, открытые бассейны, пруды, пляж, пикниковые зоны, тематические детские площадки, площадки отдыха, бульвары, смотровые площадки и т.д.

За спортивно-оздоровительную функцию на территории отвечают такие объект, как скейтдром, футбольная, волейбольная и хоккейная площадки, теннисные корты, лыжные база и трасса, СПА комплекс.

Развлекательная функция дополнена такими объектами, как конюшни, фермерский центр, музейно-археологический комплекс.

Следует отметить, что развитие эко-курорта «Altay Village Teletskoe» не затрагивает особо охраняемую природную территорию «Алтайский государственный природный заповедник» внесенный в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

Инженерная инфраструктура, которая необходима для обеспечения функционирования территории состоит из линейных объектов (трассы коммуникаций) и головных инженерных сооружений. Каждый из видов объектов инженерной инфраструктуры имеет свои зоны с особыми условиями использования территории и охранные зоны. При размещении объектов гостиничной инфраструктуры эти зоны учитываются в обязательном порядке.

На территории планируется электрическая подстанция, распределительная трансформаторная подстанция, трансформаторная подстанция и электрические сети. Каждый объект имеет свою охранную зону, которая должна быть учтена при проектировании и размещении иных объектов капитального строительства. Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - это зона безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, а также предотвращения несчастных случаев от воздействия электрического тока.

Для объектов водоснабжения определяются границы зон санитарной охраны водопроводных сооружений. На территории планируются водозаборные сооружения, резервуары чистой воды, водопроводные сети. Резервуары могут быть как наружные, так и подземные, вертикальные, горизонтальные, в диаметре до 5 м (с учетом заявленных потребностей).

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Она должна обладать определенной степенью надежности, т.е. обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Планируемые мероприятия по водоотведению включают размещение очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных сетей, для которых должны быть рассчитаны санитарно-защитные зоны.

Технические характеристики инженерных сооружений будут определены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 1.2.1 - Перечень объектов капитального строительства и их характеристики

| Наименование объекта | Этажность | Площадь застройки одного ОКС в ГНС7, га | Количество объектов на территории | Площадь застройки ОКС6 на территории, га | Благоустройство зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТИНИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Коттедж, тип 1 | 2 | 0,036 | 21 | 0,76 | 5,79 |
| Коттедж, тип 2 | 2 | 0,015 | 28 | 0,43 | 0,95 |
| Коттедж, тип 3 | 2 | 0,066 | 10 | 0,66 | 0,81 |
| Туристический лагерь «Водник» | 1 | 0,089 | 1 | 0,09 | 0,23 |
| Коттедж, тип 4 «Кордон Самыш» | 1 | 0,081 | 1 | 0,08 | 0,64 |
| Коттедж (главный шатер), тип 5 | 1 | 0,031 | 5 | 0,15 | - |
| Коттедж (полусфера), тип 6 | 1 | 0,004 | 5 | 0,02 | - |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 10,61 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |
| Ресторан «Норд» | 3 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0,17 |
| Кафе «Шайба» | 2 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,09 |
| Кафе «Мяч» | 2 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,10 |
| Ресторан «Рыбка» | 2 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0,25 |
| Чайные домики | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0,09 |
| Фермерский центр «Подкова» | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,16 |
| Кафе | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | - |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 1,16 |
| СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| СПА комплекс, включая крытый бассейн | 2 | 0,22 | 1 | 0,22 | 0,14 |
| Яхт клуб «Правый галс» | 2 | 0,07 | 1 | 0,07 | 1,72 |
| Хоккейная площадка «Ночная лига» | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1,13 |
| Лыжная база «Лосики» | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,14 |
| Лыжная трасса | - | 0,33/0,31 | 2 | 0,63 | - |
| Крытые теннисные корты | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,17 |
| Открытые теннисные корты | - | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,21 |
| Банный комплекс «Хвойный» | 2 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0,17 |
| Конный клуб | 2 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,50 |
| Футбольная площадка, включая волейбольные площадки | 2 | 0,26 | 1 | 0,26 | 0,48 |
| Скейтдром «Тортилла» | - | 0,12 | 1 | 0,12 | 0,33 |
| Досуговый центр с концертным залом и видовым бассейном | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | - |
| Баня | 2 | 0,005 | 2 | 0,01 | - |
| Купель | - | 0,002 | 5 | 0,01 | - |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 7,20 |
| КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ |
| Музейно-археологический комплекс | 2 | 0,06 | 1 | 0,06 | 1,51 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 1,57 |
| ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |
| Беседки тип 1 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0,09 |
| Беседки тип 2 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,55 |
| Маяк | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| Пруд-бассейн «Зимняя канавка» | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,18 |
| Озеро «Лесное» | - | 0,23 | 1 | 0,23 | - |
| Фонтан «Каскад» | - | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,15 |
| Фонтан «Капитан» | - | 0,03 | 1 | 0,03 | - |
| Домик рыбака | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Пляж | - | 0,022/0,048 | 2 | 0,07 | - |
| Набережная | - | - | 1 | - | 3,87 |
| Набережная «Самыш» | - | - | 1 | - | 0,77 |
| Пирс | - | - | 1 | - | 0,05 |
| Детская площадка | - | - | 2 | - | 0,35 |
| Стелла | - | - | - | 0,004 | 0,03 |
| Смотровая площадка | - | - | - | - | 0,73 |
| Смотровая башня | - | 0,02 | 1 | 0,02 | - |
| Амфитеатр, кинотеатр под открытым небом | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | - |
| Солярий | 1 | 0,005 | 2 | 0,01 | - |
| Общее благоустройство территории Эстюбе | - | - | - | - | 5,08 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 12,784 |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| Улицы | - | 7,18 | - | 7,18 | 3,02 |
| Проезды | - | 1,64 | - | 1,64 | 3,64 |
| Пешеходные тропы благоустроенные | - | 3,72 | - | 3,72 | 0,04 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 19,24 |
| КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Объекты инженерной инфраструктуры | 1 | 0,320 | 14 | 0,320 | 1,372 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 1,692 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ |
| Администрация/полиция | 2 | 0,052 | 1 | 0,052 | 0,213 |
| МЧС и Пождепо | 2 | 0,053 | 1 | 0,053 | 0,301 |
| Служба проката | 1 | 0,055 | 1 | 0,055 | 0,189 |
| Рецепция комплекса | 2 | 0,035 | 1 | 0,035 | 0,170 |
| КПП и служба охраны | 1 | 0,040 | 1 | 0,040 | 0,133 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 1,241 |
| ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| Парк №1 | - | - | - | - | 9,43 |
| Парк №2 | - | - | - | - | 4,043 |
| Парк №3 | - | - | - | - | 6,848 |
| Лыжный парк | - | - | - | - | 5,809 |
| Бульвар | - | - | - | - | 0,705 |
| Прибрежный парк | - | - | - | - | 26,935 |
| Итого общей площади застройки и благоустройства | 53,776 |
| Всего | 109,27 |

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры в рамках развития объекта регионального значения эко-курорта «Altay Village Teletskoe».

При формировании транспортного каркаса были приняты во внимание факторы и тенденции стратегического развития муниципального образования по основным направлениям: значение территории на федеральном уровне; региональная роль муниципального образования и проектируемой территории; внутренняя деятельность муниципального образования и проектируемой территории.

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт федерального значения «Аэропорт Горно-Алтайск». В рамках СТП РФ в области транспорта предусматривается реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции (Республика Алтай, Майминский район). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2300x42 м, количество мест стоянки воздушных судов – 10.

В связи с чем, планируется в рамках СТП РА создание дополнительных транспортных магистралей регионального и межмуниципального значения с ориентацией на улучшение транспортного сообщения между Горно-Алтайском и Артыбашским сельским поселением, а именно с селом Иогач и непосредственно с проектируемой территорией.

В настоящее время существующая дорога, которая соединяет село Иогач и проектируемую территорию проходит через горнолыжный комплекс «Телецкий» и является грунтовой.

Транспортные потоки проходят по основным автодорогам: Горно-Алтайск — Чоя — Артыбаш, Бийск — Озеро Курево — Турочак — Артыбаш, Турочак — Таштагол (Кемеровская область) и сети региональных автодорог. Ближайшие железнодорожные станции от Турочакского района находятся в Бийске и городе Таштагол, Кемеровской области.

Также обслуживание территории происходит с помощью вертолетов.

В СТР РА предусмотрены мероприятия, направленные на возрождение авиации на базе существующего аэропорта и системы посадочных площадок.

Данные мероприятия поспособствуют реализации одной из поставленных задач в Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, а именно Повышение авиационной доступности Республики Алтай.

Основным главным факторам, обосновывающими развитие авиации на территории, является перспектива развития туризма, требующая обеспечения быстрой и комфортной транспортировки туристов. В том числе на территории уже реализованной части эко-курорта «Altay Village Teletskoe» имеется вертолетная площадка.

Проектом предлагается рассмотреть третий вариант создания транспортной связи местного значения – водный транспорт (между селом Иогач и проектируемой территорией). Вполне возможно использование водного вида транспорта для соединения села Иогач и эко-курорта, как дополнительного пути сообщения.

Таким образом, чтобы добраться до проектируемой территории существует три вида транспорта:

- воздушный (вертолетная площадка);

- автомобильный (дорога);

- водный (причал, перспективный).

Таким образом, образуется устойчивый транспортный каркас.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Баланс территории по категориям земель муниципального образования « Артыбашское СП»

| Наименование категории | Площадь (существ.), га | Площадь (проект), га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 587,81 | 587,81 |
| Земли населённых пунктов | 3609,71 | 3736,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 173,0 | 176 |
| Земли лесного фонда | 248770,48 | 248667,13 |
| Водный фонд | 7020 | 7010,76 |
| Земли запаса | 13961 | 13403,76 |
| Земли особо охраняемых территорий | 95312 | 95852,24 |
| Всего в границах муниципального образования | 369434 | 369434 |

Перевод земель лесного фонда  в земли населенных пунктов обусловлен созданием и развитием объекта регионального значения эко-курорта «Altay Village Teletskoe», а так же уточнением границ жилой застройки населенных пунктов.

Перечень земельных участков, которые включаются в  границы (исключаются из границ) населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Артыбашское СП» Турочакского района

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Предполагаемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проектируемая* |  |
|  | 04:03:090202:1270 | 30000 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного спец. назначения* | Объекты специального назначения (полигон ТКО) |
|  | 04:03:090101:203 | 1502 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. |
|  | 04:03:090101:204 | 466 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. |
|  | 04:03:090101:205 | 3397 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. |
|  | 04:03:090101:206 | 7423 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. |
|  | 04:03:000000:289 чзу | 33652 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:090101:29 | 44187 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:000000:267 чзу | 19827 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:000000:197 чзу | 8032 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:000000:535 чзу | 696345 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:000000:50 (ОУ 04:03:090101:13) чзу | 62263 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:31 чзу | 2332 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:32 | 3810 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:000000:50 (ОУ04:03:090305:15) чзу | 20492 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101 (ЗУ без границ в ЕГРН) | 92397 | Земли водного фонда | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:14 | 14000 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:25 | 3261 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:26 | 3268 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:27 | 49000 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:28 | 68521 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:30 | 7943 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:090101:9 | 24000 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха |
|  | 04:03:000000:617 чзу | 129083 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | отдых (рекреация) |
|  | 04:03:090101:208 чзу | 699 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | гидротехнические сооружения |

*- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 20.1

| № п.п. | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель, к которым планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04:03:090101:13 (контура 1,2,3,4,6,12) | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. | Потребует раздела единого землепользования 04:03:000000:50 и раздела участка 04:03:090101:13 |
|  | 04:03:090305:15 (контура 23,37) | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. | Потребует раздела единого землепользования 04:03:000000:50 и раздела участка 04:03:090305:15 |
|  | 04:03:000000:197 | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. | Уточнение границ. |
|  | 04:03:000000:617 | Земли населенных пунктов | отдых (рекреация) | Уточнение границ. |
|  | 04:03:090101:208 | Земли лесного фонда | гидротехнические сооружения | Уточнение границ. |
|  | 04:03:000000:267 | Земли населенных пунктов | Для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов | Уточнение границ. |
|  | 04:03:000000:289 | Земли населенных пунктов | Для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов | Выделение земельного участка площадью 33652 кв. м с целью включения в состав населенного пункта. |
|  | 04:03:000000:535 | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. | Выделение земельного участка площадью 696345 кв. м с целью включения в состав населенного пункта. |
|  | 04:03:090101:31 | Земли населенных пунктов | Размещение объектов отдыха. | Уточнение границ |

Рассматриваемая территория, для включения в границы населенного пункта с. Иогач, располагается вблизи (северо-западнее) урочища Кордон Самыш. Территория равнинная, находится между двух холмов, примыкает берегом к озеру Телецкому. Часть присоединяемой территории входит в границы «водоохранной зоны» на левом берегу оз. Телецкого возле села Иогач Республики Алтай», одновременно согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай (Минприроды Республики Алтай) охранная зона памятника природы республиканского значения «Телецкое озеро» не создана (Приложение 10).

На проектируемой территории частично располагаются земли лесного фонда, поставленные на государственный кадастровый учет:

- Земельный участок с кадастровым номером 04:03:000000:535 и видом разрешенного использования – «для ведения сельского хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных)». Категория земель – земли лесного фонда. Установленные выделы на территории частично отсутствуют.

- Земельные участки с кадастровыми номерами 04:03:090101:29, 04:03:090305:251 и видом разрешенного использования – «для осуществления рекреационной деятельности». Категория земель – земли лесного фонда.

- Земельный участок с кадастровым номером 04:03:000000:267 и видом разрешенного использования – «для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Категория земель – земли лесного фонда.

- Земельный участок с кадастровым номером 04:03:000000:289 и видом разрешенного использования – «для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Категория земель – земли лесного фонда.

А также часть территории располагается на обособленных земельных участках с кадастровыми номерами 04:03:090305:15; 04:03:090101:13 в составе единого землепользования 04:03:000000:50. Категория земель таких земельных участков определена как «земли лесного фонда», указанные земельные участки покрыты лесными выделами частично. Также следует отметить, что земельный участок с кадастровым номером 04:03:090101:32 также покрыт лесными выделами частично.

Одновременно, по данным Минприроды Республики Алтай на территории муниципального образования «Турочакский район» (далее – муниципальное образование) располагаются земли лесного фонда, которые определяются границами лесничеств, согласно ч. 4 ст. 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 (с последующими изменениями), поставленные на государственный кадастровый учет, которые являются государственной собственностью, покрытые лесными выделами частично.

Общая площадь территорий, поставленных на государственный кадастровый учет и не имеющая установленные выделы равна 8,59 га, в рамках изменения категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов.  Такие территории определены на стыке границ лесных кварталов, предлагаемой границы населенного пункта и земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет..

Рисунок 3.8.1 Границы земельных участков, лесных кварталов и планируемой части населенного пункта

На территории муниципального образования располагается Турочакское лесничество, образованное в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 26 июня 2007 г. № 284 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Алтай и установлении их границ» (в последней редакции приказа от 1 ноября 2011 г. № 461 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.05.2009 № 216 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Алтай и установлении их границ»).

Приложением к приказу Рослесхоза от 1 ноября 2011 г. № 461 определено наименование участковых лесничеств, входящих в Турочакское лесничество, а также местоположение участков лесного фонда, включаемых в границы создаваемых лесничеств, по материалам лесоустройства.

Сведения о границах и количестве создаваемых лесничеств, расположенных на территории Республики Алтай

| Наименование создаваемых лесничеств | Наименование участковых лесничеств | Местоположение участков лесного фонда, включаемых в границы создаваемых лесничеств, по материалам лесоустройства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование лесхоза | Наименование лесничества |
| Турочакское | Бийкинское | Байгольский | Бийкинское |
|  |  |  | Чуйкинское |
|  | Майское |  | Майское |
|  | Иогачское | Телецкое опытное лесное хозяйство | Иогачское |
|  |  |  | Телецкое |
|  | Пыжинское |  | Пыжинское |
|  | Ушпинское | Турочакский | Ушпинское |
|  |  |  | Турочакское |
|  | Верх-Бийское |  | Верх-Бийское |

Лесохозяйственный регламент (далее - Регламент) Турочакского лесничества разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России) от 27 февраля 2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Регламент является сводом требований лесного законодательства Российской Федерации, нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к целевому назначению лесов в соответствии с правовым режимом лесных участков, а также лесорастительными условиями территории Турочакского лесничества.

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 60.1, 60.12, 61 Лесного кодекса РФ).

На рассматриваемой территории в состав Турочакского лесничества входит участковое лесничество Иогачское, в которое в свою очередь входят такие урочища как Иогачское, Телецкое, Артыбаш и Ишта-Ойер.

В соответствии с п. 1.1.5 Регламента, леса Турочакского лесничества по целевому назначению лесов представлены защитными и эксплуатационными лесами.

Карта-схема расположения участковых лесничеств Турочакского лесничества Республики Алтай

Карта-схема расположения участковых лесничеств Турочакского лесничества Республики Алтай

Территория присоединяемого проектируемого участка относится к землям защитных лесов, где основной своей частью она расположена на территории нерестоохранных полос лесов, меньшим захватывает орехово-промысловые зоны.

Таким образом, получается, что территория, располагаясь на землях лесного фонда, одновременно:

      - По данным ЕГРН 2019 года имеет вид разрешенного использования - «для ведения сельского хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных)»; «для осуществления рекреационной деятельности»

      - И по данным лесохозяйственного регламента Турочакского лесничества - расположена на территории нерестоохранных полос лесов, меньшим захватывает орехово-промысловые зоны.

Указанное несоответствие следует дополнительно разрешить с Минприроды Республики Алтай  и Министерством экономического развития  Республики Алтай.

Также в границы присоединяемой территории входят земельные участки с кадастровыми номерами 04:03:090101:27; 04:03:090101:9; 04:03:090101:14; 04:03:090101:26; 04:03:090101:25; 04:03:090101:28; 04:03:090101:30, относящиеся к землям особо охраняемых территорий и объектов (категория земель) с сохранением вида разрешенного использования «для рекреационной деятельности».

Согласно Федеральному закону от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023) перевод земель особо охраняемых территорий и объектов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию осуществляется при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных федеральными законами экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в случае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения невозможно.  Однако целевое назначение данных территорий, а именно рекреационное назначение, не меняется при включении данных земель в земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 94, 98 Земельного Кодекса Российской Федерации к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. Что в настоящее время соответствует действительности, на данных земельных участках располагаются туристическая база, кемпинг и дома отдыха.

Одновременно, следует учесть, что в соответствии со статьей 11 Закона № 172-ФЗ перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий, разрешается в случаях:

- Установления или изменения границы населенного пункта.

- Размещения объектов государственного или муниципального значения, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

- Создания туристско-рекреационных особых экономических зон.

Порядок перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также порядок изменения границ таких земель регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 г. №1755.

В связи с тем, что на присоединяемой территории планируется размещение объекта регионального значения в рамках государственной программы республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма», то перевод указанных земель лесного фонда допустим.

Непосредственный перевод земель лесного фонда в иную категорию осуществляется через ходатайство (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 684 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов», с изменениями на 28 июля 2021 года).

Ниже приведена таблица предлагаемых к переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, с последующим включением таких земель в границы населенного пункта с. Иогач.

Информация о переводимых участках земель лесного фонда

| № | Населенный пункт | Лесничество | Участковое лесничество/урочище | Квартал | Выдел | Категория/ целевое назначение | Целевое планируемое использование | Исходная общая площадь выдела, га | Площадь пересечений с границами НП, га | Итоговая площадь выдела, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 2 | 8 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,9 | 0,831 | 0,069 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 2 | 15 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 13,2 | 0,201 | 12,999 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 2 | 18 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 3,7 | 0,198 | 3,502 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 7 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,3 | 0,159 | 1,141 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 14 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 13,6 | 0,001 | 13,599 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 18 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,2 | 0,085 | 1,115 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 19 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,9 | 0,047 | 0,853 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 22 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,5 | 0,009 | 0,491 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 24 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,3 | 0,406 | 0,894 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 29 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 4,8 | 0,272 | 4,528 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 30 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,7 | 0,196 | 1,504 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 31 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,1 | 1,939 | 0,161 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 3 | 32 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 3,9 | 0,503 | 3,397 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 1 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,6 | 2,503 | 0,097 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 2 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 16,2 | 15,178 | 1,022 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 3 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,9 | 1,9 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 4 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 15,1 | 15,1 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 5 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,9 | 0,9 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 6 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 12,7 | 12,7 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 7 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 5,2 | 5,2 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 8 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 7,0 | 7,0 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 9 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,3 | 1,426 | 0,874 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 10 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,5 | 0,008 | 2,492 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 11 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 4,0 | 0,079 | 3,921 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 13 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 10,1 | 0,097 | 10,003 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 14 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 8,0 | 0,119 | 7,881 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 15 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,6 | 0,6 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 16 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,3 | 0,3 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 17 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,2 | 0,049 | 0,151 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 31 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,2 | 0,049 | 0,151 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 34 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,2 | 1,2 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 35 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 5,6 | 5,6 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 36 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,4 | 2,158 | 0,242 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 37 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 5,8 | 0,089 | 5,711 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 38 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,2 | 0,218 | 0,982 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 42 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 1,8 | 0,420 | 1,38 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 43 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 4,7 | 4,432 | 0,268 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 45 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,8 | 0,8 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 46 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 3,6 | 3,479 | 0,121 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 47 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,2 | 0,2 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 48 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,9 | 2,379 | 0,521 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 49 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,3 | 1,905 | 0,395 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 50 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,7 | 1,033 | 1,667 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 4 | 51 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,9 | 0,753 | 2,147 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 2 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 6,8 | 0,095 | 6,705 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 3 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 31,4 | 0,392 | 31,008 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 8 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 14 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,6 | 0,067 | 0,533 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 17 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 5,1 | 0,477 | 4,623 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 20 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 8,7 | 0,545 | 8,155 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 24 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,1 | 0,056 | 0,044 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 26 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 11,1 | 0,166 | 10,934 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 27 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 0,7 | 0,648 | 0,052 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 29 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 3,9 | 1,472 | 2,428 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 30 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,3 | 1,508 | 0,792 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 5 | 31 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 2,5 | 1,769 | 0,731 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 6 | 25 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 8,1 | 0,091 | 8,009 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 6 | 27 | Нересто-охранные полосы лесов | Санаторно-курортное назначение | 5,7 | 1,096 | 4,604 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 26 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 8,3 | 0,009 | 8,291 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 34 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 0,2 | 0,001 | 0,199 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 35 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 0,3 | 0,002 | 0,298 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 37 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 2,8 | 0,267 | 2,533 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 38 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 8,0 | 0,207 | 7,793 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 39 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 0,7 | 0,047 | 0,653 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 40 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 2,4 | 0,012 | 2,388 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 41 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 1,5 | 0,179 | 1,321 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 44 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 5,3 | 0,055 | 5,245 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 48 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 6,7 | 0,548 | 6,152 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 49 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 29,2 | 0,315 | 28,885 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 50 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 4,6 | 0,087 | 4,513 |
|  | с. Иогач | Турочакское | Иогачское/ Телецкое | 20 | 51 | Орехово-промысловые зоны | Санаторно-курортное назначение | 2,8 | 0,019 | 2,781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,351 |  |

## Учет требований лесного законодательства при освоении лесного участка в целях осуществлении рекреационной деятельности. Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства (в том числе в части площади, превышающей 20 процентов площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка)

Согласно статье 41 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (далее – ЛК РФ) леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности, представляющей собой деятельность, связанную с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, но только на части, не превышающей 20 процентов площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями. Возведение для указанных целей некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, которые утверждены соответственно распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1084-р и от 23.04.2022 № 999-р.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду по результатам аукциона на право заключения договора аренды лесного участка (ч. 7 ст. 41, ч. 1 ст. 73.1 ЛК РФ). Договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности может быть заключен только в отношении лесного участка, прошедшего государственный кадастровый учет. Предоставляемая в аренду в целях освоения территория для ведения рекреационной деятельности в рамках земель лесного фонда ограничена максимальной площадью в 2000 м2 (площадь пятна застройки) при земельном участке в 1 гектар. При меньшем размере лесного участка площадь застройки соответственно будет уменьшаться в рамках 20%. В свою очередь, эко-курорт «Altay Wellness Village» является инвестиционным проектом регионального значения, на основании:

      - Инвестиционного соглашения о взаимодействии Правительства Республики Алтай и ООО «Алтай Виладж» при реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса – Altay Wellness Village. Алтай Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики Алтай от 20.02.2018 г.

      - Постановления Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года №140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай».

На основании статьи 39.6. случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов Земельного кодекса Российской Федерации: «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации». В рамках строительства эко-курорта планируется к созданию 305 рабочих мест, что соответствует критерию пункта «а» Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 № 1603 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов»: объекты, размещение которых позволит значительно (на 1 процент и более) увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест.

Суммарная площадь объектов, планируемых к строительству в границах эко-курорта, превышает установленные рамки предоставления в аренду территории для рекреационной деятельности под освоение в рамках земель лесного фонда. Общая площадь планируемых к размещению объектов капитального строительства гостиничной, общественно-деловой и инженерной инфраструктур равна 16,27 га. Территория транспортной инфраструктуры занимает порядка 19,24 га (хозяйственные ангары, автомобильные стоянки, причалы и т.д), спортивно-оздоровительные объекты в объеме 7,2 га, объекты благоустройства и зеленые насаждения общего пользования – 66,56 га.

Объекты планируется разместить с учетом сложного рельефа и особенностей инженерно-геологических условий. Таким образом, общая площадь, планируемая к освоению в границах земель лесного фонда, составит порядка 103,35 га – это площадь переводимых лесных выделов. Эко-курорт формируется как комплексный и компактный кластер объектов с рекреационной функцией и предусматривает создание целостной структуры застройки с единой сетью транспортно-пешеходных связей и системы инженерного обслуживания территории.

Применение нормы ограничения освоения в 20% на 1 га земель лесного фонда приведет к необходимости дисперсного освоения территории под размещение объектов капитального строительства и значительному увеличению протяженности транспортно-коммуникационных связей. Данные факторы приведут к существенному удорожанию проекта, сделают его экономически нецелесообразным и не позволят создать комплексный объект регионального значения. Следует отметить, что в соответствии п. 1 ст. 73.1. Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006№200-ФЗ заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности возможно по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона или открытого конкурса, за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 73.1, частью 1 статьи 74 ЛК РФ. В то же время, как уже было отмечено ранее, Земельный кодекс допускает предоставление земельных участков без проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка для определенных видов деятельности на территории, являющейся государственной или муниципальной собственностью. Общая площадь непосредственно переводимых лесных выделов – 103,351 га (включая выдела, занятые линейными объектами).

Во избежание противоречия и соблюдения принципов комплексного освоения территории при реализации инвестиционного проекта, предлагается для земельных участков земель лесного фонда изменить категорию земель на «земли населенных пунктов». Перевод указанных территорий в земли населенного пункта предлагается осуществить в целях реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма».

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды: разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос; разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Проектом предусмотрено:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Проектом предусмотрено:

- размещение кладбища на восточной окраине с. Ново-Троицк;

- размещение полигона ТКО на севере поселения у границы с МО Кебезенское СП.

### Мероприятия по развитию особо охраняемых территорий

Генеральным планом предлагается организация следующих особо охраняемых территорий:

Особо охраняемые территории местного значения, создаются с целью

- сохранения, формирования и обустройства сакральных мест;

- реализации совместного проекта «Тооргы» с НП «Центр поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» по воспроизводству и сохранению кабарги;

- реализация проекта курорта местного значения «Телецкое озеро».

- реализации проекта детского курорта местного значения «Телецкое озеро»

Особо охраняемые территории регионального значении, создаются в целях

-реализации проекта горноклиматического курорта «Золотое озеро».

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Зоны с особыми условиями использования представлены:

-санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

-водоохранными зонами;

-зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

-зонами охраны памятников истории и архитектуры.

На всех проектируемых водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс ЗСО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП напряжением 110кВ и 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Республики Алтай;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством культуры Республики Алтай.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Республики Алтай, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

### Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

По данным Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай (далее – ГУ МЧС России по Республике Алтай) территория Турочакского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки. Артыбашское сельское поселение не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможного опасного химического заражения.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Оценка чрезвычайных ситуация природного характера в Артыбашском сельском поселении выполнена на основании информации, представленной Главным Управлением МЧС России по Республике Алтай, сведений, содержащихся в Схеме территориального планирования Республики Алтай, анализа имеющихся сведений по сейсмичности территории, природной пожароопасности территории поселения, а также по прогнозу экстремальных явлений гидрологического характера и связанных с ними чрезвычайных ситуаций.

На территории Артыбашского поселения, как и на всей территории Турочакского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера: затопления, лесные пожары, землетрясения, неблагоприятные погодные условия, что может повлиять на жизнеобеспечение населения и фауны.

Согласно ГОСТ Р. 22.0.06-95 они классифицируются следующим образом:

- опасные геологические процессы (экзогенные и сейсмологические),

- опасные гидрологические явления и процессы,

- опасные метеорологические явления и процессы,

- природные (лесные) пожары.

К ним тесно примыкают опасные явления и процессы биолого-социального характера.

Явления и процессы сейсмологической опасности

Проведенный анализ геодинамических условий территории Горного Алтая позволяет выделить  ряд потенциально сейсмически опасных районов. Это, прежде всего, узлы пересечения сейсмически активных блокоразделов и потенциально сейсмически активных блокоразделов при наличии признаков сдвиговых деформаций. Особенностью рассматриваемой территории  является ее высокая  сейсмичность.

В соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 вся территория Артыбашского сельского поселения попадает в зону с сейсмической активностью 8 – 9 баллов (МSК-64).

При землетрясении в населенных пунктах сейсмоопасных районов могут возникнуть: сотрясение зданий, трещины в оконных проемах и стенах каменных зданий, разрушения отдельных зданий предельного износа, а также зданий, находящихся в аварийном состоянии. Сложность спасения людей будет обусловлена внезапностью возникновения землетрясения, ограниченным временем выживания людей в завалах. Возможно возникновение отдельных возгораний (очагов пожаров), происходящих в результате производственных аварий, замыканий в энергетических сетях и разгерметизации емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Повреждения различной тяжести при сейсмическом событии в соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 получат практически все дороги автомобильного пользования регионального значения. Доли разрушений протяженности дорог и мостов приводятся ниже.

| Наименование муниципального образования (МО) | Доли разрушений, %: |
| --- | --- |
|  | протяженности разрушенных дорог | количества разрушенных мостов |
| МО «Турочакский район» | 16,5 | 1 |

На территории Артыбашского поселения вдоль восточной границы находятся сейсмоактивные разломы Телецкие и Шапшальские. Эти разломы и их "продолжение" в Туве и Монголии (разломы Цаганшибетинский, Кобдинский) проявляют перманентную высокую сейсмическую активность.

Характеристика гидрологически опасных условий

Реки Горного Алтая, имея значительный уклон и бурный характер течения, не судоходны. Много водопадов в районе Телецкого озера.

Река Бия – вторая по величине водная артерия с объемом стока 15,1 км3, Река берет начало из Телецкого озера и ее протяженность составляет 280 км. Наиболее крупными ее притоками являются реки Чулышман, Сарыкокша, Пыжа, Лебедь, Неня.

По характеру внутригодового распределения стока и с учетом питания реки Артыбашского поселения относятся к рекам с весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. Питание смешанное, с преобладанием снегового (до 60 %) и дождевого (до 40 %). Для таких рек характерно хорошо выраженное половодье и возможные значительные дождевые паводки.

Для рек Горного Алтая характерны высокие коэффициенты весенне-летнего стока (наводнения). За теплый период проходит от 75 до 100 % годового питания. Они обусловлены вечной мерзлотой в высокогорье, неглубоким залеганием коренных пород и большими уклонами местности. В весенне-летний период при образовании заторов льда, от таяния снега и долгих обильных осадков может быть затопление:

Для Республики характерны две волны резкого подъема уровня воды.

Первая волна приходится на период с 10 апреля по 10 мая и связана с ледоходом и таяньем снега (возможны ледяные заторы на реках). Второй подъём приходится на период с 25 мая по 30 июля и связан с интенсивным таяньем ледников в горах (коренная вода). Подъём воды в реках от своего нормального уровня составляет от 3-х до 10 метров (в зависимости от профиля реки). При первой и второй волне паводка возможно затопление населённых пунктов Артыбашского поселения.

Численность населения, находящегося в зонах затопления и подтопления, составляет  50 человек.

Метеорологические явления и процессы

В целом они не представляют большой опасности, однако, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

Для территории поселения характерны такие неблагоприятные метеорологические явления, как сильные ветры, шквалы, ливни, сильные дожди, проливные дожди, туманы, град, сильные снегопады и морозы, метели, гололед,  непродолжительная жара,

Стихийные агрометеорологические явления

Заморозки-понижения температуры ниже 0 градусов по Цельсию в приземном слое воздуха или на почве вечером или  ночью (при положительной температуре днём). Заморозки бывают весной и осенью вследствие ночного охлаждения почвы за счёт теплового излучения, а от почвы охлаждается и воздух. В конце августа прохладные ночи говорят о быстром охлаждении земной поверхности. В конце первой декады сентября, ночные заморозки обычно прекращают вегетацию большинства культур. После перехода температур через 0 градусов Цельсия начинается предзимье. Уже в августе в среднегорном и высокогорном климатических поясах на поверхности почвы начинаются заморозки. К концу первой декады заморозки наблюдаются и в низкогорном поясе.

Засуха (почвенная) – в слое 0-20 см. суглинистой почвы в течение трех декад подряд и более, запасы продуктивной влаги менее 10 мм. Или в течение двух декад и более, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см. были менее 50 мм.

Выпадение крупного града - довольно редкое событие, происходящее преимущественно в теплое время года и сопровождающееся осадками, грозами, шквальными ветрами. Максимум числа дней выпадения града приходится на июнь-июль. Размеры градин обычно не превышает 1 см., но реже достигают 2,5 см. в диаметре.

Интенсивные и продолжительные осадки (в виде дождя) выпадают в теплую половину года с неравномерным распределением по месяцам. Повторяемость числа случаев сильных дождей увеличивается от весны к лету, а к осени уменьшается.

Снежные заносы на дорогах предполагают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с остановкой работы автомобильного и железнодорожного транспорта, которые приведут к нарушению функционирования объектов экономики, предприятий и организаций.

Интенсивные и продолжительные осадки приносят ущерб хозяйству: затрудняют сельскохозяйственные работы, проведение строительных работ, ухудшают состояние автодорог, вызывают дождевые паводки и наводнения на реках, приводят к разрушению гидротехнических сооружений.

Над Алтаем большую часть года господствуют воздушные массы, формирующиеся в условиях длительного охлаждения континента. Внутриконтинентальное положение территории, сложный рельеф, господство зонального переноса воздуха определили пестроту местных климатов и их контрастность в пространстве и во времени. Благодаря преобладанию антициклонной погоды, Алтай выделяется изобилием солнечного сияния. По сезонам года осадки на Алтае распределяются неравномерно. Отчетливо выражен летний максимум. В высокогорных районах снежный покров сохраняется большую часть года, а на отдельных участках - весь год. Самый высокий снежный покров в северо-восточном и юго-западном районах Алтая на наветренных склонах гор нередко достигает 3 м. В долинах Центрального Алтая высота снежного покрова колеблется от 10 до 35 см. В Чуйской и Курайской котловинах высота снежного покрова не бывает выше 10-12 см. Совершенно бесснежными на протяжении всей зимы стоят южные крутые склоны. Ветровой режим находится под сильным влиянием орографии. Для территории Алтая характерны местные ветры - фены, горно-долинные и горно-склонные. В долинах и котловинах Алтая направление основных, наиболее постоянных ветров, тесно связано с основными орографическими линиями, это "верховки" и "низовки" в долине Телецкого озера.

По климатическим факторам территория Республики не однородна. Северный низкогорный район характерен влажным летом, многоснежными и более теплыми по сравнению с другими районами, зимами. По количеству выпадающих осадков это самый увлажненный район Горного Алтая, среднегодовое количество осадков составляет 700-800 мм, а в отдельных местах до 1000 мм.

Среднегорный район, представленный сочетанием горных массивов и межгорных котловин, более разнообразен по климатическим данным. Среднегодовая температура зависит от высоты над уровнем моря, с повышением высоты температура понижается, но одновременно возрастает количество осадков. Среднегодовое количество осадков составляет 300-500 мм, большая часть осадков выпадает в теплый период.

Средняя продолжительность безморозного периода 65-90 дней.

В горах в период с февраля по апрель имеет место сход снежных лавин. Лавина – это снежный обвал, возникающий на крутых склонах, когда пришедшие в движение массы снега скользят по поверхности склона или низвергаются, проходя часть пути в свободном падении. Снежные обвалы в процессе движения обычно значительно увеличиваются за счёт захвата новых слоёв снега, лежащих ниже по склону. Скорость движения в среднем 20–30 м/с, но может достигать 80–100 м/с, объём массы снега одной лавины – 2-6 млн. куб. м, а мощность отложившегося в результате схода лавины снега (снежника) – до 20–50 т/кв. м. Падение лавины сопровождается образованием  воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения.

За зиму на территории поселения отмечается до 25–40 снегопадов. В первой половине зимы выпадает до 70 % твёрдых осадков. В равнинной части снежный покров тонкий, 20–40 см. С приближением к горным массивам толщина снежного покрова увеличивается. С наличием снега в горах Алтая связаны процессы его сноса со склонов. Наиболее общим признаком лавинной опасности может быть наличие в данном районе современного оледенения: ледники и снежники свидетельствуют о возможности схода лавин.

Лесные пожары

Они оказывают значительное негативное воздействие на жизнедеятельность населения и могут возникнуть в период с апреля по октябрь практически во всех районах Республики, в том числе и на территории Артыбашского поселения. Залесенная территория занимает более 75% территории Артыбашского поселения Большая часть залесенной территории поселения относится к 3,4-му классу пожарной опасности Наивысшая горимость присуща лесному фонду Телецкого опытного лесного хозяйства.

Различные причины возникновения лесных пожаров характеризуются помесячно:

- сельскохозяйственные опаления (март-май);

- нарушения противопожарных требований местным населением (апрель-август);

- нарушения противопожарных требований  при лесозаготовках (май-сентябрь);

- нарушения противопожарных требований в процессе изыскательских и экспедиционных работ (июнь-август);

- молнии (июнь-сентябрь).

Все населенные пункты Артыбашского поселения попадают в прогнозируемую зону лесных пожаров.

Наиболее опасны лесные пожары в горной местности поселения.

Опасные явления и процессы биолого-социального характера.

В первую очередь речь идет о радиационной обстановке. В настоящее время радиационная обстановка на территории поселения оценивается как фоновая.

Радиоэкологическая ситуация. Несмотря на невысокий уровень природного гамма-излучения, радиоэкологическая обстановка на значительной части (20-25 %) территории Республики является напряженной по природному альфа-излучению. Это относится, главным образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения населения Республики.

Средняя радиационная доза жителей Республики Алтай в 7 раз превышает среднемировую дозу облучения (1.8 мЗв) от природных источников, при этом почти 60% этой дозы в Республике формируется за счет радона. Средняя доза облучения населения радоном в разрезе административных районов выглядит следующим образом: Турочакский район – 18.8 мЗв/год, Средневзвешенная объемная концентрация радона по Республике с учетом данных  2005г. составила 258 Бк/м3, что соответствует дозе облучения 10.4 мЗв/год. Турочакский район относится к территории с наиболее высокими показателями плотности потока радона.

Ниже приведены данные по распределению концентраций радона в населенных пунктах.

Распределение концентраций радона в населенных пунктах муниципальных образований

| Административные районы | Уровень объемной концентрации радона |
| --- | --- |
|  | < 200 Бк/м3 | 200-400 Бк/м3 | 400-800 Бк/м3 | 800-1000 Бк/м3 | >1000Бк/м3 | Среднее |
|  | <1 ПДК, % | 1-2 ПДК, % | 2-4 ПДК, % | 4-5 ПДК, % | >5ПДК, % |  |
| Турочакский | 42.3 | 41.8 | 13.3 | 0.9 | 1.7 | 329 |

Турочакский район относится к районам, в которых более 50% населения испытывают воздействие радона сверх допустимых концентраций (более 1 ПДК).

Общая заболеваемость взрослого населения больше среднероссийского показателя. В последнее время в Республике отмечался рост показателя общей заболеваемости населения. По большинству из учитываемых классов болезней, уровень общей заболеваемости взрослого населения Республики выше среднероссийских показателей.

По данным Роспотребнадзора по Республике Алтай, Турочакский район относится к наиболее опасными в эпидемиологическом отношении Основным фактором неблагополучия является повышенный уровень инфекционной заболеваемости населения (туберкулез, дифтерия, гепатиты, кишечные инфекции и пр.).

Предпосылками возникновения массовых инфекционных заболеваний людей и животных могут служить:  устойчивая эндемическая инфекционная заболеваемость, вероятность распространения возбудителей опасных заболеваний с соседних территорий, резкие изменения природно-климатических и других условий. Во всех муниципальных образованиях Республики, в том числе и на территории Турочакского района, зарегистрировано спорадическое заболевание лептоспирозом, бруцеллезом, псевдотуберкулезом и кишечным иерсиниозом.

Особого внимания заслуживает неуклонный рост заболеваемости населения социально обусловленными инфекциями, в первую очередь туберкулезом.

Территория Турочакского района является неблагоприятной в эпидемическом и эпизоотическом отношении:

с природным очагом туляремии (носители – грызуны, переносчики -кровососущие насекомые); болезни Лайм-Боррелиоз.

Согласно данным  Всемирной Организации Здравоохранения в мире создались предпосылки возможного возникновения пандемии гриппа птиц.

Естественным природным резервуаром данного вируса является дикая водоплавающая птица, которая в Республике представлена преимущественно несколькими видами уток и гусей.

Один из миграционных путей птиц проходит по реке Бия через Телецкое озеро и верх по долине реки Чулышман, далее в Монголию и Китай.

Основной причиной в возникновении инфекционных заболеваний является недостаточный уровень охвата детей профилактическими прививками и низким уровнем иммунитета у старших возрастных групп, не позволяющий защитить данные контингенты от инфекции. Продолжается активизация природно-очаговых инфекций. Этому способствует сокращение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ в связи с резким удорожанием препаратов и средств, низкой оснащенностью, слабой материальной базой противочумной станции.

При возникновении инфекционных заболеваний возможны:

-резкое увеличение количества заболевших людей и животных, которые могут привести к эпидемиям (эпизоотиям);

-ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории;

-нарушение (ухудшение) жизнеобеспечения населения (водой, продуктами животноводства).

На территории Республики наносят значительный ущерб лесам сибирский, непарный шелкопряд и сельскохозяйственным угодьям сельскохозяйственные вредители: саранча, колорадский жук.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Согласно ГОСТ Р. 22.0.05-94 на территории Артыбашского сельского поселения имеются следующие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- последствия ракетно-космической деятельности (на трассах пусков космических объектов),

- промышленные и производственные аварии и катастрофы,

- опасные происшествия на транспорте,

- взрывы и пожары.

К ним так же, как и  в чрезвычайных ситуациях природного характера, тесно примыкают опасные явления и процессы биолого-социального характера.

Последствия ракетно-космической деятельности

Значительная часть территории Республики, в том числе и Артыбашское поселение, подвержена воздействию многолетних пусков ракетно-космической техники с космодрома Байконур. Основные экологические последствия, обусловленные воздействием ракетно-космической деятельности (РКД), связаны с выбросом в страто- и тропосферу при разрушении вторых ступеней ракет-носителей (РН) и в атмосферу компонентов ракетных топлив (КРТ) и продуктов их сгорания. Главным фактором воздействия при этом выступают содержащие КРТ аэрозольные образования (облака, туманы, атмосферные осадки), приводящие к слабо- и умеренно-интенсивному химическому загрязнению депонирующих природных сред (почвенного, растительного и снегового покровов, донных отложений). Нередко эти выбросы, поступающие в приземную атмосферу, обусловливают ухудшение погодных условий, в частности, стимулируют проявления аномальной грозовой активности. Последствия падения и хранения фрагментов отработанных ступеней РН заключаются в акустическом, механическом, тепловом и химическом воздействии. Это сопровождается возникновением лесных пожаров; загрязнением природных компонентов токсичным компонентом ракетного топлива гептилом и его производными; замусориванием территорий, в том числе особо охраняемых и внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов Всемирного Наследия – Алтайский госзаповедник и Телецкое озеро.

При этом площади планируемых очагов падений занимают около 6% территории Республики, частично попадая на территорию Алтайского госзаповедника, площади допустимых падений – около 5%, а площадь распространения загрязнений – более 1/3 территории Республики. Максимальные площади воздействия деятельности космоса характерны для 8-го, 18-го и 19-го ЛГУ. Соответственно на долю этих территорий приходится более 60% ущерба от воздействия космоса. В общем антропогенном ущербе ущерб от воздействия космической деятельности составляет  более 50%.

Основные экологические последствия, обусловленные РКД, связаны с выбросом в страто - и тропосферу при разрушении вторых ступеней РН гарантийных остатков токсичных КРТ. К последним относятся: 1,1-несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и его производные (НДМА, ДМА, ТМТ), углеводородные топлива (Т-1, РГ-1, синтин), азотсодержащие окислители (АТ, АК). Главным фактором воздействия при этом выступают содержащие КРТ аэрозольные образования (облака, туманы, атмосферные осадки), приводящие к слабо - и умеренно-интенсивному химическому загрязнению всего спектра депонирующих природных сред – почвенного и растительного покрова, поверхностных вод, донных отложений. Нередко эти выбросы, выхолаживающие приземную атмосферу, обусловливают ухудшение погодных условий, в частности, стимулируют проявления аномальной грозоактивности.

Менее экологически значимы, но более разнообразны последствия, обусловленные падением и хранением фрагментов отработанных ступеней РН. Основные их факторы заключаются в акустическом, механическом, тепловом и химическом воздействии на ОПС региона.

Полученные в последние годы фактические данные позволяют считать, что основными экологическими проблемами, связанными с падением и размещением фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Алтай являются: возникновение лесных пожаров; вторичное десорбционное загрязнение природных сред гептилом и его производными; замусоривание значительных по площади и уникальных по природно-ресурсному потенциалу территорий, в том числе особо охраняемых и внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов Мирового Наследия – Алтайский государственный заповедник, Телецкое озеро.

Промышленные и производственные аварии и катастрофы.

На территории поселения отсутствуют потенциально опасные в радиационном, химическом (АХОВ) отношениях объекты, подлежащие декларированию (на основании ДНГО-3 от 1991 года и ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года).

Во всех случаях масштабы чрезвычайных ситуаций локальные, класс опасности – четвертый.

Энергоснабжение в Республике проходит по воздушным ЛЭП, что делает их легко уязвимыми при ураганных ветрах, сильных снегопадах, гололедах и наводнениях.

На территории поселения в отопительный период возможны аварии на котельных и тепловых сетях В отопительный период из-за недостатка воды возможны аварии на предприятиях теплоснабжения. В летнее время на водопроводных и канализационных сетях аварии могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Основными причинами возникновения аварий являются:

- амортизационный износ тепловых и водопроводных сетей;

- влияние климатических условий (диапазон низких температур);

- низкое качество угля (повышенная влажность, низкая теплотворная способность);

- сброс сточных вод в реки при некачественной биологической очистке.

Опасные происшествия на транспорте и гидротехнических сооружениях

Они связаны преимущественно с рисками возникновения аварий на автомобильном транспорте и гидротехнических сооружениях. В условиях горной местности и в крупных населенных пунктах возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Падение автомобилей с крутых склонов, удаление мест аварии от населенных пунктов, низкая интенсивность движения, возможные снежные заносы в значительной мере могут снизить эффективность аварийно-спасательных работ.

Основными причинами возникновения ЧС на транспорте являются:

- износ основных фондов на 30-50 %;

- природные явления (сели, лавины, гололедные явления и т.д.);

- халатность участников движения;

- работа дорожных служб, ГИБДД.

Риски возникновения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах: лавиноопасные и подверженные снежным заносам участки.

Перевозка аварийно-химически опасных веществ и сжиженных углеводородных газов, а так же транспортировка взрывчатых веществ по территории района не производится.

По всем автомобильным дорогам Республики осуществляются перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВГЖ).

На территории Турочакского района ГТС нет.

Взрывы и пожары.

Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами и пожарами, могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Аварии на ПВОО в основном вызваны разрушением котельных емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами, короткими замыканиями электропроводки в поврежденных и частично разрушенных зданиях и сооружениях, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов.

Пожары при промышленных авариях вызывают разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, балок перекрытий и других элементов сооружений. Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как правило, внутренние стены зданий облицованы панелями из горючего материала. Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных материалов. Во многих случаях возникновению пожара способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов. Взрывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и сахарная пыль. Самовозгораются также обычные химикаты (скипидар, камфора, барий, пирамидон и др.).

На автозаправочных станциях (до 50 тонн ГСМ) взрыв и пожар могут вызвать:

- поражение обслуживающего персонала и лиц, находящихся на АЗС;

- повреждение и возгорание техники, находящейся на АЗС;

- загрязнение нефтепродуктами окружающей природной среды;

- возгорание вблизи расположенных  построек и лесных массивов.

На территории муниципального образования имеется две  автозаправочные станции. Расположены в с. Атыбаш и с. Иогач.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В Республике Алтай в 2012г. разработан «План действий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», согласованный Начальником Сибирского регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и утвержденный Главой Республики Алтай - Председателем Правительства Республики Алтай - Руководителем  гражданской обороны.

Построение территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай.

Территориальная подсистема РСЧС Республики создана для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах своей территории на основании постановления Правительства Республики Алтай № 137 от 22.07.2004 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 включает в себя 1 городское и 10 районных звеньев и имеет в своем составе органы управления.

Предстоящие мероприятия РСЧС по предупреждению или снижению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация работы по приведению в готовность и развертывания сил и средств РСЧР

Противосейсмические  мероприятия:

-  сейсмический мониторинг и прогноз землетрясений

- прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов (комплексное обследование и паспортизация зданий, сооружений, построек на предмет оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости; разработка планов действий в условиях возможных разрушений);

- фоновые мероприятия, основанные на сейсмическом районировании и микрорайонировании: укрепление сооружений (сейсмостойкое строительство), демонтаж недостаточно сейсмостойких сооружений; ограничение размещения объектов в зданиях;

- подготовка органов управления к действиям при возникновении землетрясения;

- определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения. Приведение их в готовность к выполнению задач;

- поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;

- уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;

- подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением помощи (развертывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов);

- подготовка к проведению противоэпидемических мероприятий;

ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение сетей, коммунально-энергетических сетей, централизованной подачи газа и др.; разработка планов безаварийной остановки производств);

- доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения;

- подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия;

- планирование проведения эвакуации из опасных районов.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе землетрясения:

- к Ч + 2 часа - территориальная  подсистема РСЧС РА переводится на работу в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

- к Ч + 4 - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства территориальной подсистемы РСЧС  Республики Алтай и ее звеньев;

- к Ч + 2 часа - организуется круглосуточное дежурство оперативной группы КЧС и ПБ (список находится в документах КЧС и ПБ);

- к Ч + 2 часа - силами ОНХ приводятся в готовность резервные емкости и заполняются водой (расчет инженерного обеспечения);

- к Ч + 12 часов - силами службы торговли и питания уточняется запас продовольствия  и организуется его защита от последствий землетрясения, для этого выделяется 100 погрузочно-разгрузочных звеньев в городе и районах и разворачиваются полевые склады;

- к Ч + 12 часов - на объектах экономики приводятся в готовность автономные источники питания, организуется их защита от вторичных факторов поражения при землетрясении;

- к Ч + 8 часов - уточняются расчеты эвакуации населения города и районов в безопасную зону и приводятся в готовность автоколонны для  перевозки населения и грузов в городе и районах;

- к Ч + 6 часов - силами медицинской службы приводится в готовность отряд первой медицинской помощи (ОПМ);

- к Ч + 12 часов - уточняются расчеты по использованию инженерной техники и организуется ее защита от вторичных факторов поражения при возникновении землетрясения в городе и районных центрах;

- к Ч + 24 часа - на объектах экономики осуществляются мероприятия по подготовке  к безаварийной остановке производства и предупреждению появления вторичных факторов поражения (выброс СДЯВ, пожары, разрушения и т.д.).

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении землетрясения:

- при поступлении информации о землетрясении оперативный дежурный  ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно докладывает председателю КЧС и ПБ РА,  Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай и передает сигналы на узел связи на оповещение населения и доведение информации о порядке действий и правилах проведения населения в зоне ЧС;

- к Ч + 30 мин -  проводится проверка системы управления и связи путем  подачи сигнала проверки по всем средствам связи и оповещения;

- к Ч + 1 час -  осуществляется экстренный сбор КЧС и ПБ РА, ставятся задачи должностным лицам, представляется донесение ОДСРЦ и СОД МЧС РФ;

- к Ч + 2 часа -  силами территориальных разведгрупп организуется разведка и сбор данных об обстановке на территории Республики;

- к Ч + 2 часа -  по данным разведки осуществляется расчет возможной  силы землетрясения и прогноз сложившейся в результате землетрясения обстановки;

к Ч + 4 часа -  приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к спасательным и другим неотложным работам.

- к  Ч + 6  часов в районе оборудуются пункты обогрева (в холодное время года) и пункты питания;

- к Ч + 8 часов приводятся в готовность пункты временного размещения пострадавшего населения, выводимого  (вывозимого) из очага разрушения и организуется его первоочередное жизнеобеспечение;

- к Ч + 12 часов осуществляется вывод из очага разрушения сельскохозяйственных животных и обеспечение их кормами и водой;

- к Ч + 4-8 часов в районе ЧС разворачивается подвижный пункт управления КЧС РА и оперативной группы СРЦ;

- к Ч + 8 часов  приводятся в готовность к приему и оказанию медицинской помощи пораженным медицинские и лечебно-профилактические учреждения.

При землетрясении силой до 8 баллов по шкале Рихтера спасательные работы будут проводиться территориальными силами РСЧС Республики Алтай. При землетрясении силой 9 баллов и более по шкале Рихтера и более, большие потери населения и личного состава территориальных сил РСЧС Республики потребует создание группировки сил для проведения спасательных работ на уровне Сибирского региона.

Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод:

- контроль состояния гидропостов на реках и водоемах Республики Алтай;

- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках Республики;

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

- оповещение руководящего состава и органов управления ТП РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

- подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (определение мест размещения эвакуируемого населения, определение объемов и порядка жизнеобеспечения населения, уточнение расчета сил и средств для проведения эвакуации, организация взаимодействия с воинскими частями, проведение тренировок по отработке действий);

- подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

- разработка мер по отводу вод;

- обследование и укрепление мостов;

- проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи (развертывание дополнительных пунктов, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов), к первоочередному жизнеобеспечению (завоз продовольствия и предметов первой необходимости), а также по защите сельскохозяйственных животных;

- проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, подготовка к организации временных объездных путей;

- создание запасов средств для ликвидации последствий (анализ порядка и номенклатуры используемых материально - технических ресурсов, выработка предложений по резервным запасам, финансированию);

- подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи, разрушенных мостов и дорог (создание запасов энергоснабжения и теплоснабжения, реагентов, расходных материалов и других необходимых запасов).

Дополнительные мероприятия подготовительного и паводкоопасного периода:

- подготовка необходимого количества спасательных средств и уточнение мест их сосредоточения;

- разработка карты  возможного развития обстановки в случае разрушения плотин (дамб), вариантов действий по спасению населения и его первоочередное обеспечения, по гидротехническим сооружениям, содержащимся в неудовлетворительном состоянии;

- организация взаимодействия с авиапредприятиями с целью разведки паводковой обстановки и использования авиации при ликвидации последствий на наиболее угрожаемых участках;

- проведение еженедельных тренировок с личным составом оперативно-дежурной смены Главного управления МЧС России по Республике Алтай РА на моделях типовых ЧС обусловленных весенним половодьем.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения наводнения:

Весенний паводок поддается прогнозированию, что позволяет своевременно выполнить мероприятия по предупреждению и снижению возможного ущерба. Эти мероприятия проводятся  по долгосрочным планам сезонного характера.

При внезапных наводнениях (в результате обильных осадков, интенсивного таяния ледников):

- получив сигнал о возможном повышении уровня паводковых вод до  критической отметки оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай - к Ч + 20 мин оповещает председателей КЧС территорий и объектов экономики, находящихся в зоне возможного затопления;

- к Ч + 2 часа - территориальные звенья РСЧС РА районов, где ожидается наводнение, переводятся на режим работы ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

- к Ч + 2-4 часа - приводятся в готовность районные силы

- к Ч +30 мин - силами групп охраны общественного порядка обеспеченных  подвижными средствами с громкоговорящими устройствами осуществляется оповещение населения, проживающего в опасной зоне и не охваченного централизованной системой оповещения;

- к Ч + 30 мин - по местному радио и телевидению оповещается население города и районов  об угрозе затопления и при затоплении;

- к Ч + 4 часа - сельскохозяйственные животные выводятся в безопасные места и обеспечиваются кормом и водой;

- к Ч +  2 часа - выделяются аварийные команды по защите электросетей, линий связи, очистных сооружений, водозаборных скважин и подготовки их  к пропуску паводковых вод;

- к Ч + 3 часа - из числа владельцев плавсредств создаются команда лодочников и спасателей-добровольцев;

- к Ч + 4 часа - для укрепления берегов, усиления дамб, мостов привлекаются силы ДРСУ, ДЭУ и ЖКХ; места и объем проводимых работ определяется исходя из обстановки решением председателя КЧС и ПБ Республики (города, района);

- к Ч +12 часов - завозятся продукты питания и предметы первой необходимости, а также корма для скота в населенные пункты, с которыми во время паводка прекращаются транспортное сообщение;

- к Ч + 12 часов - подготавливаются места для временного размещения людей, эвакуируемых из зоны затопления (общежития, дома отдыха, дома культуры, кинотеатры, школы и т.д.);

- к Ч + 2 часа - уточняется порядок привлечения автотранспорта для  вывоза людей из зон затопления;

- к Ч + 4 часа - на объектах экономики проводятся мероприятия по недопущению сброса вредных веществ в сточные воды, СНЛК усиливает контроль за качеством питьевой воды.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении наводнения:

- получив сообщение от водомерных постов о повышении уровня воды больше критического, ОД ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно оповещает председателя КЧС и ПБ, руководителя ГУ МЧС России по Республике Алтай и по их  указанию членов паводковой комиссии;

- к Ч + 5 мин - ОД ГУ МЧС РА дает распоряжение на узел связи об оповещении населения, проживающего в опасной зоне по всем каналам массовой информации и через подвижные группы милиции;

- к Ч + 2 часа - осуществляется разведка района затопления дежурными лодочниками-спасателями, оперативными группами РОВД, КЧС. При необходимости привлекается звено воздушной разведки на вертолете. Основная цель разведки - определение масштабов затопления, мест образования заторов, наличие и состояние людей в зоне затопления;

-к Ч + 2-4 часа - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые к спасательным и другим неотложным работам

- к  Ч + 6 часов в районе оборудуются пункты обогрева и пункты питания;

- к Ч + 6 часов приводятся в готовность пункты временного размещения пострадавшего населения, выводимого  (вывозимого) из зоны затопления и организуется его первоочередное жизнеобеспечение;

- к Ч + 4 часа осуществляется вывод сельскохозяйственных животных на не затапливаемую территорию.

Мероприятия по осуществлению наблюдения и контроля состояния окружающей природной среды, обстановки на потенциально-опасных объектах и на прилегающих к ним территориях.

Наблюдение и контроль состояния окружающей природной среды осуществляется  силами и средствами учреждений СНЛК.  В состав сети наблюдения и лабораторного контроля входят:

- гидрометеобюро (гидрометеостанции);

- центр санитарно-эпидемиологического надзора  (ЦСЭН);

- противочумная станция;

- агрохимическая лаборатория;

- ветеринарная лаборатория;

- станция защиты растений;

- лаборатория комитета охраны  природных ресурсов;

- сейсмологическая станция.

Имеющиеся возможности позволяют  определять зараженность объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды радиоактивными, агрессивными, химически опасными веществами (АХОВ), проведение специфической идентификации бактериальных средств, а также прогнозировать чрезвычайные ситуации природного (гидрометеорологического и геофизического) характера.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах:

Определение класса пожарной опасности лесов;

Регламентация работы лесопожарных служб:

- III класс - (комплексный показатель от 1001 до 4000) - средняя пожарная опасность;

- наземное патрулирование;

- авиационное патрулирование;

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- проверка и приведение в готовность к использованию противопожарного инвентаря и средств транспорта, предназначенных для резервных команд;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха.

- IV класс - (комплексный показатель от 4001 до 10000-12000) - высокая пожарная опасность:

- наземное патрулирование;

- авиационное патрулирование;

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- нахождение в полной готовности не задействованных наземных команд;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- дежурство авиационных команд в полной готовности к вылету;

- приведение в полную готовность резервных команд пожаротушения лесхозов;

- закрепление противопожарного инвентаря и средств транспорта;

- организация дежурств ответственных лиц в лесхозах;

- установка щитов-сигналов, предупреждающих об опасности нахождения в лесах;

- ограничение посещения отдельных наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах;

- усиление противопожарной пропаганды.

- V класс - (комплексный показатель более 10000-12000) - чрезвычайная опасность:

- наземное патрулирование (при необходимости привлечение дополнительных сил);

- авиационное патрулирование (при необходимости дополнительное привлечение самолетов и вертолетов);

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- сосредоточение в местах пожаров наземных пожарных команд в состоянии полной готовности;

- усиление республиканской базы авиационной охраны лесов за счет подразделений авиационной охраны лесов других регионов;

- приведение в полную готовность резервных команд пожаротушения лесхозов, ограничение посещения отдельных наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах;

- запрещение посещения населением леса, ограничение въезда в леса отдельных лесничеств, лесхозов средств транспорта (закрытие шлагбаумов, выставление контрольных постов из работников лесной охраны и милиции);

- организация круглосуточного дежурства ответственных лиц в лесхозах, лесничествах и предприятиях, расположенных в лесной зоне;

- максимальное усиление противопожарной пропаганды.

Наиболее опасны лесные пожары в горной местности Турочакского района, которые из-за недоступности тушатся только силами Алтайской базы авиационной охраны лесов.

Запрещение огневой очистки лесосек после схода снежного покрова.

- ограничение посещения лесов силами лесхозов и лесоохраными органами;

- соблюдение мер ПБ при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- обучение населения основным приемам тушения лесных пожаров;

- контроль подготовки сил и средств;

- проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- контроль своевременной очистки лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- устройство заградительных минерализованных полос;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон;

- контроль направления распространения крупномасштабных пожаров, оповещение населения в случаях реальной угрозы.

Создание группировки сил для тушения лесных пожаров.

В целях предупреждения лесных пожаров проводятся заседания КЧС и ПБ Республики Алтай, где ежегодно рассматриваются вопросы о подготовке к мероприятиям, связанных с тушением лесных пожаров.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения массовых лесных пожаров:

- к Ч + 2 часа - Республиканская система по предупреждению и действиям при ЧС и (или ее звенья) переводится распоряжением Председателя КЧС на работу в режиме ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- к Ч + 4 часа - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства  территориальной подсистемы РСЧС и  (или) ее звеньев.

- к Ч + 2 часа -  организуется круглосуточное дежурство оперативной группы КЧС;

- к Ч + 2 часа - осуществляется усиление дежурно-диспетчерской службы и доведение обстановки до населения в районах пожара;

- к Ч + 3 часа - уточняются расчеты на использование противопожарной  и инженерной техники, организуется ее приведение в готовность к применению;

- к Ч + 3 часа - уточняются целесообразные варианты маршрутов выдвижения сил  к районам лесных пожаров с учетом метеоусловий;

- к Ч + 4 часа - осуществляются мероприятия по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения (выброс АХОВ производственные взрывы, перехода пожара на объекты экономики).

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении лесных пожаров:

- к Ч + 2 часа -  по данным разведки осуществляется расчет возможной обстановки, определяются силы и способы тушения пожара, возможные пути подъезда;

- к Ч + 4 часа -  приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к тушению пожара, а именно:

а) лесные пожары без доступа автомобильной техники – силы звена авиалесоохраны в количестве 80 человек, 4 вертолета;

б) лесные пожары с доступом автомобильной техники – помимо звена авиалесоохраны, районные территориальные силы в составе 2-х пожарных отделений и территориальных формирований повышенной готовности в количестве 203 формирований, 2028 человек, 186 ед. техники;

в) при массовых лесных пожарах, масштабы которых захватывают несколько районов, привлекаются республиканские силы – ПСЧ (35 чел., 7 ед. техники) и формирования повышенной готовности в количестве 203 формирований, 2028 человек, 186 ед. техники;

- к Ч + 24 часа - осуществляется (при необходимости) отселение нетрудоспособного населения из населенных пунктов, которым угрожает опасность и вывод сельскохозяйственных животных в безопасное место.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в сельском поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах сельского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, проходящих в лесах на всей территории сельского поселения.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и обновление имеющихся.

6. Организация информационных статей на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

11. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых  домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

12. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов, приостановке работ в лесу, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

13. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

14. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений. Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

15. Направление в УВД Республики Алтай информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории Артыбашского сельского поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах – разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Противоэпидемические мероприятия:

- постоянное наблюдение за территориями эндемичных природно-очаговым инфекциям;

- постоянный контроль учреждениями СНЛК за санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и объектов экономики;

- ежегодное проведение в муниципальных образованиях Республики прививки всех восприимчивых к сибирской язве животных;

- создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для работы в бактериологических очагах.

Наложение карантинных мероприятий потребует, кроме привлечения значительных сил службы охраны общественного порядка, дополнительного привлечения сил и средств ветеринарных и медицинских служб. До 40% лечебно профилактических учреждений районов, подвергшихся заражению, потребует перепрофилирования с привлечением республиканских специалистов.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения очага инфекционного заболевания:

- получив информацию от СНЛК, мед. службы, ветеринарной службы, органов управлений по делам ГОЧС соседних территорий оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно оповещает об этом РГО РА, председателя КЧС и ПБ РА,  Начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- к Ч + 2 часа - население предупреждается об угрозе эпидемии (эпизоотии) по радио, телевидению, местной печатью. Передается информация о  порядке поведения населения и выполняются санитарно-эпидемические мероприятия;

- к Ч + 6 часов - подготавливаются силы и средства для выдвижения в очаг инфекционного заболевания

- с Ч + 4-48 часов - проводятся работы по идентификации поступившего материала  с выдачей предварительного или окончательного диагноза.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении очага инфекционного заболевания:

- по распоряжению Председателя Правительства Республики Алтай вводится режим «карантин». Об объявлении «карантина» население оповещается по радио, телевидению, местной печати. Населению доводится информация о порядке выполнения «карантинных мероприятий»;

- к Ч + 4 часа -  организуется специальная разведка из сил и средств противочумной станции, СНЛК и баклаборатории, устанавливаются границы очага инфекционного заболевания;

- к Ч + 6 часов  - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые для погашения очага инфекционного заболевания

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При обнаружении источников ионизирующего облучения:

- при поступлении информации о факте обнаружения ДРМ оперативный дежурный  ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно докладывает Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- к Ч + 1 час 30 мин (не рабочее время), к Ч + 30 мин (рабочее время) - проводится сбор и убытие оперативной группы ГУ МЧС РФ по РА на место обнаружения ДРМ;

- приводятся организация взаимодействия с органами территориального управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, УФСБ России по Республике Алтай для обмена информацией:

Силы ГУ МЧС РФ по РА

- оперативная группа ГУ МЧС РФ по РА - 1,  л/с 3 чел, техники 1 ед.

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий и катастроф.

Порядок оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

- получив сигнал о возможной ЧС, оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай уточняет источник информации, докладывает информацию Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай, Руководителю ГО Республики Алтай,

- к Ч+ 10 мин. оповещает - членов КЧС, согласно схеме оповещения, а также дает указание дежурному узла связи на оповещение по аппаратуре централизованного оповещения руководящего состава муниципальных образований города или  районов Республики;

- к Ч+ 15 мин. передает команду дежурно-диспетчерским службам (МВД, ФСБ, Центра «Защита», Авиалесоохраны, ГУП «РЖКХ», ОАО «Горно-Алтайгоргаз», Алтайское РПСП, ПЧ по охране г.Горно-Алтайска, предприятия «Электрические сети» и др.) на приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС  Республики Алтай;

- к Ч+  20 докладывает об угрозе возникновения ЧС оперативному дежурному СРЦ и старшему ОДС СРЦ;

- по указанию Руководителя ГО Республики Алтай, председателя КЧС и ПБ, а в экстренных случаях самостоятельно, оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай передает команду дежурному республиканского узла связи на оповещение населения об угрозе или о факте возникновения ЧС, на передачу информации о порядке  поведения и действия населения по всем техническим средствам  массовой информации (радио, телевидение). В дальнейшем речевая информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации повторяется по всем теле- и радиотрансляционным каналам каждые 30 минут.

Население, которое возможно попадает в зону чрезвычайной ситуации, оповещается через теле- и радиосредства, ГГС патрульных автомобилей ГИБДД МВД РА, рабочие и служащие объектов, на которых возникает угроза аварии, оповещаются диспетчерским персоналом к «Ч» +0.05.

С «Ч»+6.00 информирование населения в районе возможного возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется путем распространения печатных изданий (листовок).

В зависимости от характера и масштабов возможной чрезвычайной ситуации, распоряжением Председателя КЧС и ПБ РА территориальная подсистема РСЧС  Республики или отдельные ее звенья переводятся на режим работы ПОВЫШЕННЫЙ.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения аварий на коммунально-энергетических сетях (электро-, водо-, теплоснабжения):

До перечисления мероприятий по указанному порядку следует обратить внимание на то, что при крупных стихийных бедствиях часто выходят из строя воздушные линии электропередач, что приводит к нарушениям в работе всех городских систем жизнеобеспечения. Разрушение инженерных сооружений может значительно повлиять на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения горных районов, затруднить ввод сил территориальной подсистемы РСЧС для ведения работ в районе чрезвычайной ситуации. Для повышения устойчивости энергоснабжения требует замена воздушных линий на подземные кабельные и создание автономных источников с запасом топлива для водопроводных и канализационных станций, котельных, других важных элементов системы жизнеобеспечения. Далее мероприятия:

- к Ч + 2-8 часов - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства территориальной подсистемы РСЧС РА и (или) ее звеньев

- к Ч + 4 часа - проводятся профилактические противопожарные мероприятия;

- к Ч + 12 часов - приводятся в готовность места забора воды и емкости для подвоза воды населению в количестве 12 ед., с общим объемом 96 м. куб;

- к Ч + 3 часа - уточняются режимы подачи воды, электроэнергии и тепла к месту ожидаемой аварии;

-  к Ч + 12 часов - уточняется наличие альтернативных источников тепла;

- к Ч + 24 часа - населению доводится информация о порядке выполнения  санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в случае аварий на КЭС.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении аварии на коммунально-энергетических сетях:

- к Ч + 4часа - осуществляется оповещение населения по всем каналам массовой информации (радио, телевидение, через местную печать). До населения доводится информация о порядке действий и поведении при сложившейся обстановке;

- к Ч + 2 часа -  силами оперативных групп Республики, города и районов, личного состава аварийных команд осуществляется разведка места  аварии и прогноз возможной обстановки;

- к Ч + 4 часа - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к работам по устранению аварии

- к Ч + 24 часа - выполняются работы по устранению аварии и ликвидации ее последствий;

- к Ч + 24 часа -  (при необходимости) осуществляется временное отселение пострадавших людей и их всестороннее жизнеобеспечение.

Мероприятия при угрозе и возникновении опасных происшествий на транспорте и гидротехнических сооружениях.

На опасных участках автомобильных дорог регионального значения (84К) выделены зоны ответственности подразделений прикрытия.

Мероприятия при угрозе и возникновении взрывов и пожаров.

Порядок оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилом секторе:

- к Ч + 1 час функциональные звенья территориальной подсистемы РСЧС РА приводятся в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

-  к Ч + 30 мин 2 часа - приводятся в готовность районные и республиканские силы.

- к Ч + 40 мин. - производится отключение систем электро-, газо-, теплоснабжения от зданий которым угрожает опасность, осуществляются мероприятия по безаварийной остановке производства;

-  к Ч + 1 час - осуществляется эвакуация рабочих и служащих предприятий (жителей домов), которым угрожает опасность;

-   к Ч + 30 мин - устанавливается оцепление опасной зоны;

-  к Ч + 4 часа - проводится работа по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения (вывозятся запасы горючих и взрывчатых веществ, АХОВ, убираются материалы, выделяющие при горении токсические вещества, снимается или защищается от  взрыва и огня особо ценное оборудование и т.д.).

-   При угрозе террористического акта проводится обследование здания,

помещений на предмет наличия ВВ. Для обследования привлекаются  спецподразделения ОМОН, кинологической службы МВД РА, ФСБ.

Порядок осуществления противопожарных мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- защита наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений, открытых технологических установок от светового излучения путем побелки и покраски их в белый цвет, установки экранов, огнезащитной обмазки, пропитки огнезащитным составом;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах и на объектах путем строительства дополнительных открытых водоемов, запруд, заполнения водой естественных и искусственных котлованов, свободных производственных и складских емкостей;

- устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам,  сооружение на их берегах для подачи воды временных насосных станций.

Реестр пожарных депо на территории Артыбашского поселения

| № п/п | Наименование подразделения | Место дислокации (наименование охраняемой организации) |
| --- | --- | --- |
| Противопожарная служба субъекта (ПСС) |
| 1 | ОП №1 ПЧ №6 | Турочакский р-н, с.Иогач, ул.Центральная,1. (388 43) |

Прибытие пожарных подразделений будет составлять не более 20 минут в населенные пункты сельского поселения.

В настоящее время на территории муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» приспособлением для отбора воды пожарной техникой оборудованы водонапорные башни, установлены гидранты в с. Иогач и Артыбаш. В остальных населенных пунктах имеются противопожарные резервуары.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов сельского поселения относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территорий населенных пунктов;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального в границах населенных пунктов, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

Предусмотрено размещение противопожарных гидрантов.

Чёткая, регулярная планировка обеспечит кратчайшие пути доступа к воде.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- к зданиям высотой менее 28;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории населенного пункта объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемого и существующего хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Централизованная система водоснабжения расположена в с.Артыбаш и с. Иогач.

Система водоснабжения с.Артыбаш

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,3 км, диаметром труб до 100 мм.

Система водоснабжения с. Иогач

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 9,3 км.

На первую очередь предлагается оборудовать площадки (пирс) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах:

-Ново-Троицк– 1 пл.

- Яйлю – 1 пл.

Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Мероприятия, связанные с террористическими актами.

Специалистами ГУ МЧС России по Республике Алтай разработан и согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Республики План антитеррористической деятельности на территории Республики Алтай. В данный план включены силы и средства  ГУ МЧС России по Республике Алтай и ГУ «Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ РА», которые будут задействованы для ликвидации ЧС в случае возникновения на территории Республики террористического акта.

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, а также для снижения масштабов ее последствий органы исполнительной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от форм собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. В этих целях широко использовать профилактические, правовые, политические, социально-политические и пропагандистские меры. Предметом особого внимания должностных лиц являются территории, объекты экономики, места массового скопления населения и другие.

Подготовка к защите от угроз, передаваемых с помощью телефонного (или другого) канал связи, включает следующие основные мероприятия:

- анализ вероятных телефонных угроз;

- спецподготовка (в том числе морально-психологическая) секретаря (диспетчера) и других сотрудников, в чьи обязанности входит отвечать на телефонные звонки;

- техническое дооснащение рабочего места секретаря (диспетчера) и других мест (телефонных аппаратов, на которые может поступить угроза).

В местах массового скопления населения имеется возможность террористических акций с использованием взрывоопасных предметов или химически опасных веществ. Поэтому должностные лица и население при этом должны быть проинформированы о:

- видах взрывоопасных предметов (ВОП), которые могут встретиться в данной местности, их внешнем виде, основных характеристиках;

- возможных причинах, приводящих к взрыву;

- возможных последствиях взрыва (радиусы поражения людей, разрушения объектов);

- допустимых расстояниях и правилах безопасности при обнаружении ВОП;

- порядке эвакуации населения из опасных зон, местах укрытия и о лицах, ответственных за эвакуацию и укрытие населения;

- ответственности лиц за хищение, хранение, незаконное приобретение, изготовление и сбыт ВОП.

Чтобы свести к минимуму последствия террористических акций с применением отравляющих веществ (ОВ) в местах массового скопления населения, необходимо заблаговременно провести:

- организационные и технические мероприятия, исключающие или затрудняющие применение террористами ОВ на данном объекте (система безопасности объекта, наличие мощной вентиляции, запасные и дополнительные выходы, наличие информационных указателей и предупредительных знаков, широкие проходы и т.п.)

- подготовка руководителей, персонала и населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

-подготовку мест массового скопления людей к оповещению, эвакуации, обеспечению средствами индивидуальной защиты и оказанию медицинской помощи.

Мероприятия и работы по ликвидации последствий всех вышеуказанных чрезвычайных ситуаций значительно затруднены в связи со сложными транспортными, геофизическими и климатическими условиями, а также недостаточной укомплектованностью и оснащенностью формирований. Так, как проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ будет затруднено, в связи с возможными большими потерями сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай и массовыми санитарными потерями среди населения, то потребуется помощь соседних субъектов Российской Федерации и регионального центра.

Защита населения

Мероприятия

В целях защиты населения проводятся следующие мероприятия:

а) оповещение о возникновении ЧС с использованием всех технических средств оповещения и связи;

б) лечебно-эвакуционные и противоэпидемические мероприятия:

- эвакуация пострадавших из зоны ЧС в лечебно-профилактические учреждения;

- оказание врачебной помощи пострадавшим в пути следования;

- обеспечение пострадавших всем необходимым медицинским и санитарно-гигиеническим имуществом;

- проведение санитарно-эпидемиологической разведки;

- оценка и выбор источников водоснабжения;

- организация лабораторного контроля качества воды;

- осуществление контроля качества питания, работы подвижных и стационарных пунктов питания;

- осуществление контроля условий размещения сил РСЧС;

- организация и проведение дезинфекционных и дератизационных работ;

- проведение иммунизации населения и с/х животных в очагах инфекционных заболеваний;

- выбор земельных участков для захоронения погибших и контроль организации похорон.

в)  укрытие  населения в имеющихся защитных сооружениях:

г) эвакуация (отселение) в безопасные районы;

д) обеспечение СИЗ населения, проживающего вблизи объектов с АХОВ, осуществляется за счет предприятий, имеющих объекты с АХОВ.

В целях жизнеобеспечения пострадавшего населения проводятся следующие мероприятия:

-   организация временного размещения пострадавшего населения;

- организация продовольственного и материально - технического обеспечения населения;

-  организация медицинского обеспечения.

Особенности защиты населения при чрезвычайных ситуациях.

При наводнениях:

- население, проживающее в опасной зоне, эвакуируется (отселяется) в безопасные места и расселяется в здания домов отдыха, культуры, в школах и т.д.;

- для обеспечения эвакомероприятий привлекаются силы и средства сельских администраций и районов.

При пожарах:

- население эвакуируется из районов пожара в безопасное место, при этом обеспечивается охрана общественного порядка и безопасности на маршрутах эвакуации;

- для защиты органов дыхания от угарного газа используются изолирующие противогазы, или дополнительные противогазовые коробки  типа КД.

При землетрясении:

- силами службы торговли и питания и ООП организуется вывоз продуктов питания, промышленных товаров из разрушенных складских помещений, их размещение в безопасном месте, учет,  хранение. Развертываются подвижные пункты питания, подвижные  пункты продовольственного снабжения (особенно в зимнее время);

- в ожидании повторных толчков население может временно проживать в палаточных городках, личных автомобилях;

- в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия (оборудование и дезинфекция рабочих мест, контроль качества продуктов питания и воды, своевременное выявление и изоляция больных, своевременное захоронение погибших людей и животных и т.д.);

- при возникновении вторичных факторов поражения населения экстренно эвакуируется в безопасные места всеми видами транспорта и пешим порядком.

При инфекционных заболеваниях:

- прекращаются работы учебных, культурно-массовых заведений, рынков;

- проезд без посадки и высадки в зоне «карантина» пассажирского автотранспорта следующего транзитом;

- устанавливается противоэпидемический режим работы мед. учреждений, предприятий общественного питания, торговли и транспорта;

- экстренная профилактическая иммунизация населения, использование индивидуальных средств защиты (ватно-марлевые повязки), выполнение санитарно-гигиени-ческих мероприятий;

- проводится обеззараживание местности, транспорта, оборудования производственных и жилых помещений, источников воды, продовольственных складов.

Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, эвакуация животных и кормов и другие мероприятия.

При наводнении:

- сельскохозяйственные животные выводятся на незатапливаемую территорию силами владельцев скота, организуется подвоз кормов.

При пожарах:

- сельскохозяйственные животные выводятся из района пожара в безопасные места, обеспечиваются кормами и водой.

При землетрясении:

- при первых признаках землетрясения животные выводятся на открытое место или под легкие навесы, принимаются меры по обеспечению их кормами и водой;

- при неблагоприятных условиях принимаются меры по забою с/х животных и их использованию для жизнеобеспечения населения.

При эпизоотии:

- организуется выявление и изоляция заболевших животных и домашних птиц;

- запрещается выпас и перемещения животных и домашних птиц;

- проводится обеззараживание воды, фуража;

- осуществляется профилактическая иммунизация животных и домашних птиц.

Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 810 от 26.10.2000 г. «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:

- учет пострадавшего населения органами управления ГОЧС,  органами социальной защиты и выдача пострадавшим соответствующего подтверждающего документа;

- определение материального ущерба, причиненного пострадавшим аварией, стихийным бедствием;

- выдача пострадавшим предметов первой необходимости и продуктов питания;

- выдача пострадавшим единовременной денежной помощи  (до 10 минимальных окладов) из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- оказание материальной помощи в размерах, определяемых решением Правительства Республики Алтай;

- выдача  жилищных сертификатов (по решению Правительства РА);

- предоставление  льготных кредитов пострадавшим;

- освобождение от налогов на срок, устанавливаемый решением органов   местного самоуправления.

- проведение (при необходимости) гуманитарной акции.

Для выполнения мероприятий по социальной защите населения привлекаются КЧС и ПБ РА, органы, специально уполномоченные не решение  задач ГОЧС Республики, города, районов, органы социального обеспечения.

Обеспечение сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите населения и материальных ценностей

Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных работ и других неотложных работ, а также для осуществления мероприятий по защите населения, с/х животных, продукции животноводства и растениеводства, материальных ценностей является залогом успешного выполнения задач.

Основными  видами обеспечения являются: разведка, транспортное, материально-техническое противопожарное, инженерное, медицинское, охраны общественного порядка и гидрометеорологическое.

Обеспечение производится в целях бесперебойного удовлетворения потребностей сил и средств в материальных средствах, выполнения перевозок, поддержания техники в исправном состоянии, получения исчерпывающих данных об обстановке, создания благоприятных условий для своевременного организационного проведения спасательных работ и выполнения других задач.

Разведка

Разведка осуществляется силами органов управления ГОЧС РА, учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, государственными надзорными органами, разведывательными формированиями служб ГО.

Разведка районов при авариях с проливом АХОВ проводится:

На территории Республики Алтай объекты, содержащие АХОВ, отсутствуют.

Для ведения разведки очагов крупных пожаров с проливом ГСМ  на объектах экономики, аварий и катастроф с пожароопасными взрывчатыми веществами на транспорте привлекаются 4 разведгруппы от объектовых формирований или транспортных предприятий, а также противопожарной службы.

При этом определяются масштабы пожара и вызванных им разрушений, местонахождения людей в завалах и объемы АСДНР.

При наводнениях и землетрясениях разведка районов чрезвычайной ситуации проводится силами 2 звеньев воздушной разведки, и 12 разведгруппами наземной разведки.

Основные задачи разведки:

- уточнение границ районов стихийного бедствия и направление его распространения; определение  населенных пунктов,  подвергшихся разрушениям и пунктов, которым оно угрожает;

- поиск мест скопления людей и сельскохозяйственных животных, требующих помощи; разведка подхода сил и средств ГО к местам работы;

- определение состояния поврежденных зданий, сооружений и коммунально-энергетических сетей, наличие в нем пострадавших, нуждающихся в помощи;

- уточнение объема АСДНР, условий их проведения, возможности  применения техники и средств механизации.

Разведка очагов массовых лесных пожаров проводится силами Алтайской республиканской авиабазы охраны лесов 4 звеньями воздушной разведки, 18  постами наблюдения территориального управления лесного хозяйства, 14 постами противопожарной службы, 12 разведгруппами.

При ведении разведки устанавливается:

- характер пожара, его площадь, границы и направление распространения; рубежи создания опорных полос для локализации пожара;

- наличие водоисточников и возможность их использования, пути подъезда к ним; пути вывоза людей из зон пожара;

- потребность в противопожарных силах и средствах для локализации (ликвидации) пожара.

Маршруты и районы разведки уточняются в зависимости от конкретной обстановки председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сбор и обобщение развединформации проводится группой анализа и оценки обстановки комиссии  по ЧС.

Для ведения специальной разведки, оценки обстановки, отбору и анализу проб привлекаются разведывательные формирования министерств и ведомств, учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля Республики:

- звено эпидемиологической разведки – 10, л/с 50 чел, техники 10 ед.

- звено фитопатологической разведки– 6, л/с 24 чел, техники 6 ед.

Разведывательные формирования осуществляют:

- периодическое наблюдение и лабораторный контроль зараженности воздуха и других объектов внешней среды;

- выявление обстановки в районах стихийных бедствий, наблюдение за изменением обстановки в этих районах;

- определение санитарно-гигиенических и эпизоотических состояний мест размещения, выпаса и водопоя животных;

- выявление на посевах (растениях) возбудителей заболеваний.

Формирования разведки, в том числе и учреждения СНЛК, приводятся в готовность решением председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при угрозе возникновения крупной производственной аварии, катастрофы и стихийного бедствия, а при их возникновении через «Ч» +6.00 часов переводятся на круглосуточный режим работы.

Радиационная и химическая защита.

Радиационная и химическая защита организуется с целью максимального снижения потерь населения и сил РСЧС, обеспечения выполнения поставленных задач в условиях радиоактивного и химического заражения.

Основные задачи радиационной и химической защиты:

- своевременное обнаружение радиоактивного и химического заражения;

- оповещение об опасности органов управления и сил РСЧС;

- недопущение и максимально возможное ослабление воздействия радиоактивного излучения на личный состав сил РСЧС и населения, находящихся в районе ЧС;

- обеспечение безопасности сил, проводящих аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах радиоактивного и химического заражения.

Радиационная и химическая защита осуществляется силами и средствами ГУ МЧС России по Республике Алтай, республиканским и районными центрами Роспотребнадзора.

Инженерное обеспечение

Мероприятия инженерного обеспечения осуществляется силами и средствами всех служб, а наиболее сложные инженерной, коммунально-технической, дорожной службой ГО, службы энергоснабжения и светомаскировки.

Основными задачами инженерного обеспечения являются:

а) при проведении эвакуационных мероприятий:

-оборудование сборных эвакуационных пунктов (СЭП);

-оборудование пунктов посадки на автомобильный транспорт и пунктов высадки в районах временного размещения эвакуированного населения;

- подготовка маршрутов для эвакуации населения пешим порядком;

- расчистка маршрутов ввода сил РСЧС в очаг поражения и маршрутов эвакуации населения в зимнее время от снега;

- оборудование пунктов обогрева в зимнее время на маршрутах эвакуации населения (через 50-60 км. на 20-30 человек);

- оборудование отхожих мест на СЭП, маршрутах эвакуации, местах временного размещения;

- строительство палаточных городков и оборудование мест временного размещения эвакуированного населения;

- строительство временных складских помещений для хранения продовольствия, медикаментов и других материально технических средств, предназначенных для обеспечения аварийных спасательных и других неотложных работ и жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- обеспечение аварийного освещения на СЭП и в местах временного размещения ЭН;

- обеспечение населения питьевой водой;

- ремонт и восстановление разрушенных дорог и мостов, проделывание проездов в завалах;

- оборудование и содержание переправ в случае разрушения мостов.

б) при проведении АСДНР:

- инженерная разведка;

- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, которые могут создать вторичные факторы поражения;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на коммунально-энергетических сетях в целях обеспечения спасательных работ;

- вскрытие заваленных защитных сооружений, разборка завалов;

- оборудование и содержание пунктов водоснабжения;

- освещение мест ведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ;

- отвод сточных вод в безопасные, пониженные места;

- укрепление или обрушение зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии;

- укрепление существующих и возведение новых дамб, траншей, канав и других сооружений для защиты людей;

- устранение заторов (зажоров) на реках, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды;

- повышение устойчивости существующих гидротехнических сооружений (плотин, мостов);

- устройство плотов и приспособлений для спасения людей из полузатопленных зданий и сооружений, снятия их с деревьев и других местных предметов;

- откачка воды из подвалов, погребов, смотровых колодцев и т.д.;

- строительство минерализованных полос в районах массовых лесных пожаров;

- оборудование мест забора воды для тушения пожаров на реках, озерах и других водоемах;

- оборудование мест для массового захоронения людей и скотомогильников для захоронения погибших животных;

- восстановление поврежденных защитных сооружений.

Противопожарное обеспечение

Противопожарное обеспечение действий сил организуется и осуществляется в целях создания условий для выполнения спасательных и других неотложных работ при ЧС, сопровождаемых пожарами. Осуществляется силами и средствами пожарной службы и лесопожарных формирований лесхозов, базы авиационной охраны лесов.

Противопожарное обеспечение включает:

- организацию и ведение пожарной разведки;

- обеспечение ввода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода и в районах ведения спасательных работ;

- спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и задымленных  зданиях и сооружениях;

- тушение пожаров в местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и в районах его расположения;

- разработка и контроль за инженерно-техническими и противопожарными мероприятиями, к которым относятся: снос сгораемых малоценных сооружений, защита наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений, открытых технологических установок от светового излучения путем побелки и покраски их в белый цвет, установки экранов, огнезащитной обмазки, пропитки огнезащитным составом;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах и на объектах путем строительства дополнительных открытых водоемов, запруд, заполнения водой естественных и искусственных котлованов, свободных производственных и складских емкостей;

- устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам;  сооружение для подачи воды временных насосных станций на берегах водоемов;

- установка через каждые 200 метров пожарных гидрантов на технических водопроводах для подачи воды на противопожарные нужды категорированного города;

- разработка и внедрение автоматических систем обнаружения и тушения пожаров на объектах экономики.

Дорожное обеспечение

Дорожное обеспечение организуется в целях создания условий для беспрепятственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, своевременного подвоза необходимых материально-технических средств, эвакуации пострадавшего населения.

Мероприятия по подготовке дорожной сети, которые проводятся заблаговременно, включают:

- совершенствование существующих и строительство новых дорог по планам развития транспортных коммуникаций;

- планирование и строительство дорожных сетей города и районов сельской местности с учётом требований Норм проектирования ИТМ ГО;

- согласование с органами военного командования вопросов совместного использования дорожной сети для военных перевозок, целей РЧС и ГО;

- рекогносцировка дорожной сети, определение наиболее узких и уязвимых мест;

- выбор мест для постройки временных мостов и наводки переправ на случай разрушения существующих мостов;

- выбор направления колонных путей, изучение просёлочных дорог, объездов в случае отсутствия или недостаточности существующих дорог с твёрдым покрытием.

Задачами дорожного обеспечения являются:

- поддержание в проезжем состоянии дорог и дорожных сооружений;

- строительство новых дорог;

- оборудование объездов, обходов, колонных путей и переправ;

- выполнение мероприятий по техническому прикрытию перевозок;

- создание на основных маршрутах дорожно-комендантских участков.

Техническое прикрытие организуется на базе имеющихся стационарных автозаправочных станций, расположенных вблизи дорог, центров и мастерских, а также путем создания подвижных ремонтно-восстановительных и эвакуационных групп.

Гидрометеорологическое обеспечение

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесторонней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных метеорологических и гидрометеорологических процессов, оценки их возможного влияния на действия сил РСЧС и проведения мероприятий по защите населения.

Основными задачами гидрометеорологического обеспечения являются:

- подготовка и доведение до органов управления и сил РСЧС сведений о фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановки;

- подготовка краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды;

- предупреждение об опасных явлениях природы;

- подготовка данных, необходимых для прогнозирования и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, районов затопления и распространения пожаров;

- подготовка гидрологических и метеорологических данных о проходимости местности и об условиях преодоления водных преград.

Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, водомерными постами, метеостанциями, Комитетом природных ресурсов по Республике Алтай.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта,  инженерной и другой специальной техники, используемой для ликвидации ЧС.

Основными задачами технического обеспечения являются:

- техническое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств;

- снабжение ремонтных предприятий и формирований агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментом;

- эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия или на сборные пункты аварийных машин;

- поставка агрегатов, запасных частей и материалов для техники, задействованной в зоне ЧС.

Материальное обеспечение

Материальное обеспечение действий сил РСЧС организуется в целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликвидации последствий ЧС, жизнеобеспечения  личного состава, пострадавшего и эвакуируемого населения. Осуществляется силами и средствами служб ГО РА:

- материально-технического обеспечения;

- обеспечение ГСМ;

- торговли и питания.

Основными задачами материального обеспечения являются:

- организация бесперебойного снабжения органов управления и сил РСЧС Республики Алтай инженерной и автотракторной техникой, средствами оповещения и связи;

- снабжение продуктами питания работающих в зоне бедствия;

- создание автономных пунктов приготовления и приема пищи;

- обеспечение горюче-смазочными материалами, запчастями и ремонтными узлами, а также отдельными видами спецтехники, изделиями и спецсредствами;

Транспортное обеспечение

Транспортное обеспечение организуется с целью своевременного вывоза эвакуируемого населения, доставки сил РСЧС и их рабочих смен к местам работ и размещения, вывоза из районов ЧС материальных ценностей.

Транспортное обеспечение возлагается на автотранспортную службу Республики  Алтай.

Служба организована на базе: Алтайского республиканского отделения Ространсинспекции Республики Алтай, ГУП Горно-Алтайское  ПАТП и АТП-3.

Для выполнения задач транспортного обеспечения привлекается автомобильный транспорт, имеющийся на предприятиях и организациях (независимо от форм собственности) расположенных на территории Республики.

Медицинское обеспечение

Медицинская защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и местах размещения эвакуированного населения.

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи при ЧС пострадавшим, их эвакуации, лечения, предупреждения возникновения и распространения среди личного состава сил и населения инфекционных заболеваний. Возлагается на медицинскую службу РА, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, центр Роспотребнадзора.

Задачами медицинского обеспечения являются:

- организация медицинской разведки, лабораторного контроля зараженности радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами внешней среды, продовольствия, воды;

- проведение санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий среди личного состава сил РСЧС, населения в районах ЧС;

- выявление и изоляция заболевших, организация карантина в очагах бактериологического заражения и эпидемий;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения;

- подготовка формирований и лечебных учреждений службы медицины катастроф к действиям в ЧС;

- снабжение сил РСЧС и населения медикаментами, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом.

Организация охраны общественного порядка

Охрана общественного порядка организуется с целью поддержания дисциплины и организованности при возникновении ЧС. Осуществляется силами и средствами МВД по Республике Алтай.

Задачами по охране общественного порядка являются:

- обеспечение общественного порядка в населенных пунктах, подвергшихся бедствию, путем усиления охраны объектов и оцепления опасных участков;

- работа по предупреждению и пресечению массовых беспорядков, паники, распространению ложных и провокационных слухов, бандитизма, мародерства и других преступных явлений;

- регулирование движения на маршрутах эвакуации;

- организация учета эвакуированного населения, его потерь и пострадавших;

- подготовка сил службы для решения задач охраны общественного порядка.

Мероприятия по всестороннему обеспечению сил и средств, привлекаемых для ведения АСДНР, определены в планах обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС соответствующих функциональных звеньев.

Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей,  восстановление жизнеобеспечения населения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно- спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров и ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Устранение непосредственной опасности для жизни и здоровья людей включает:

- вывод (вывоз) из зоны ЧС и временное размещение пострадавшего населения (возлагается на Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай);

- обеспечение населения водой, теплом, электроэнергией (возлагается на Министерство регионального развития Республики Алтай);

- обеспечение продуктами питания и одеждой  (возлагается на Министерство экономического развития Республики Алтай);

- оказание населению медицинской и врачебной помощи (Министерство здравоохранения Республики Алтай);

- информационное обеспечение (ОАО «Сибирьтелеком», ГТРК «Горный Алтай);

- организация учета и захоронения погибших (возлагается на Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай).

После ликвидации непосредственной угрозы ЧС, осуществляются мероприятия по восстановлению систем жизнеобеспечения населения, которые включают:

- восстановление тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;

- восстановление системы оповещения и связи;

- восстановление медицинских учреждений;

- ремонт и восстановление жилого фонда;

- ремонт и восстановление дорог и мостов.

Восстановительные работы осуществляются силами министерств и ведомств Республики Алтай.

При необходимости будут привлекаться дополнительных силы и средства соседних субъектов.

Взаимодействие с органами военного командования, КЧС и ПБ соседних субъектов РФ, общественными организациями по вопросам сбора и обмена информации о ЧС, направления сил и средств для их ликвидации.

Взаимодействие с Минобороны Российской Федерации.

Согласно директиве командующего войсками Сибирского Военного округа от 27.07.98 г. № 12/1204 для решения задач ГОЧС на территории Республики Алтай и на основании «Руководства по взаимодействию МЧС и МО РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного  характера» (изд.1995 г.), а также Плана взаимодействия с 41 А организовано взаимодействие с выделенными силами и средствами с целью:

- координации действий при планировании, организации и проведении совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- обеспечения  оптимального использования сил и средств,  привлеченных для решения задач по ликвидации ЧС на потенциально опасных объектах, независимо от их ведомственной принадлежности.

При возникновении ЧС по линии оперативных дежурных проходит  оповещение и  информация  о ЧС,  которая включает:  тип ЧС,  дату и время (московское) возникновения ЧС,  место (населенный пункт, предприятие), причину возникновения, возможную зону поражения, степень опасности для персонала,  населения  и  окружающей  среды,  задействованные  силы  и средства.

На основании полученной  информации  органы  управления  уточняют принятые решения по вопросам взаимодействия. Выделяемые силы и средства приводят в готовность и направляют в зону ЧС.

Подразделения, команды 41 А, выделенные для ликвидации ЧС представителям органов государственной власти и администрациям местного  самоуправления,  не  переподчиняются.

Тыловое и техническое обеспечение подчиненных войск организуется своими силами,  согласованию подлежат:

- места развертывания складов,  баз, расположение районов эвакуации;

- порядок обеспечения пострадавшего населения;

- распределение задач и зон ответственности;

- порядок осуществления взаиморасчетов и др. вопросы.

МЧС РФ

При возникновении крупных чрезвычайных ситуаций по ходатайству председателя КЧС и ПБ, решением начальника СРЦ для усиления группировки республиканской ТП РСЧС выделяются сводный мобильный отряд от 653 спасательного центра  н.п. Коченево,  в составе 73 человек, 21 ед. техники.

Силы и средства взаимодействия включаются в состав второго эшелона и резерва группировки сил ТП РСЧС Республики Алтай.

При возникновении крупных ЧС в соседних регионах по распоряжению Правительства РФ, Правительства Республики Алтай от Республики выделяются силы и средства поисково-спасательной и противопожарной службы.

Управление мероприятиями территориальной подсистемы РСЧС

С возникновением угрозы стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций органы управления и силы ТП РСЧС Республики приводятся в готовность, а также вводятся планы действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Общее руководство силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС, осуществляет руководитель ликвидации ЧС.

Непосредственное руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  осуществляют:

- при локальных ЧС, распространение  последствий которых не выходит за пределы территории объектов производственного или социального назначения, - объектовые комиссии по чрезвычайным  ситуациям с участием при необходимости оперативной группы КЧС и ПБ города (района) и ведомственных комиссий по ЧС;

- при муниципальных чрезвычайных ситуациях, распространение последствий которых не выходит за пределы территории муниципального образования-

комиссиями по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований с участием (при необходимости) оперативной группы КЧС и ПБ  Республики, в зависимости от возможного прогноза развития чрезвычайной ситуации.

- при чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, КЧС и ПБ Республики Алтай, с участием при необходимости оперативной группы Сибирского РЦ.

Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и осуществлении  практических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, выработке предложений по их локализации и ликвидации, защите населения, животных и окружающей среды, непосредственно в районе чрезвычайных  ситуаций создаются оперативные группы КЧС и ПБ, состав которых определяется обстановкой.

На каждом уровне  ТП РСЧС работу комиссии по ЧС и ПБ обеспечивают постоянно действующие органы управления ТП РСЧС, которыми являются:

на республиканском уровне – ГУ МЧС России по Республике Алтай;

на муниципальном уровне - управление по делам ГОЧС города, отделы по делам ГОЧС районов, специально уполномоченные работники;

на объектовом уровне – отделы (штабы) по делам ГОЧС объектов.

На базе постоянно действующих органов управления звеньев  РСЧС  на время возникновения угрозы или ликвидации ЧС при КЧС и ПБ создаются оперативные рабочие органы – штабы ликвидации ЧС, а для действий в зоне ЧС - оперативные группы.

Порядок занятия комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (оперативными группами) пунктов управления.

Для управления действиями сил и средств республиканской ТП РСЧС и поддержания взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС разворачиваются:

пункт управления ТП РСЧС Республики Алтай

в нерабочее время

- основной - для работы оперативного штаба ликвидации ЧС с Ч + 2 часа в здании ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- вспомогательный - на базе подвижного пункта управления КЧС и ПБ РА – готовность к выезду в район ЧС - Ч + 2 часа;

в рабочее время

- основной - для работы оперативного штаба ликвидации ЧС с Ч + 0,5 часа в здании ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- вспомогательный - на базе подвижного пункта управления КЧС и ПБ РА – готовность к выезду в район ЧС - Ч + 0,5 часа.

пункты управления городского и районных звеньев ТП РСЧС

в нерабочее время

- основные	с Ч + 1,5 часа в зданиях администрации  города и районов;

- вспомогательные  с Ч + 2 часа  в районе ЧС;

в рабочее время

- основные	с Ч + 0,5 часа в зданиях  администрации города и районов;

- вспомогательные с Ч + 1 час  в районе ЧС;

пункты управления объектовых звеньев ТП РСЧС

в нерабочее время

- основные с Ч + 1.5 часа в административных зданиях объектов экономики;

- вспомогательные  с Ч + 2 часа в районе возникновения чрезвычайной ситуации;

в рабочее время

- основные   с Ч + 10 мин. в административных зданиях объектов экономики;

- вспомогательные с Ч + 30 мин. в районе возникновения чрезвычайной ситуации.

Комиссия по ЧС и ПБ Республики занимает основной пункт управления с вводом режима функционирования ТП РСЧС «Повышенная готовность» или с вводом «Режима чрезвычайной ситуации», вспомогательный пункт управления в районе ЧС по указанию председателя КЧС и ПБ Республики Алтай.

Оперативный штаб ликвидации ЧС разворачивается на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Алтай разворачивает вспомогательный пункт управления в районе ЧС по указанию Начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Организация оповещения и информирования органов управления, сил и средств РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их действиям и правилах поведения в районах ЧС.

В интересах своевременного оповещения руководящего состава и населения Республики Алтай создана автоматическая стойка централизованного оповещения (далее АСЦО) на базе аппаратуры П-160, П-164. Оборудование АСЦО находится на балансе ОАО «Горно-Алтайтелеком» структурного подразделения ОАО «Сибирьтелеком». По договору с ОАО «Горно-Алтайтелеком» структурного подразделения ОАО «Сибирьтелеком», службой технической эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание, текущий ремонт, периодическая проверка работоспособности аппаратуры оповещения руководящего состава и населения Республики.

Время доведения сигналов оповещения в дневное время составляет 2-3 мин., в ночное время - до 10 мин.

Управление АСЦО осуществляется с ОЗПУ и ЗЗПУ в обход Республики Алтай.

Оповещение личного состава и сотрудников ГУ МЧС России по Республике Алтай осуществляется согласно утвержденному плану оповещения с использованием:

- телефонной связи;

- радиосвязи;

- сотовых телефонов;

- подвижных средств оповещения и посыльных.

Автомобильная техника в ГУ МЧС России по Республике Алтай на 50% радиофицирована, что тоже позволяет организовать управление в любой точке Республики.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай и ПСП Республики Алтай организован круглосуточный прием информации на 9 канале спасения общегражданского диапазона 27 МГц.

Для обеспечения связи при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории Республики Алтай оборудован подвижный узел связи ППУ КЧС и ПБ РА, в состав которого входят радиостанция Р-140-0,5 на базе автомобиля УАЗ-22069, оснащенные КВ и УКВ средствами радиосвязи, спутниковыми терминалами и дополнительными средствами связи позволяющими организовать привязку к телефонной сети общего пользования.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай и ПСП Республики Алтай радиосвязь организована за счет внедрения современных средств радиосвязи с возможностями большего радиуса действий (до 30 км.) и выхода на городскую телефонную сеть, с использованием сотовых сетей «МТС GSM».

В сети связи «МТС GSM», имеется возможность дозвона на телефон «112» ОД ГУ МЧС России по Республике Алтай, а так же на телефон «01» ГПС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Связь с оперативной группой ГУ МЧС России по Республике Алтай при работе на значительном удалении от центра связи обеспечивается КВ - радиосвязью.

В перспективном плане развития системы связи и оповещения ГУ МЧС России по Республике Алтай и его структурных подразделений предусматривается:

- приобретение цифровой учрежденческой АТС, обеспечение дежурных служб и диспетчеров ГТОО г. Горно-Алтайска телефонными номерами этой АТС, а также ОД ЕДДС 10 районов Республики;

- организация оптоволоконной линии связи между ГУ МЧС России по Республике Алтай и ЕДДС Республики:

- оснащение всех ЕДДС районов радиосредствами КВ и УКВ диапазона;

- организация КВ – радиосети ГУ МЧС России по РА;

- развитие системы модемной связи ГУ МЧС России по РА;

- оснащение ОГ ГУ МЧС России по РА оборудованием для передачи видеоизображения с места ЧС.

Оповещение и информирование рабочих и служащих объектов экономики, организаций и учреждений города об обстановке и их действиям и правилам поведения в районе ЧС осуществляется объектовыми КЧС и ПБ.

Для оповещения населения, используются сирены (сигнал «Внимание всем!») и передвижные громкоговорящие установки РОВД.

Оповещение и информирование неработающего населения осуществляется по указанию председателя КЧС и ПБ Республики, района по сетям радиовещания и телевидения ГТРК «Горный-Алтай».

### Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пункта решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения. Устройство ПРУ предусмотрено в проектируемых отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке с учетом предлагаемого количества мест.

В настоящее время защита населения предусматривается в частных погребах и подвалах.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 метров. В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Сирену оповещения в с.Ново-Троицк предлагается разместить в центре села в проектируемой общественно-деловой зоне.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.

На территории с. Иогач предусмотрено строительство базы для стоянки маломерных судов МЧС России.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»

## Приложение 2 - Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2765-р от 11.12.2017 г. (размещение объектов инфраструктуры туристического комплекса)

## Приложение 3 - Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденная Постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 (создание всесезонного горноклиматического кластера «Золотое озеро» в рамках реализации проектов в контексте концепции приоритетного туристского направления (дестинации) «Алтай»)

## Приложение 4 - Распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2017 года № 726-р (Строительство Гостиничного комплекса - Altay Wellness Village. Алтай Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республике Алтай)

## Приложение 5 - Инвестиционное соглашение о взаимодействии Правительства Республики Алтай и ООО «Алтай Виладж» при реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса – Altay Well№ess Village. Алтай Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики Алтай от 20.02.2018 г.

Выкопировка №1

Выкопировка №2

## Приложение 6 - Постановление Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года №140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай»

## Приложение 7 - Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года №245 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»

## Приложение 8 - Распоряжение Администрации муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» Турочакского района Республики Алтай №192 от 04.10.2021 г. «О разрешении подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» Турочакского района Республики Алтай»

## Приложение 9 - Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-04-01-000471 от 26.11.2018 г., выданная Министерством здравоохранения Республики Алтай

## Приложение 10 – Письмо Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай №1556 от 17.02.2022 г.

# Footnotes

На основании данных с официального сайта Правительства Российской Федерации http://government.ru/docs/30614/

Утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» №16-3 от 05.06.2020 г.

Утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 21.06.2012 г.

Утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай № 237 от 20.07.2021 г. «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2018 года № 366»

В том числе ГОСТ Р 57635-2017/ISO/TS 13811:2015 «Туризм и услуги в сфере туризма. Рекомендации по разработке требований охраны окружающей среды для средств размещения».

Конкурс проводился в рамках Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями на 8 марта 2022 года)

Действует с 01.07.2017, утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр

Глава XIX. Зоны с особыми условиями использования территорий «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001№ 136-ФЗ (ред. от 28.04.2023)

Нормы водопотребления регулируются СП 31.13330.2021 СП Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (дата введения 2022-01-28)

Объект капитального строительства

Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 14 января 2019 года № 13

от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (последняя редакция)

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 № 1084-р (ред. от 19.11.2022) «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»

Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2022 № 999-р «Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.04.2023)

Инвестиционного соглашения о взаимодействии Правительства Республики Алтай и ООО «Алтай Виладж» при реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса – Altay Wellness Village. Алтай Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики Алтай от 20.02.2018 г.

Утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2020 г. № 19 (с последующими изменениями)

Дата опубликования: 18.12.2017

Номер опубликования: 0001201712180031